# 基于VSC-HVDC的风电场联网控制策略研究

### 论文摘要

基于电压源换流器的高压直流输电技术（Voltage Source Converter Based HVDC,VSC-HVDC）是在传统直流输电基础上发展起来的一种新型输电技术。它除了具有传统高压直流输电的优点外,还具有能够独立控制有功、无功功率;动态补偿交流母线的无功功率,稳定交流母线的电压;可向无源网络供电、易于构成多端直流系统等优点,更适合于风电场联网。本文首先系统地推导了DFIG的定、转子功率关系、电压方程和磁链方程,提出了机组的控制策略,并在PSCAD仿真软件下验证了其有效性,为研究风电场经VSC-HVDC联网奠定了基础;然后介绍了VSC-HVDC的基本原理和控制方式,建立了VSC-HVDC的数学模型,针对用于风电场联网的两端VSC-HVDC系统提出了相应的控制策略。针对用于风电场联网的VSC-MTDC系统,提出了适用于风电场联网的直流电压斜率特性的多端控制方式。仿真结果表明该控制策略能够实现不需要高速通信的条件下有功功率在两个直流接收端之间按比例分配;对风速阶跃变化具有良好的动态响应;在电网交流侧发生故障后具有良好的故障恢复特性。针对交流系统电压不平衡的情况,建立了dq旋转坐标系下的数学模型,分析了交流电压不平衡时VSC-HVDC系统的功率平衡关系。通过对功率平衡关系的分析,得出当负序电流得到抑制时,系统不平衡产生的二倍频分量也大大的减少了。在此基础上提出了以抑制负序电流为目标的不平衡控制策略,并将无差拍控制引入到正序电流内环控制中。仿真结果表明该控制策略能够很好地抑制负序电流,同时也大大降低了二倍频波动量。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 基于VSC-HVDC 的风电场联网研究现状

- 1.2.2 基于VSC-MTDC 的风电场联网研究现状

- 1.2.3 交流系统不平衡时VSC-HVDC 控制策略研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第2章 双馈感应风力发电机组建模及其控制策略研究

- 2.1 DFIG 的数学模型

- 2.1.1 机械部分模型

- 2.1.2 发电机等值电路及其模型

- 2.2 DFIG 风力发电机组的控制

- 2.2.1 转子侧换流器（RSC）控制策略

- 2.2.2 电网侧换流器（GSC）控制策略

- 2.3 仿真分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 基于VSC-HVDC 风电场联网控制策略研究

- 3.1 VSC-HVDC 的基本原理和数学模型

- 3.2 用于风电场联网的两端VSC-HVDC 控制器设计

- 3.3 风电场经两端VSC-HVDC 联网仿真分析

- 3.4 用于风电场联网的VSC-MTDC 控制器设计

- 3.5 风电场经VSC-MTDC 联网仿真分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 交流系统不平衡时VSC-HVDC 控制策略研究

- 4.1 VSC-HVDC 交流系统电压不平衡时的数学模型和功率分析

- 4.2 不平衡控制策略

- 4.2.1 基于负序电压实时补偿的不平衡控制原理

- 4.2.2 无差拍控制原理

- 4.2.3 控制器设计

- 4.3 仿真验证

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].风电场对气候环境的影响研究进展[J]. 地球科学进展 2019(10)

- [2].探讨风电场运行与检修维护管理[J]. 门窗 2019(16)

- [3].印度尼西亚建设世界最大的海浪电场[J]. 能源与环境 2020(01)

- [4].高压输电线电场检测与距离估计方法设计[J]. 传感器与微系统 2020(01)

- [5].智能化风电场运行维护研究[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [6].利用地理场景的风电场微观智能选址方法[J]. 测绘科学 2020(04)

- [7].基于风功率预测对风电场并网稳定性影响分析[J]. 日用电器 2020(05)

- [8].闽东沿海风电场水土流失突出问题及防治对策——以霞浦马耳山、浮鹰岛风电场为例[J]. 亚热带水土保持 2020(02)

- [9].风电场集控运行技术[J]. 电工技术 2020(12)

- [10].基于深度学习的风电场孤岛检测策略的研究[J]. 电气自动化 2020(03)

- [11].张家川风电场覆冰环境制约机理研究[J]. 风能 2020(06)

- [12].湖北风电场生态环境影响调查方法与研究[J]. 工业安全与环保 2020(08)

- [13].风电场的集群功率优化控制[J]. 科技经济导刊 2020(22)

- [14].考虑最小弃风的风电场接入容量与位置优化方法[J]. 电工电能新技术 2020(08)

- [15].风电场运维管理体系实践[J]. 电力安全技术 2020(07)

- [16].浅论风电场电气设备中风力发电机的运行与维护[J]. 科技风 2020(26)

- [17].山脉对于风电场影响的计算分析[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [18].基于自持式剖面浮标的目标电场探测方法研究[J]. 中国造船 2020(S1)

- [19].风电场投资建设期间物资管理的有效方法[J]. 智能城市 2020(19)

- [20].直流电场激励下非金属目标的扰动电场特性[J]. 海军工程大学学报 2020(04)

- [21].风电场运行与检修维护管理[J]. 湖北农机化 2020(17)

- [22].基于大数据应用的智慧型风电场模型开发应用探讨[J]. 中国新通信 2020(19)

- [23].安全准入技术在风电场控制网络中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(17)

- [24].风电场区域集中化运行管理方法分析[J]. 科技风 2019(33)

- [25].风电场安全运行管理方略谈[J]. 科技展望 2016(33)

- [26].探究含风电场电网的无功电压运行规划[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [27].基于模糊C均值聚类的风电场多机等值方法[J]. 现代电力 2016(06)

- [28].基于突变理论的风电场静态电压稳定分析方法[J]. 电工电能新技术 2016(12)

- [29].服务型制造模式下的风电场维护服务调度及服务成本研究[J]. 运筹与管理 2016(06)

- [30].“风电场运行状况分析及优化”赛题评述[J]. 数学建模及其应用 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/334c175d15dcd9767132e0c3.html