# 抗不可重复性干扰的迭代学习控制方法的研究

### 论文摘要

迭代学习控制（Iterative Learning Control,简称ILC）是近二十年发展起来的一种新的智能控制方法。在实际工业过程控制中,很多复杂工业过程都具有某种可重复的特性。迭代学习控制就是根据工业对象的这种特性,利用系统先前的控制经验和输出误差来修正当前的控制信息,使系统输出尽可能收敛于期望值。但是实际系统中经常存在不可重复的扰动,传统的迭代学习控制算法不能很好地对其加以抑制。本文研究了迭代学习控制中的非重复性扰动,首先深入研究了迭代学习控制多回路方法,通过对比Arimoto型多回路算法,推导出PID型迭代学习控制多回路算法,绘制出PID型多回路算法的方框图,并且证明了收敛特性,扩充了迭代学习控制迭代域的研究手段;其次,分析了内模控制原理,通过将内模控制原理引入迭代学习控制的迭代域研究框架之中,给出了基于内模控制原理的迭代学习控制框架,及高次的迭代学习控制算法;最后,研究了迭代学习控制的非重复特性,利用加权思想将传统的PID型迭代学习控制算法与内模原理相结合,得到PID-IMP型迭代学习控制算法,抑制非重复性扰动,并且优化算法参数,使算法加速收敛,同时研究了本算法对于不稳定系统的有效性,并且利用Matlab软件对PID-IMP型迭代学习控制算法进行了仿真研究,结果表明所提出来的PID-IMP型迭代学习控制算法是可行、有效的。通过建立PID-IMP型迭代学习控制算法,拓宽了迭代学习控制的应用领域,可以使迭代学习控制能更好地应用于实际生产之中。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 迭代学习控制概述

- 1.1.1 可重复性

- 1.1.2 期望轨迹

- 1.1.3 初值的选取

- 1.1.4 学习律

- 1.1.5 干扰环境

- 1.2 迭代学习控制的研究现状

- 1.2.1 迭代学习控制算法

- 1.2.2 迭代学习控制系统的鲁棒性研究

- 1.2.3 迭代学习控制系统的非重复性问题

- 1.3 迭代学习控制存在的问题

- 1.3.1 迭代学习控制的初始值问题

- 1.3.2 迭代学习控制的收敛问题

- 1.3.3 迭代学习控制的鲁棒性问题

- 1.3.4 迭代学习控制的非重复性扰动问题

- 1.4 本文的主要研究工作

- 第二章 多回路方法设计迭代学习控制器

- 2.1 超矢量表示法

- 2.2 多回路方法描述

- 2.2.1 Arimoto型迭代学习控制的多回路方法

- 2.2.2 计算Markov参数

- 2.2.3 PID型迭代学习控制的多回路方法

- 2.2.4 收敛性分析

- 2.3 仿真实验

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于内模控制的迭代学习控制器设计

- 3.1 引言

- 3.2 内模控制结构及其等价形式

- 3.3 迭代域内模控制器的设计

- 3.4 收敛性分析

- 3.5 仿真实验

- 3.6 本章小结

- 第四章 PID-IMP型迭代学习控制器

- 4.1 引言

- 4.2 PID-IMP型迭代学习控制器设计

- 4.2.1 利用内模原理抑制非重复性扰动

- 4.2.2 设计思路

- 4.2.3 PID-IMP型迭代学习控制器参数优化

- 4.3 仿真实验

- 4.3.1 利用内模原理抑制非重复性扰动

- 4.3.2 PID-IMP型迭代学习控制器

- 4.3.3 PID-IMP型迭代学习控制器的参数优化

- 4.3.4 不稳定系统的研究

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于迭代学习的线性不确定重复系统间歇性故障估计[J]. 自动化学报 2020(02)

- [2].非线性间歇过程的迭代学习状态估计[J]. 计算机测量与控制 2020(08)

- [3].基于遗传算法的模糊迭代学习控制算法[J]. 计算机应用 2013(04)

- [4].模糊增益P型迭代学习控制器的FPGA实现[J]. 现代电子技术 2011(02)

- [5].初态学习下广义系统的迭代学习控制算法[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [6].基于鲁棒迭代学习的永磁直线电机控制[J]. 电机与控制学报 2012(06)

- [7].一类线性时变系统模型参考自适应迭代学习辨识[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [8].一类模糊增益调节迭代学习控制器设计[J]. 重庆工学院学报(自然科学版) 2008(02)

- [9].含时变延迟且控制方向未知的自适应迭代学习[J]. 计算机工程 2020(07)

- [10].基于迭代学习理论的配电网重构[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [11].基于迭代学习的金属加工机器人积分滑模控制算法[J]. 世界有色金属 2016(06)

- [12].基于沥青混合料搅拌设备中物料称量系统的迭代学习控制算法的研究[J]. 科协论坛(下半月) 2013(11)

- [13].基于迭代学习的矿井提升系统跟踪控制[J]. 电子测量与仪器学报 2014(02)

- [14].数字水印提取的迭代学习辨识方法[J]. 科技通报 2011(05)

- [15].一种新型的迭代学习控制器设计研究[J]. 计算机仿真 2009(03)

- [16].一类离散系统的迭代学习控制算法[J]. 苏州市职业大学学报 2008(01)

- [17].基于最优控制迭代学习算法的收敛性研究[J]. 机电工程 2018(04)

- [18].一种基于迭代学习的移动机器人轨迹跟踪控制方法[J]. 计算机系统应用 2012(04)

- [19].一类高阶线性时变系统自适应迭代学习辨识[J]. 兵工学报 2008(04)

- [20].基于迭代学习算法的双直线电机模糊同步控制[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(03)

- [21].电力系统励磁控制机端电压的迭代学习补偿[J]. 电力系统保护与控制 2009(07)

- [22].迭代学习控制研究现状与趋势[J]. 控制工程 2009(03)

- [23].倒立摆的可变增益迭代学习控制算法[J]. 自动化与仪器仪表 2009(03)

- [24].基于神经网络参数优化的迭代学习控制算法[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [25].工业注塑过程的H_∞迭代学习控制器设计[J]. 控制工程 2018(09)

- [26].基于二次型优化的迭代学习控制算法[J]. 辽宁石油化工大学学报 2008(03)

- [27].基于重复-迭代学习复合控制的永磁同步电机转速低频波动抑制策略[J]. 微电机 2020(09)

- [28].初值大偏差分布参数系统迭代学习跟踪控制[J]. 广西工学院学报 2012(04)

- [29].基于迭代学习的有限转角力矩电机控制[J]. 电力电子 2012(06)

- [30].模糊迭代学习控制器的研究与设计[J]. 煤炭技术 2010(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/335536bee4316fc51ebb54cc.html