# NiAl合金粉体脉冲电流辅助烧结与成形性能

### 论文摘要

NiAl金属间化合物因其低密度，高熔点，高热导率，优良的抗氧化和抗磨损性能，被认为是很有发展前景的高温结构材料和航天材料，但较差的室温塑性和高温强度制约了其广泛应用。目前的研究已经采取了多种措施，以期解决其室温塑性差，高温强度低等问题。在各种方法和工艺中，制备细晶材料是一种可行并且有效的途径。然而，用熔铸等常规的制备方法很难获得微观组织细小均匀的NiAl材料。机械合金化是目前制备细晶材料的一种有效方法。脉冲电流辅助烧结工艺（PCAS）因其更快的升温速率，更低的烧结温度，更短的烧结时间，更高的致密度，更低的加工成本等优势已被尝试用于制备NiAl块体材料。在本研究中，用机械合金化制备NiAl合金粉体，继而使用脉冲电流辅助烧结工艺制取晶粒细小的NiAl-Al2O3块体材料。研究Ni、Al元素粉转变为NiAl合金粉的合金化过程；利用光学显微镜，XRD，SEM，TEM等观察粉体及烧结件的微观组织；通过硬度、致密度、抗磨损、抗氧化测试，压缩测试，断裂韧性测试等考察了烧结体的各项性能；研究了烧结温度对烧结件微观组织和力学性能的影响。采用PCAS烧结-锻造短流程工艺成形了细晶NiAl-Al2O3高温挤压模具的模拟件。研究结果表明，经22h的球磨后，纳米级NiAl合金粉被成功制备，其平均颗粒尺寸为8μm。可观察到原位生成的少量Al2O3颗粒。通过比较在1200℃和1300℃烧结温度下烧结制备的材料的微观组织和力学性能可得，1200℃为更加合适的烧结温度，在此温度下的材料性能更为优良。在1200℃下经过PCAS烧结后，Al2O3均匀地分布在NiAl基体中，形成“内晶型”和“晶界型”结构，NiAl和Al2O3的晶粒尺寸分别为200nm和50nm。由于细晶强化和弥散相强化，烧结体材料在室温和高温下的压缩屈服强度和压缩变形量都得到了显著的提高。断裂韧性测试结果表明，烧结体材料的断裂韧性提高到了8.2 MPa·m1/2，断口呈现典型的脆性断裂模式，兼具穿晶和沿晶断裂两种模式。细晶NiAl-Al2O3烧结块体材料的抗磨损和抗氧化性能优良，能够很好的应用于高温环境。最后，利用PCAS烧结-锻造短流程工艺成形了细晶NiAl-Al2O3高温模具模拟件，模拟件表面质量高，充填良好，材料利用率高。和之前的烧结块体材料相比，其晶粒尺寸略有增大。烧结-锻造短流程工艺是一种很有潜力和发展前景的制备高温结构材料和航天构件的新工艺。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 NiAl 基合金

- 1.2.1 NiAl 基合金的晶体结构和性能

- 1.2.2 改善NiAl 基合金的性能的方法

- 1.2.3 NiAl 基合金的制备方法及工艺

- 1.3 脉冲电流辅助烧结技术

- 1.3.1 脉冲电流辅助烧结技术发展

- 1.3.2 脉冲电流辅助烧结技术的特点和工作原理

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 试验材料及方法

- 2.1 粉末与烧结工艺装备

- 2.1.1 实验用粉末

- 2.1.2 粉末机械球磨工艺

- 2.1.3 PCAS 脉冲电流辅助烧结设备

- 2.2 材料分析方法

- 2.2.1 显微组织及相分析

- 2.2.2 烧结件相对密度和硬度的测定

- 2.2.3 压缩强度的测定

- 2.2.4 断裂韧性的测定

- 2.2.5 抗磨损性能的测定

- 2.2.6 抗氧化性能的测定

- 第3章 机械合金化制备NiAl 基合金粉

- 3.1 引言

- 3.2 高能球磨实现机械合金化过程

- 3.2.1 高能球磨过程颗粒形貌与尺寸分析

- 3.2.2 高能球磨过程相成分变化分析

- 3.2.3 高能球磨过程粉体冷焊过程分析

- 3.2.4 高能球磨机械合金化后粉末形貌及成分分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 NiAl 合金粉体脉冲电流辅助烧结及组织性能

- 4.1 引言

- 4.2 烧结试验准备与过程

- 4.2.1 烧结模具

- 4.2.2 烧结压力计算

- 4.2.3 试验工艺参数及过程

- 4.3 烧结体的微观组织分析

- 4.3.1 微观组织的背散射分析

- 4.3.2 微观组织的透射电镜观察

- 4.4 烧结体的致密度及硬度测试结果

- 4.5 烧结体的压缩强度及断裂韧性测试

- 4.5.1 烧结体的压缩强度测试结果

- 4.5.2 烧结体的断裂韧性测试结果及断口形貌分析

- 4.5.3 烧结体细晶及弥散相强化机制分析

- 4.6 烧结体的抗磨损测试结果

- 4.7 烧结体的抗氧化测试结果

- 4.8 本章小结

- 第5章 NiAl 基合金高温模具模拟件脉冲电流辅助烧结-锻造短流程工艺

- 5.1 引言

- 5.2 烧结-锻造模具设计

- 5.3 烧结-锻造件成形性能及显微组织分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Existence patterns of Dy in β-NiAl from first-principles calculations[J]. Rare Metals 2016(04)

- [2].自蔓延高温合成(TiB_2+Al_2O_3)/NiAl复合材料的显微组织及演化机制（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(07)

- [3].NiAl合金研究中的几个重要发现[J]. 中国材料进展 2015(02)

- [4].电弧熔炼态NiAl-39V共晶合金的组织及力学性能[J]. 稀有金属材料与工程 2019(05)

- [5].电弧熔炼态NiAl-V合金的组织演变及力学性能[J]. 稀有金属材料与工程 2018(11)

- [6].NiAl含量对反应合成TiC-TiB_2-NiAl物相及组织结构的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(02)

- [7].NiAl-2.5Ta-7.5Cr-1B合金的微观组织、力学性能与摩擦磨损特性[J]. 金属学报 2013(11)

- [8].Enhanced compression ductility of stoichiometric NiAl at room temperature by Y and Cu co-addition[J]. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 2012(04)

- [9].Phase and Microstructure Properties of Laser Cladding NiAl Intermetallic Compound Coating at Elevated Temperature[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S1)

- [10].ZrO_2 strengthened NiAl/Cr(Mo,Hf) composite fabricated by powder metallurgy[J]. Progress in Natural Science:Materials International 2012(03)

- [11].Wear properties of NiAl based materials[J]. Progress in Natural Science:Materials International 2012(05)

- [12].First-principles investigation of the effects of B impurities on the mechanical properties of NiAl intermetallics[J]. Science China(Physics,Mechanics & Astronomy) 2011(05)

- [13].First-principles Study of NiAl Alloyed with Rare Earth Element Ce[J]. Journal of Materials Science & Technology 2011(08)

- [14].Microstructural evolution and mechanical properties of new multi-phase NiAl-based alloy during heat treatments[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2010(12)

- [15].微量B对NiAl的显微组织和性能的影响[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [16].Effects of Dy on cyclic oxidation resistance of NiAl alloy[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2009(05)

- [17].NiAl合金超塑性的人工神经网络预测[J]. 金属学报 2013(11)

- [18].Microstructure and Mechanical Properties of Submicron-grained NiAl-Al_2O_3 Composite Prepared by Pulse Current Auxiliary Sintering[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 2012(04)

- [19].价电子结构与合金元素对NiAl力学性能的影响[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [20].3d过渡金属在NiAl中的占位及对键合性质的影响[J]. 物理学报 2008(04)

- [21].微量元素C对NiAl显微组织和力学性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(05)

- [22].机械合金化制备高纯NiAl粉末[J]. 金属材料与冶金工程 2008(04)

- [23].多孔TiB_2+Al_2O_3/NiAl基复合材料的研究[J]. 粉末冶金技术 2008(05)

- [24].纳米NiAl相对铁基合金显微组织、力学及氧化性能的影响[J]. 表面技术 2019(08)

- [25].磷对NiAl弹性模量和韧塑性影响的第一原理研究[J]. 中国民航大学学报 2016(06)

- [26].Isothermal Oxidation Behavior of Dysprosium/S-Doped β-NiAl Alloys at 1200°C[J]. Journal of Materials Science & Technology 2014(03)

- [27].不同温度下NiAl-2.5Ta-7.5Cr-1B合金组织及摩擦性能研究[J]. 铸造技术 2014(10)

- [28].微量P对NiAl力学性能影响的理论研究[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S2)

- [29].两种不同成分NiAl涂层性能的对比研究[J]. 中国民航大学学报 2011(02)

- [30].不同的退火温度下NiAl-2.5Ta-7.5Cr合金显微组织的演变(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/33615aff9ca34d7fe49e6b57.html