# 纳米介孔TiO2材料的合成、表征及其性能研究

### 论文摘要

本文以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,钛酸四正丁脂为前驱体,无水乙醇为溶剂,采用室温水解法制备了光催化活性较强的纳米介孔TiO2粉末。通过考察焙烧温度、焙烧时间、静置温度、静置时间和反应比例等因素对纳米介孔TiO2结构和光催化性能的影响,得到了最佳的制备条件,在此基础上将Ce3+、La3+、Sm3+和Zr3+掺杂到纳米介孔TiO2体系中,制得了不同种类、不同掺杂浓度的离子掺杂型纳米介孔TiO2复合氧化物,并进一步考察了金属离子种类及浓度对纳米介孔TiO2结构和光催化性能的影响。用红外光谱（FT-IR）、X射线粉末衍射（XRD）和BET比表面测定等技术对样品的结构、晶相和比表面积进行了表征。结果表明用室温水解法制备的纳米TiO2材料具有介孔结构;500℃焙烧2h后,得出样品为锐钛矿型,介孔孔道中模板剂已全部去除,比表面积较大,但不稳定。在此基础上制备的金属离子掺杂纳米介孔TiO2复合氧化物中,Zr3+、Sm3+和La3+掺杂的样品中出现少量板钛矿,Ce3+掺杂的样品为单一的锐钛矿。各样品锐钛矿的结晶程度各不一样,且介孔孔道中均有模板剂残留。样品稳定性较纯样强。且焙烧后,比表面均比纯样大。选用甲基橙为目标降解物,利用液相光催化降解法来评价纳米介孔TiO2和TiO2复合氧化物的光催化活性。结果表明条件为CTAB / Ti（OC4H9）4（摩尔比）为1:4、20℃水浴静置24h、500℃焙烧2h时,所制得的纳米介孔TiO2光催化活性最好。金属离子掺杂浓度均存在一最佳值,不同离子掺杂的样品对甲基橙的光催化影响各不相同,光催化活性顺序依次为Zr3+-TiO2>Sm3+-TiO2>m-TiO2>La3+-TiO2>Ce3+-TiO2>c-TiO2。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 介孔材料概述

- 1.2 介孔材料的分类

- 1.3 介孔材料的合成机理

- 1.3.1 液晶模板机理

- 1.3.2 协同作用机理

- 2材料概述'>1.4 介孔TiO2材料概述

- 2材料的合成方法'>1.4.1 介孔TiO2材料的合成方法

- 2材料的合成现状'>1.4.2 介孔TiO2材料的合成现状

- 2光催化剂概述'>1.5 TiO2光催化剂概述

- 2的光催化原理'>1.5.1 TiO2的光催化原理

- 2光催化活性的因素'>1.5.2 影响TiO2光催化活性的因素

- 2的光催化性能的研究现状'>1.5.3 TiO2的光催化性能的研究现状

- 2光催化材料的应用领域'>1.5.4 TiO2光催化材料的应用领域

- 2光催化量子效率提高的途径'>1.6 TiO2光催化量子效率提高的途径

- 1.6.1 金属沉积

- 1.6.2 金属离子掺杂

- 1.6.3 非金属离子掺杂

- 1.6.4 半导体复合

- 1.6.5 表面染料光敏化

- 1.6.6 表面螯合及衍生作用

- 1.6.7 表面超强酸化

- 1.7 本课题的研究目的和研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 药品与仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验室仪器

- 2.2 实验原理

- 2.3 实验方法

- 2.4 催化剂的表征方法

- 2.5 光催化活性检测

- 2.5.1 光催化降解物

- 2.5.2 光催化反应装置

- 2.5.3 光催化降解程序

- 第3章 催化剂的合成与表征

- 3.1 介孔材料的合成

- 2的合成'>3.1.1 纳米介孔TiO2的合成

- 2的合成'>3.1.2 金属离子掺杂型纳米介孔TiO2的合成

- 3.2 介孔材料的表征

- 3.2.1 样品介孔结构的确定

- 3.2.2 焙烧温度对模板剂脱除的影响

- 2结构的影响'>3.2.3 焙烧温度对纳米介孔TiO2结构的影响

- 2结构的影响'>3.2.4 静置时间对纳米介孔TiO2结构的影响

- 2结构的影响'>3.2.5 焙烧时间对纳米介孔TiO2结构的影响

- 2的影响'>3.2.6 金属离子掺杂对纳米介孔TiO2的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 催化剂的活性检测

- 4.1 空白实验

- 4.2 无光照条件下介孔材料的吸附性能

- 2催化活性的影响'>4.3 光源对纳米介孔TiO2催化活性的影响

- 2催化活性测试'>4.4 未掺杂型纳米介孔TiO2催化活性测试

- 4.4.1 模板剂对光催化性能的影响

- 4.4.2 反应摩尔比对光催化性能的影响

- 4.4.3 静置温度对光催化性能的影响

- 4.4.4 静置时间对光催化性能的影响

- 4.4.5 焙烧温度对光催化性能的影响

- 4.4.6 焙烧时间对光催化性能的影响

- 4.4.7 超声波的使用对光催化性能的影响

- 2的光催化活性比较'>4.4.8 与商品TiO2的光催化活性比较

- 2催化活性测试'>4.5 金属离子掺杂型纳米介孔TiO2催化活性测试

- 3+离子掺杂纳米介孔TiO2的光催化性能研究'>4.5.1 Ce3+离子掺杂纳米介孔TiO2的光催化性能研究

- 3+离子掺杂纳米介孔TiO2的光催化性能研究'>4.5.2 La3+离子掺杂纳米介孔TiO2的光催化性能研究

- 3+离子掺杂纳米介孔TiO2的光催化性能研究'>4.5.3 Sm3+离子掺杂纳米介孔TiO2的光催化性能研究

- 3+离子掺杂纳米介孔TiO2的光催化性能研究'>4.5.4 Zr3+离子掺杂纳米介孔TiO2的光催化性能研究

- 2及商品TiO2的光催化性能比较'>4.5.5 金属离子掺杂型纳米介孔TiO2及商品TiO2的光催化性能比较

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士研究生期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/337d6fa010fc1c4a586c5e58.html