# 工艺参数及布流系统对薄带连铸开浇过程影响模拟研究

### 论文摘要

双辊薄带连铸技术是将钢液直接注入由两个铸轧辊（冷却辊）及两侧的侧封板组成的金属熔池直接生产薄带坯的成形技术。与传统工艺相比，它不但投资少、流程短而且能耗低，更能适应绿色经济的要求。但是由于在薄带生产过程中，传热和凝固是在极短的时间内完成的，导致影响薄带质量的因素较多，因此工艺控制难度较大。本文通过数值模拟的方法，采用ProCAST软件对双辊薄带连铸的开浇过程进行了研究。双辊薄带连铸模型分别采用了两侧型浸入式水口和楔形布流系统两种布流装置，并针对60m/min、80m/min、100m/min三种拉速和40℃、50℃、60℃三种过热度，采用全排列的方法，模拟了不同工艺参数组合对双辊薄带连铸开浇过程中金属熔池内钢液的流动情况、熔池温度分布及凝固过程的影响研究。研究结果表明：1、拉速变化对开浇过程的影响：（1）采用两侧型浸入式水口时，随着拉速的增加，金属熔池内钢液的运动趋势大体相同，但熔池内钢液的速度增加且沿侧封板向上运动的钢液冲击高度明显增加，当拉速大于60m/min时，自由液面及侧封板附近的湍动能明显增加。（2）采用带抑湍板的楔形布流系统时，金属熔池内的流场分布较为复杂，内部形成小的涡旋较多但自由液面及侧封板处的湍动能较小。随着拉速的增加，金属熔池内的流场没有明显变化而自由液面和侧封板处的湍动能随之增大，但湍动能大小约为采用两侧型浸入式水口时的十分之一。2、过热度变化对开浇过程的影响：（1）采用两侧型浸入式水口时，随着过热度的增加熔池内钢液温度随之升高且高温区域的面积逐渐增大。钢液在熔池底部开始凝固且呈现出由冷却辊辊面向熔池中部、由熔池底部向熔池上部逐渐凝固的趋势，在对比中可以发现随着过热度的增加凝固坯壳厚度减小。（2）采用带抑湍板的楔形布流系统时，熔池内沿带宽方向上Y-Z中心截面及冷却辊辊面温度分布较为均匀，没有出现明显的高温区，而且钢液经辊面流向熔池底部时温度逐渐降低容易形成均匀的坯壳。随着过热度的增加，坯壳厚度逐渐减小且变化范围很小。综上所述，采用楔形布流系统的双辊薄带连铸模型比采用两侧型浸入式水口的模型更能够适应大拉速、高过热度的生产过程。本文的研究结果能够为工业生产中工艺参数的确定提供指导作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题研究内容及意义

- 1.3 双辊薄带连铸工艺特点及存在问题

- 1.3.1 双辊薄带连铸工艺特点

- 1.3.2 薄带连铸存在的问题

- 1.4 薄带连铸的发展简介及技术开发状况

- 1.5 双辊薄带连铸工艺的数值模拟研究进展

- 1.6 论文主要研究内容

- 2 双辊薄带连铸开浇过程数理模拟研究的方法

- 2.1 基本控制方程

- 2.2 湍流方程

- 2.3 传热模型与数值求解方法

- 2.3.1 传热的基本方式

- 2.3.2 传热的数学模型

- 2.3.3 凝固潜热处理方法

- 2.3.4 传热分析常用数值方法

- 2.4 自由液面处理方法

- 2.5 计算软件 ProCAST 简介

- 2.6 计算模型尺寸与物性参数

- 2.7 初始条件及边界条件

- 3 工艺参数对双辊薄带连铸两侧型浸入式水口模型开浇过程的影响

- 3.1 典型工况下开浇过程数值模拟结果分析

- 3.1.1 速度场模拟结果分析

- 3.1.2 自由液面波动模拟结果分析

- 3.1.3 温度场模拟结果分析

- 3.1.4 凝固过程模拟结果分析

- 3.2 同一过热度下，拉度对开浇过程的影响

- 3.2.1 拉速对开浇过程中流场分布的影响

- 3.2.2 拉速对开浇过程中侧封板冲击作用的影响

- 3.2.3 拉速对开浇过程中熔池液面波动的影响

- 3.3 同一拉速下，过热度对开浇过程的影响

- 3.3.1 过热度对熔池内温度场分布的影响

- 3.3.2 过热度对坯壳厚度的影响

- 3.4 本章小结

- 4 工艺参数对楔形布流器双辊薄带连铸模型开浇过程的影响

- 4.1 典型工况下开浇过程模拟结果分析

- 4.1.1 速度场模拟结果分析

- 4.1.2 自由液面波动模拟结果分析

- 4.1.3 温度场模拟结果分析

- 4.1.4 凝固过程模拟结果分析

- 4.2 同一过热度下，拉度对开浇过程的影响

- 4.2.1 拉速对开浇过程中流场分布的影响

- 4.2.2 拉速对开浇过程中侧封板冲击作用的影响

- 4.2.3 拉速对开浇过程中熔池液面波动的影响

- 4.3 同一拉速下，过热度对开浇过程的影响

- 4.3.1 过热度对熔池内温度场分布的影响

- 4.3.2 过热度对坯壳厚度的影响

- 4.4 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于焊枪与熔池耦合模型的焊工调控行为研究[J]. 机械工程学报 2019(23)

- [2].熔池特性对转炉熔渣流场的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(02)

- [3].焊接激光束致熔池中心计算方法研究[J]. 大连交通大学学报 2016(06)

- [4].热源移动方式对熔池元素分布的影响[J]. 工程热物理学报 2017(01)

- [5].基于视觉传感的摆焊管道立焊熔池特征分析[J]. 机床与液压 2020(19)

- [6].电磁搅拌对激光熔池熔体流速及其凝固组织影响研究[J]. 红外与激光工程 2017(09)

- [7].电子束定点焊接304不锈钢熔池流动行为数值模拟[J]. 焊接学报 2016(03)

- [8].基于数学模型的熔化极气体保护焊焊接过程中的熔池边缘提取[J]. 电焊机 2015(06)

- [9].转炉熔池中废钢的运动[J]. 钢铁 2013(03)

- [10].脉冲激光填丝焊接薄板熔池流动行为分析[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2020(03)

- [11].激光致熔池图像获取及质心提取方法研究[J]. 机械设计与制造 2018(03)

- [12].基于熔池图像尖端特征规律的焊接偏差测定方法[J]. 焊接学报 2015(08)

- [13].激光熔覆熔池检测控制技术的研究进展[J]. 电加工与模具 2014(05)

- [14].全熔透钨极惰性气体保护电弧焊熔池流动与传热动态过程的数值分析[J]. 机械工程学报 2009(09)

- [15].一种弧焊机器人熔池图像的快速标定方法[J]. 上海交通大学学报 2008(S1)

- [16].激光深熔焊熔池三维瞬态行为数值模拟[J]. 中国激光 2016(11)

- [17].旋转磁场对激光熔凝钛合金熔池的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2016(07)

- [18].电弧焊熔池表征与熔透状态映射研究[J]. 焊接 2016(10)

- [19].基于熔池数据分析的激光选区熔化成形件翘曲变形行为研究[J]. 中国激光 2015(09)

- [20].激光焊接不锈钢熔池图像分割算法[J]. 制造业自动化 2014(04)

- [21].超声场下激光熔凝过程中熔池流场分析[J]. 应用激光 2014(03)

- [22].摇包熔池混匀时间的水模型[J]. 中国冶金 2014(07)

- [23].熔池尺寸对在役焊接烧穿失稳的影响[J]. 焊接学报 2013(08)

- [24].脉冲激光表面熔凝熔池演变数值模拟[J]. 上海交通大学学报 2008(09)

- [25].基于数学形态学的熔池图像处理[J]. 焊接 2008(05)

- [26].激光近净成形中熔池宽度实时监控系统的研究[J]. 激光与红外 2019(09)

- [27].熔焊热过程与熔池行为数值模拟的研究进展[J]. 机械工程学报 2018(02)

- [28].同轴送粉金属激光3D打印熔池流动、成分分布以及组织生长数值模拟的研究进展[J]. 材料导报 2018(21)

- [29].激光选区熔化成形悬垂结构熔池行为试验分析[J]. 中国激光 2016(12)

- [30].铅渣熔池熔炼提取铁（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/33898e5158595b18ff55c7c0.html