# EDGE在铁路通信中QoS的研究

### 论文摘要

随着高速铁路建设的全面铺开,GSM-R数字移动通信系统已经在我国大规模应用。由于其频率资源日渐紧张,单纯的电路交换数据业务已经不能满足日益丰富的数据业务需要。于是,在GSM-R基础上的GPRS技术在铁路上的应用也获得了前所未有的发展机遇。但是GPRS技术仍然有自身的一些缺点,如丢包、实际传输速率比理论值低、调制方式非最优、存在转接时延等等。同时,从公共网络最近的发展来看,数字传输业务需求的增长是没有止境的,所以在铁路通信系统中,更加高速的无线传输技术将会在可预见的未来得到应用。EDGE技术是一种基于无线的高速移动数据传输标准,在分组模式下,EDGE可以提供高达384kbps的数据传输速率,同时在时延、丢包率、等QoS指标上比GPRS技术更优,而且可以更加优化的使用宝贵的频率资源。如今,一些城市公共无线网络已经采用了EDGE技术作为GPRS网络升级的手段,因为EDGE与GPRS技术的关联性,从GPRS网络升级为EDGE网络是相对廉价的方案。在铁路通信领域,EDGE技术可以作为GSM-R数字移动通信系统的下一个发展方向,满足机车综合通信系统、列控系统和旅客服务系统对数据传输的更高要求;但是现在并没有与之相对应的关于EDGE技术用于铁路通信服务的要求和标准。本论文主要研究了EDGE在铁路无线接入网中数据业务的传输支持及其QoS技术;首先介绍了已经应用的GPRS通信系统的原理与QoS特性,指出了在未来发展中GPRS作为数据传输手段的局限性;然后详细探讨了在铁路通信这种特殊环境中,EDGE网络以现有QoS技术条件实施的可行性;并根据铁路通信中对于GPRS网络的QoS要求,结合EDGE技术自身的特点,提出EDGE在未来的铁路通信应用中的QoS的应用方法。在详细分析影响数据业务QoS的因素以后,提出了针对铁路通信需求并基于EDGE网络的QoS方案,主要包括传输速率、传输时延、可靠性等指标的改善;最后设计了若干场景进行验证,通过调整相关参数来改善传输速率和质量,验证了方案的有效性。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 引言

- 1.1 GSM-R系统简介

- 1.2 GPRS在中国铁路中的应用

- 1.3 GPRS的演进──EDGE

- 1.4 本课题研究的意义

- 1.5 本论文的主要工作和贡献

- 2 GPRS技术的原理与特点

- 2.1 GPRS网络总体结构

- 2.2 GPRS技术存在的弱点

- 3 EDGE的特点和业务

- 3.1 EDGE的概述

- 3.2 EDGE的网络结构

- 3.3 EDGE的典型特征和优势

- 3.4 EDGE的工作原理

- 3.4.1 调制技术

- 3.4.2 编码方案

- 3.4.3 数据重发机制

- 3.5 EDGE的业务

- 4 铁路通信中的数据传输业务

- 4.1 铁路通信中分组数据业务与公网的区别

- 4.1.1 性能指标要求高

- 4.1.2 移动性强

- 4.1.3 业务分布相对集中

- 4.1.4 业务相对固定

- 4.1.5 终端性能较高

- 4.2 GSM-R网络中数据业务应用的特点

- 4.2.1 应用的优先级别不同

- 4.2.2 使用方式的不同

- 4.3 铁路应用的数据传输业务

- 4.3.1 无线车次号和监控信息传送

- 4.3.2 调度命令

- 4.3.3 列尾信息的传送

- 4.3.4 铁路的其他数据业务

- 5 EDGE的QoS研究

- 5.1 QoS的概述

- 5.2 3GPP国际标准组织对于QoS标准的制定

- 5.2.1 优先等级

- 5.2.2 传输延时

- 5.2.3 可靠性

- 5.2.4 吞吐量

- 5.3 铁路数据业务的QoS需求

- 5.3.1 铁路数据传输的优先级需求

- 5.3.2 铁路数据传输的时延需求

- 5.3.3 铁路数据传输的可靠性需求

- 5.3.4 铁路数据传输的吞吐量需求

- 5.4 提高EDGE性能的QoS策略研究

- 5.4.1 接入性能的研究

- 5.4.2 传输速率研究

- 6 提高EDGE应用的重要QoS参数及设置的分析

- 6.1 EDGE网络性能分析

- 6.2 小区重选分析

- 6.3 系统容量分析

- 6.4 PCU容量的分析

- 6.5 EDGE在连接TCP/IP网络中时延过长的解决方案

- 6.5.1 发送缓存对EDGE下载速率的影响测试

- 6.5.2 TCP滑动窗口对下载速率影响的测试

- 7 结论

- 7.1 全文总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].“铁路通信多业务接口综合应急平台”通过技术评审[J]. 铁道通信信号 2019(09)

- [2].铁路通信工程光纤接入网技术的运用及质量管理[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [3].浅析铁路通信工程的施工技术及质量控制对策[J]. 信息系统工程 2020(01)

- [4].铁路通信图书出版探讨[J]. 传播力研究 2020(03)

- [5].以技能竞赛为引领的中职铁路通信技术专业教学改革实践探讨[J]. 数字通信世界 2020(04)

- [6].铁路通信技术在客运专线的应用分析[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [7].客运专线中铁路通信技术的实践探究[J]. 电子世界 2020(10)

- [8].基于云技术的铁路通信集中网管系统建构[J]. 中国新通信 2020(13)

- [9].铁路通信系统建立分析[J]. 智库时代 2019(05)

- [10].铁路通信网络系统运行中存在的问题与升级改造方案设计[J]. 科技创新导报 2019(21)

- [11].铁路通信现状问题分析与措施探讨[J]. 数字通信世界 2019(10)

- [12].铁路通信系统的应用与维护[J]. 信息记录材料 2018(02)

- [13].铁路通信系统建立分析[J]. 电子技术与软件工程 2017(24)

- [14].铁路通信问题现状分析及解决措施研究[J]. 南方农机 2018(14)

- [15].铁路通信大数据应用建设思考[J]. 科技资讯 2018(18)

- [16].铁路通信系统质量评价[J]. 智能城市 2016(11)

- [17].基于数字调度系统研究铁路通信施工工作[J]. 科技经济导刊 2016(36)

- [18].基于内容中心网络的高速铁路通信系统架构研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2016(12)

- [19].直流远供技术在铁路通信系统中的应用[J]. 铁路通信信号工程技术 2017(01)

- [20].铁路通信工程中无线接入技术的应用探究[J]. 通讯世界 2017(02)

- [21].铁路通信技术在客运专线的应用[J]. 黑龙江科技信息 2017(04)

- [22].铁路通信技术在客运专线的应用[J]. 中国新通信 2017(05)

- [23].探究分析铁路通信工程应用接入网技术[J]. 科技创新与应用 2017(07)

- [24].铁路通信系统中光纤通信技术的优化措施[J]. 中国高新技术企业 2017(06)

- [25].铁路通信漏缆实时监测系统的应用[J]. 通讯世界 2017(07)

- [26].铁路通信技术的应用及发展趋势研究分析[J]. 工程建设与设计 2017(06)

- [27].铁路通信工程中的无线接入技术[J]. 通讯世界 2017(10)

- [28].浅析铁路通信系统接入网施工技术[J]. 中国新通信 2017(08)

- [29].铁路通信工程中的无线接入技术研究[J]. 通讯世界 2017(12)

- [30].铁路通信漏缆实时监测系统的应用及实现[J]. 数字通信世界 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/33b7bffa410b154a715f0f1e.html