# 尖锥八面体Fe3O4及六角片状Ba（Me）xCo2-2xFe16O27微波吸收性能

### 论文摘要

铁氧体是一类传统的吸波材料,但存在密度大、微波吸收频带窄的问题,因此,铁氧体吸波材料的改性仍然是目前的一个研究热点。对铁氧体改性除掺杂和复合等途径外,颗粒形貌特殊化对其微波吸收特性的改善也有重要作用。本文研究了尖锥八面体形貌Fe304和六角片状W型掺杂铁氧体的微波吸收特性。用水热法制备了Fe304晶粉,用X射线衍射仪（XRD）和扫描电子显微镜（SEM）、红外光谱仪（FT-IR）、能谱仪（EDS）对产物结构、形貌及成分进行了表征,分析了颗粒形貌形成机制。用微波矢量网络分析仪测试了样品在2-18GHz微波频率范围内的复介电常数和复磁导率,计算了微波反射率,探讨了材料的微波损耗机制。结果表明：在两种不同水热反应条件下,分别得到颗粒形貌呈尖锥八面体和球状的尖晶石型结构的Fe304粉晶；颗粒形状各向异性有利于材料的微波吸收,尖锥微八面体Fe304是一种低反射率宽带微波吸收材料,其吸收特性优于球形。对反应12小时的尖锥形Fe304样品,厚度2.8mm,7.1GHz频率位置吸收峰值为35dB,大于10dB吸收带宽为7.9GHz；该样品在低频段（2～13GHz）微波吸收主要源于磁损耗兼具介电损耗,在高频段（13-18GHz）微波吸收主要源于介电损耗且磁损耗弱。用溶胶-凝胶法制备了Ba（Me）xCo2-2xFe16O27 （Me=MnCu、CuZn,x=0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5）粉体。用差示扫描量热-热重（DSC-TGA）、XRD、SEM、FT-IR对样品结构、形貌及形成过程进行了表征。用微波矢量网络分析仪测试了该样品在2～18 GHz微波频率范围的电磁参数,根据测量数据计算了电磁损耗角正切及微波反射率与频率的关系,探讨了该材料的微波吸收性能与电磁损耗机理。研究结果表明：Ba（Me）xCo2-2xFe16O27样品形成分为凝胶吸附水蒸发和熔融、热分解、晶型形成等阶段；在1235℃以上的温度下煅烧4个小时的Ba（Me）xCo2-2xFe16O27能形成较单一的W型钡铁氧体结构,粉晶均呈微米级六角片状形貌；当Ba（MnCu）xCo2-2xFe16O27样品厚度为2.3mm、x=0.3时,10GHz频率位置吸收峰为24dB,10 dB以上频带宽度达8.8GHz；当Ba（CuZn）xCo2-2xFe16O27样品厚度为2.3mm、x=0.3时,10GHz频率位置吸收峰为17dB,10 dB以上频带宽度达7.6GHz；Ba（Me）xCo2-2xFe16O27的微波吸收主要来自畴壁共振、磁化驰豫和自然共振引起的磁损耗,介电损耗较弱。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微波吸收材料的物理机制

- 1.2.1 材料的复介电常数复磁导率损耗因子

- 1.2.2 阻抗匹配与衰减特性

- 1.2.3 电磁损耗的微观机制

- 1.3 铁氧体的结构与基本电磁特性

- 1.3.1 尖晶石型铁氧体的晶体结构

- 1.3.2 磁铅石铁氧体的晶体结构

- 1.3.3 铁氧体基本电磁特性

- 1.4 铁氧体吸波材料的研究进展

- 1.4.1 铁氧体吸波材料的掺杂（离子取代）改性

- 1.4.2 铁氧体吸波材料的复合改性

- 1.4.3 特殊形貌铁氧体吸波材料

- 1.5 论文的主要工作

- 3O4的水热合成及表征'>第二章 尖锥八面体及球形Fe3O4的水热合成及表征

- 3O4样品的制备'>2.1 尖锥八面体Fe3O4样品的制备

- 2.1.1 实验仪器与化学试剂

- 2.1.2 制备方法

- 3O4样品的制备'>2.2 球形Fe3O4样品的制备

- 2.2.1 实验仪器与化学试剂

- 2.2.2 制备方法

- 3O4样品的表征'>2.3 尖锥八面体Fe3O4样品的表征

- 2.3.1 样品表征手段

- 2.3.2 XRD分析

- 2.3.3 SEM分析

- 2.3.4 EDS分析

- 2.3.5 FT-IR分析

- 3O4样品的表征'>2.4 球形Fe3O4样品的表征

- 2.4.1 XRD分析

- 2.4.2 SEM分析

- 2.4.3 EDS分析

- 2.4.4 FT-IR分析

- 3O4颗粒形貌的形成机制分析'>2.5 Fe3O4颗粒形貌的形成机制分析

- 2.6 本章小结

- 3O4的微波吸收特性分析'>第三章 锥八面体Fe3O4的微波吸收特性分析

- 3.1 微波电磁参数测量方法

- 3.2 微波电磁频谱

- 3O4的电磁频谱'>3.2.1 尖锥八面体Fe3O4的电磁频谱

- 3O4的电磁频谱'>3.2.2 球形Fe3O4的电磁频谱

- 3.3 微波反射率

- 3.4 微波电磁损耗机制

- 3.5 本章小结

- 第四章 六角片状W型铁氧体的溶胶-凝胶法制备及表征

- 4.1 六角片状W型铁氧体的制备

- 4.1.1 实验仪器与化学试剂

- 4.1.2 样品的制备方法

- 4.2 六角片状W型铁氧体的表征

- 4.2.1 样品表征手段

- 4.2.2 DSC-TGA分析

- 4.2.3 FT-IR分析

- 4.2.4 XRD分析

- 4.2.5 SEM分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 六角片状W型铁氧体微波吸收特性分析

- 5.1 微波电磁参数测量方法

- 5.2 微波电磁频谱

- xCo2-2xFe16O27的微波电磁频谱'>5.2.1 样品Ba（MnCu）xCo2-2xFe16O27的微波电磁频谱

- xCo2-2xFe16O27的微波电磁频谱'>5.2.2 样品Ba（CuZn）xCo2-2xFe16O27的微波电磁频谱

- 5.3 微波反射率

- xCO（2-2x）Fe16O27微波吸收性能的影响'>5.3.1 掺杂量对Ba（Me）xCO（2-2x）Fe16O27微波吸收性能的影响

- 0.3Co1.4Fe16O27微波吸收性能的影响'>5.3.2 厚度对Ba（Me）0.3Co1.4Fe16O27微波吸收性能的影响

- 5.4 微波电磁损耗机制

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 3O4的水热合成、表征和微波吸收性能'>6.1.1 尖锥八面体Fe3O4的水热合成、表征和微波吸收性能

- 6.1.2 六角片状W型铁氧体的制备、表征及微波吸收性能

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].试析BA系统在集中空调设备节能控制中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(04)

- [2].外源6-BA对'美乐'葡萄花色苷合成的影响[J]. 果树学报 2020(05)

- [3].6-BA对不同品种蝴蝶兰开花性状的影响[J]. 浙江农业科学 2020(06)

- [4].数据中心高可靠性BA控制系统优化研究与应用[J]. 通信电源技术 2020(11)

- [5].BA原油沥青质性质及沉积抑制剂作用机理[J]. 化工进展 2019(S1)

- [6].不同浓度6-BA对霍山石斛耐热性的影响研究[J]. 安徽农学通报 2016(11)

- [7].建筑智能化系统中BA的配线设计分析[J]. 科技展望 2014(22)

- [8].外源激素6-BA对啤酒大麦产量及品质的影响[J]. 甘肃农业科技 2015(10)

- [9].利用6-BA诱导三倍体西瓜愈伤组织的研究[J]. 现代农村科技 2013(22)

- [10].6-BA引发对赖草种子萌发、贮藏物质和内源激素的影响[J]. 草地学报 2020(03)

- [11].外源6-BA对油橄榄生殖生长期光合特性的影响[J]. 经济林研究 2020(02)

- [12].白玉龙火龙果丛芽诱导培养基中6-BA适宜浓度的筛选[J]. 现代农业科技 2020(15)

- [13].Ba_(1-x)Mg_xAl_2Si_2O_8晶体结构与微波介电性能的研究[J]. 无机材料学报 2017(01)

- [14].6-BA处理对烤烟耐旱性的影响[J]. 作物研究 2017(02)

- [15].基于BA模型的协同通信系统特性分析[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [16].利用6-BA提高有丝分裂实验的成功率[J]. 实验教学与仪器 2020(03)

- [17].硝酸钾和6-BA对假俭草叶绿素含量的影响[J]. 中南林业科技大学学报 2013(04)

- [18].Ba系统性红斑狼疮合并妊娠28例临床分析[J]. 中国医药科学 2013(04)

- [19].6-BA和2,4-D对黄独带芽茎段生长发育的影响[J]. 南方农业学报 2012(03)

- [20].6-BA对中国石竹雄性不育植株离体保存的影响[J]. 现代农业科技 2011(02)

- [21].6-BA处理对绿芦笋低温贮藏效果的研究[J]. 保鲜与加工 2011(06)

- [22].6-BA浸种对满天星种子萌发的影响[J]. 现代农村科技 2011(24)

- [23].基于场(Ba)的人力资源管理实践与知识共享研究[J]. 商场现代化 2010(06)

- [24].氮素和6-BA对水稻分蘖芽发育的影响及其生理机制[J]. 作物学报 2009(10)

- [25].楼宇自控系统(BA)在智能建筑中的应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2009(10)

- [26].不同质量分数6-BA对矮牵牛组织培养的影响[J]. 高师理科学刊 2008(03)

- [27].6-BA处理对采后西兰花呼吸途径及能量水平的影响[J]. 现代食品科技 2017(05)

- [28].6-BA对铁皮石斛愈伤组织诱导研究[J]. 种子 2014(02)

- [29].Ba_(1-x)Sr_xAl_2Si_2O_8体系环境障碍涂层材料在1000℃空气环境下的抗熔盐腐蚀性能研究[J]. 材料导报 2013(04)

- [30].6-BA对养分胁迫下水稻叶片蛋白质组影响的图谱分析[J]. 中国稻米 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/33d1c1e10cd0a61f66178096.html