# 环境雌激素BPA的电化学行为研究

### 论文摘要

环境雌激素作为环境污染物已成为一个全球性重大问题,现在已成为各国研究的热点。电化学方法作为一种绿色化学技术,已广泛用于物质的分析检测以及降解等领域。论文采用了LSV,CV,SWV,DPV 和IMP 等电化学方法和UV 光谱、IR 光谱以及HPLC 色谱测试技术对环境雌激素BPA 进行了较为系统的研究。首先研究了BPA的吸附行为,CV分析表明氧化铂的吸附性较铂要弱一些,且电极表面活性降低。CC分析表明BPA在铂电极和氧化铂电极的吸附模式都符合Frumkin方程,铂电极上反应的ΔG =-27.762kJ/mol,而氧化铂电极上反应的ΔG =-27.143kJ/mol,表明反应物在电极上有较大的吸附自发性。SCW测定出电极表面吸附量Γ=4.0×10-7mol/cm2。其次,CV分析表明BPA的阳极氧化是一个不可逆的过程,铂电极上的BPA在碱性条件下为扩散控制或者为混合控制,在酸性条件下铂电极上BPA为吸附控制,阻抗测定发现在酸性条件下出现了两个容抗弧,电极的表面有一个生成吸附中间物的过程,同时有一个化学脱附的过程。SCW测定表明反应的电子数n=1。再次,本文首次采用DPV对进BPA行了检测,结果较好。方法的线性范围可以达到10-3-10-6mol/L,检出限可以达到10-7mol/L,相对标准偏差为:0.6%-7.6%。HPLC分析进行t检验,测定结果无显著性差异。以Fe（CN）6（4-）/（3-）为探测溶液,采用CV探索了铂电极和碳电极在不同电位下BPA的成膜的情况,发现成膜（即聚合）电位较峰值电位有增大的趋势,即在pH=2.3、7.0、12.8,BPA在铂电极上的Ep分别为0.822V、0.750V、0.384V而生成的聚合物薄膜最多时的电位却分别在0.9-1.0V、0.6-0.7V、0.8V时最易成膜;在碳电极上Ep分别为0.927V、0.885V、0.327V,成膜电位分别为1.0-1.1V、0.9-1.0V、0.4-0.5V。不同条件下成膜的阻抗测定结果表明,电荷传递电阻随成膜时间的增加而有增加的趋势,双电层电容随成膜时间的增加而有递减的趋势;当温度升高时,动力学控制的行为逐渐减小,最终变化为扩散控制行为;超声波使得生成的聚合物薄膜在电极上较少。Ag+、H2O2等物质的引入,电荷传递电阻以及扩散过程有一定的变化。采用铂-碳毡电极对0.1μmol/L BPA在0.5V进行电化学降解,降解率超过80%。初步探讨了0.1mmol/L BPA 随电解时间、温度、超声波、添加剂等的降解情况。BPA 与内源性雌激素ES 的对比研究发现它们的反应机理上有一定的相似性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.1.1 关于环境雌激素

- 1.1.2 论文的目的和意义

- 1.2 环境电化学方法

- 1.3 环境雌激素的研究进展

- 1.3.1 分析检测

- 1.3.2 降解

- 1.4 研究内容和研究方法

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究方法

- 2 实验部分

- 2.1 实验器材

- 2.2 实验方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 BPA 的吸附特性

- 3.1.1 循环伏安特性

- 3.1.2 双电势阶跃计时库仑分析

- 3.2 BPA 的氧化行为

- 3.2.1 不同pH 值下的伏安曲线

- 3.2.2 不同pH 值循环伏安特性

- 3.2.3 方波伏安特性

- 3.2.3 交流阻抗特性

- 3.3 分析检测

- 3.3.1 UV 光谱法

- 3.3.2 HPLC 色谱法

- 3.3.3 方波伏安法

- 3.3.4 差分脉冲检测

- 3.4 BPA 的成膜电位

- 3.4.1 浓度与电解时间

- 3.4.2 铂电极上的成膜电位

- 3.4.3 碳电极上的成膜电位

- 3.4.4 交流阻抗图谱

- 3.5 BPA 电解聚合物的光谱

- 3.5.1 UV 光谱

- 3.5.2 IR 光谱

- 3.6 BPA 成膜的交流阻抗特征

- 3.6.1 时间对成膜的影响

- 3.6.2 温度对成膜的影响

- 3.6.3 超声波对成膜的影响

- +成膜的影响'>3.6.4 添加剂Ag+成膜的影响

- 2O2 对成膜的影响'>3.6.5 氧化剂H2O2对成膜的影响

- 3.7 BPA 的电化学初步降解

- 3.8 反应机理:BPA 与内源性雌激素ES 的对比

- 3.8.1 不同pH 值下ES 在铂电极上伏安曲线

- 3.8.2 ES 在铂电极上的循环伏安特性

- 3.8.3 BPA 与Es 的机理对比

- 4 结论与展望

- 4.1 主要结论

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 独创性声明

- 学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].BPA潮流计算输入文件基准电压的规范化方法及实现[J]. 陕西电力 2016(01)

- [2].基于BPA数据的交流系统谐波阻抗等值方法研究与应用[J]. 电力自动化设备 2016(08)

- [3].核电机组一次调频BPA建模仿真研究[J]. 广西电力 2016(02)

- [4].胶质瘤细胞系摄取BPA的实验研究[J]. 中国工程科学 2012(08)

- [5].基于BPA的电网解环后输电能力研究[J]. 技术与市场 2020(05)

- [6].BPA的解吸特征与颗粒活性炭的再生研究[J]. 中国给水排水 2015(11)

- [7].基于BPA对配电网无功优化的研究[J]. 广东电力 2011(01)

- [8].BPA装置造粒塔空气夹套施工[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2016(35)

- [9].BPA接枝聚乙二醇化壳聚糖的合成与表征[J]. 化工新型材料 2014(08)

- [10].基于BPA程序的江苏电网黑启动暂态稳定性研究[J]. 电力建设 2013(08)

- [11].基于BPA的“电力工程基础”课程教学方法[J]. 电气电子教学学报 2013(01)

- [12].基于BPA仿真的高压直流输电系统运行与控制特性研究[J]. 机电信息 2018(21)

- [13].我国淡水水体中双酚A(BPA)的生态风险评价[J]. 环境科学 2013(06)

- [14].基于石墨烯-酪氨酸酶-壳聚糖快速检测BPA电化学酶传感器的研究与应用[J]. 现代食品科技 2014(12)

- [15].基于BPA的电力系统暂态稳定时域仿真研究[J]. 电工文摘 2010(03)

- [16].广东电网基于BPA的实用负荷模型的建立与校验[J]. 南方电网技术 2010(S1)

- [17].纳米银溶胶的制备及利用其SERS效应检测BPA的研究[J]. 光散射学报 2016(04)

- [18].微波-Fenton高级氧化工艺降解水中BPA[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [19].自噬相关蛋白Atg5在BPA所致肝脏脂质沉积中的作用研究[J]. 重庆医科大学学报 2015(03)

- [20].BPA与PSS/E综合负荷模型的仿真研究[J]. 四川水力发电 2009(04)

- [21].不同材质水桶的使用次数对Sb和BPA渗出量的影响[J]. 水资源保护 2016(04)

- [22].基于BPA的电力系统低频减载中扩充df/dt的应用[J]. 机电信息 2010(36)

- [23].BPA与Power World电力系统仿真结果对比分析[J]. 河北电力技术 2009(04)

- [24].基于知识库的BPA二次开发[J]. 中国电力 2014(08)

- [25].基于BPA外网静态等值的福贡串补自动重投仿真分析[J]. 云南电力技术 2019(06)

- [26].Au-Ni/酪氨酸酶修饰生物传感器检定BPA[J]. 化学传感器 2013(03)

- [27].面向BPA的电网规划智能辅助软件设计与开发[J]. 电脑知识与技术 2016(36)

- [28].基于中间数据库的PSS/E与BPA数据转换的研究[J]. 广东电力 2013(06)

- [29].分光光度法测量生物组织中BPA含量[J]. 同位素 2013(03)

- [30].基于BPA的电网融冰序列实时智能校验的实现[J]. 电子世界 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/33e4bdf2317f034ffa260264.html