# 30CrMnSiNi2A钢表面二极溅射镀钽层的结构及性能研究

### 论文摘要

金属钽具有高熔点、耐蚀性强、导电性好等优异性能,因此被广泛应用于航天、电子、汽车、军事、化工等领域。磁控溅射是一种常用的钽膜沉积技术,但其存在靶材利用率不高这一问题,对于贵金属钽来说,会明显提高其镀膜成本。相对于磁控溅射,二极溅射具有沉积膜层均匀性好、靶材利用率高、操作简单成本低廉等优点。本文采用二极溅射的技术在30CrMnSiNi2A钢基体的表面沉积了钽薄膜,并研究了沉积参数——工作气压、基体偏压、基体温度和沉积时间对钽膜结构及性能的影响。结果表明,膜层的表面呈三维岛状生长,薄膜的沉积速率随基体温度的升高呈先减后增的趋势,随工作气压和基体偏压的增大呈先增后减的趋势,膜层发生部分氧化,物相组成主要包括Ta、Ta2O、TaO、TaO2、Ta2O5、TaC等。针对沉积钽膜氧含量高的问题,采取了沉积时通入适量的还原气体H2以及镀膜前烘烤加热去除真空室壁吸附气体两项改进措施来降低膜层中氧含量。研究结果表明,两项措施均对降低钽膜中氧含量起到了一定作用,同时发现,H2的通入对钽膜沉积均匀性影响不大,膜层表面粗糙度随Ar分压的增加而增大,烘烤除气后薄膜物相主要以α-Ta,β-Ta和Ta2O5形式存在。对氧含量较低的钽膜进行硬度及耐蚀性研究。硬度研究结果显示,钽膜硬度在8GPa13GPa范围内,并随工作气压和基体偏压的升高而增大,随基体温度和沉积时间的提高呈先增后减趋势;耐蚀性研究结果显示,经盐雾腐蚀后,镀膜样品外观评级比原始基体提高了15级,经电化学腐蚀后,相对于原始基体而言,镀膜样品的自腐蚀电位提高,腐蚀电流密度下降,这些都说明了钽膜相对于高强钢基体具有较高的耐腐蚀性能,对基体材料起到了一定的保护作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 钽的结构及性质

- 1.2.1 钽的发展简介

- 1.2.2 钽的物理性质

- 1.2.3 钽的化学性质

- 1.2.4 钽的机械性能

- 1.3 钽薄膜的制备技术

- 1.3.1 化学气相沉积（CVD）

- 1.3.2 物理气相沉积（PVD）

- 1.4 钽的应用

- 1.4.1 化学工业

- 1.4.2 电子工业

- 1.4.3 硬质合金

- 1.4.4 汽车领域

- 1.4.5 航空航天领域

- 1.4.6 军事领域

- 1.4.7 生物医学领域

- 1.5 钽薄膜存在的主要问题及研究热点

- 1.6 本论文研究的主要内容

- 第2章 试验方案及设备

- 2.1 试验材料

- 2.2 基体材料的预处理

- 2.3 试验方案

- 2.3.1 钽薄膜的制备

- 2.3.2 钽薄膜耐腐蚀性能试验

- 2.4 分析方法和手段

- 2.4.1 钽膜形貌观察

- 2.4.2 钽膜表面粗糙度分析

- 2.4.3 膜层厚度及沉积速率测试

- 2.4.4 钽膜物相分析

- 2.4.5 钽膜成分和化学态分析

- 2.4.6 硬度测试

- 第3章 二极溅射制备钽薄膜的成分及结构研究

- 3.1 引言

- 3.2 钽膜表面形貌观察

- 3.3 钽膜截面形貌观察

- 3.4 工艺参数对钽膜沉积速率的影响

- 3.5 工艺参数对钽膜成分的影响

- 3.6 工艺参数对钽膜相结构的影响

- 3.7 本章小结

- 2 和烘烤除气对钽膜中氧含量的影响'>第4章 通H2和烘烤除气对钽膜中氧含量的影响

- 2 的通入对钽膜成分结构的影响'>4.1 沉积过程中H2的通入对钽膜成分结构的影响

- 4.1.1 工艺过程及参数

- 4.1.2 膜层表面形貌观察

- 4.1.3 膜层截面形貌观察

- 2 的通入对薄膜沉积速率的影响'>4.1.4 H2的通入对薄膜沉积速率的影响

- 4.1.5 薄膜的表面粗糙度

- 2 的通入对膜层成分的影响'>4.1.6 H2的通入对膜层成分的影响

- 4.1.7 薄膜的相结构分析

- 4.2 沉积薄膜前烘烤除气对膜层成分结构的影响

- 4.2.1 工艺过程及参数

- 4.2.2 膜层表面形貌观察

- 4.2.3 沉积前烘烤除气对钽薄膜成分的影响

- 4.2.4 沉积前烘烤除气对钽薄膜相结构的影响

- 4.2.5 钽靶表层成分分析及去除表面氧化层的方法

- 4.3 本章小结

- 第5章 钽膜的硬度及耐腐蚀性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 钽膜的硬度研究

- 5.3 钽膜耐腐蚀性能测试

- 5.3.1 盐雾腐蚀试验结果分析

- 5.3.2 电化学腐蚀试验结果分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].溅射设备腔室处理工艺的优化研究[J]. 电子与封装 2016(04)

- [2].片阻端面垂直溅射研究[J]. 电子质量 2015(06)

- [3].超高速正撞击溅射物实验与仿真研究[J]. 高压物理学报 2012(06)

- [4].离子溅射在奥氏体不锈钢离子渗氮中的应用[J]. 金属热处理 2009(06)

- [5].离子溅射银对光电协同灭青霉菌的影响[J]. 农业工程学报 2017(06)

- [6].溅射能量对WC/a-C:H薄膜结构与性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2018(05)

- [7].表面粗糙度对面向等离子体钨材料溅射的影响[J]. 核聚变与等离子体物理 2015(02)

- [8].择优溅射对深度剖析谱和深度分辨率的影响[J]. 真空 2013(01)

- [9].基于响应曲面法的溅射沉积薄膜工艺参数优化[J]. 工具技术 2017(07)

- [10].钼溅射靶材的应用、制备及发展[J]. 中国钼业 2011(02)

- [11].在钛酸锶钡体材上溅射厚铜膜工艺[J]. 新技术新工艺 2008(06)

- [12].高氮含量钠杂氮团簇的生成与检测[J]. 火炸药学报 2020(02)

- [13].国内溅射靶材行业视角下镍钒溅射靶材的制备及应用探讨[J]. 中国建材科技 2017(03)

- [14].熔铸法制备贫铀溅射靶片[J]. 产业与科技论坛 2014(13)

- [15].磁控溅射氧化钛薄膜在不同溅射温度下的光电性能研究[J]. 电子器件 2010(05)

- [16].溅射靶材的制备及发展趋势[J]. 新疆有色金属 2008(05)

- [17].溅射压强对低阻高透过率掺钛氧化锌透明导电薄膜的影响[J]. 人工晶体学报 2010(01)

- [18].溅射参数对合金表面硬质膜层性能影响的研究现状[J]. 热加工工艺 2020(20)

- [19].气体火花开关电极的溅射特性[J]. 高电压技术 2018(06)

- [20].对“论‘太湖冲击坑溅射物’”一文的答复[J]. 高校地质学报 2012(02)

- [21].铝溅射沉积速率与刻蚀槽深度变化关系研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(07)

- [22].溅射环境下影响硅薄膜晶化的因素[J]. 表面技术 2011(03)

- [23].溅射气压对直流电源磁控溅射制备掺铝氧化锌薄膜性能的影响[J]. 人工晶体学报 2010(S1)

- [24].第十九讲 真空溅射镀膜[J]. 真空 2015(01)

- [25].溅射压强对钛镓共掺杂氧化锌透明导电薄膜性能的影响[J]. 液晶与显示 2011(01)

- [26].溅射技术在SiC薄膜沉积中的应用和工艺研究进展[J]. 表面技术 2008(02)

- [27].溅射靶功率对W-C:H薄膜结构与摩擦学性能的影响[J]. 表面技术 2017(11)

- [28].原位溅射型单次试开密码鉴别电路[J]. 强激光与粒子束 2016(11)

- [29].溅射压强对光伏玻璃表面二氧化钛自清洁薄膜润湿性的影响[J]. 甘肃科技 2020(04)

- [30].溅射角度对氧化铬薄膜性能结构的影响[J]. 真空科学与技术学报 2008(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/33f23d91bd73d1e4e8280d0d.html