# 船用蒸汽动力装置调节/保护多目标控制问题研究

### 论文摘要

船用的蒸汽动力装置是船舶的主要设备,在其运行过程中,负荷变化频繁、幅度大,对系统的响应性能要求高,而其中的机炉系统控制则是蒸汽动力装置控制中的一个难点。由于其具有非线性、强耦合、参数时变、大迟延等特性,采用常规的控制策略往往不能满足系统的要求。因此锅炉与汽轮机在运行过程中,特别是大变工况过程中要兼顾船舶安全性和快速性,两者的协调控制显得尤为重要。本文在分析了机炉系统动态特性模型的基础上,对其进行控制方法研究。本文首先根据船用蒸汽动力装置复杂的气动热力过程分别建立了船舶锅炉模型和汽轮机电液控制系统非线性模型。接着进行了仿真计算,从机理上分析所得模型的正确性。由此得到的船用蒸汽动力装置非线性模型是分析机组特性、研究其控制规律、并对控制系统进行设计和仿真的基础。其次,在现有的船舶蒸汽动力装置的控制方案的基础上,本文采用了锅炉侧采用直接能量平衡(DEB)控制方法的锅炉跟随汽轮机的控制系统。接着分析了DEB控制系统的物理规律。然后通过仿真得出船用蒸汽动力装置在大范围变工况和小范围变工况时的各个参数动态响应,最后提出了船用蒸汽动力装置在大范围变工况时的安全性和快速性之间的矛盾。船用蒸汽动力装置运行时,工况经常大范围变化的快速响应与安全性之间的矛盾,决定船用蒸汽动力装置控制的特殊性。为此论文在结合船舶蒸汽动力装置的安全运行要求的基础上,论述了船舶蒸汽动力装置的调节/保护的基本思想,给出了船用蒸汽动力装置调节/保护的控制结构,并提出了一种基于Max/Min的切换规则并在此基础上设计PI控制器,最后分析了基于Max/Min的切换规则的存在的问题,给出了解决的方法。最后通过仿真验证了—基于切换控制的船用蒸汽动力装置调节/保护的控制方法能够较好的解决船用蒸汽动力装置工况大范围变化时的快速响应与安全性之间的矛盾。为满足船舶在紧急工况下的安全性和快速性的统一,根据船用汽轮机的特点—存在倒车汽轮机,提出了结合正倒车汽轮机协调控制的方法,最后通过仿真计算验证了正倒车协调方法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景与意义

- 1.2 船用蒸汽动力装置协调控制技术研究现状

- 1.2.1 船用蒸汽动力装置协调控制模型的研究现状

- 1.2.2 船用蒸汽动力装置协调控制算法的研究现状

- 1.3 船用蒸汽动力装置控制面临的问题

- 1.4 切换控制系统研究概况

- 1.4.1 切换系统研究的发展

- 1.4.2 切换系统的分类

- 1.4.3 切换系统研究内容

- 1.5 论文的主要内容和章节安排

- 第2章 船用蒸汽动力装置数学及仿真模型建立

- 2.1 引言

- 2.2 船用锅炉非线性数学模型

- 2.2.1 炉膛模型

- 2.2.2 蒸发受热面模型

- 2.2.3 过热器模型

- 2.3 船用汽轮机电液控制系统的数学模型

- 2.3.1 电液转换器

- 2.3.2 滑阀油动机机构

- 2.3.3 蒸汽容积方程

- 2.3.4 转子螺旋桨模型方程

- 2.3.5 凸轮配汽机构

- 2.4 对象特性及仿真分析

- 2.4.1 船用蒸汽动力装置仿真模型及仿真结果

- 2.4.2 对象特性分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于DEB的船用蒸汽动力装置协调控制方案及分析

- 3.1 引言

- 3.2 船用蒸汽动力装置协调的控制系统

- 3.3 DEB系统构成原理

- 3.3.1 能量信号

- 3.3.2 热量信号

- 3.3.3 工程上（DEB-400）使用的能量信号

- 3.4 DEB协调控制的分析

- 3.4.1 DEB协调控制系统的增益调度的思想

- 3.4.2 DEB系统是单向静态解耦系统

- 3.4.3 DEB系统稳定性分析

- 3.4.4 DEB协调控制系统的不足

- 3.5 基于DEB的机炉协调控制仿真

- 3.5.1 转速指令小幅度变化

- 3.5.2 转速指令大幅度变化

- 3.5.3 扰动工况的仿真

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于切换控制船用蒸汽动力装置调节/保护多目标控制研究

- 4.1 引言

- 4.2 船用蒸汽动力装置安全运行的要求

- 4.2.1 船用蒸汽动力装置的控制任务

- 4.2.2 船用蒸汽动力装置工作安全边界

- 4.3 现有的限制船用蒸汽动力装置主汽压力波动协调控制系统

- 4.4 船用蒸汽动力装置调节/保护多目标控制的基本思想

- 4.5 船用蒸汽动力装置多回路切换控制研究

- 4.5.1 船用蒸汽动力装置多回路切换结构

- 4.5.2 船用蒸汽动力装置的Max/Min切换规则机理及分析

- 4.5.3 保护回路切换系统控制器设计

- 4.6 基于切换控制的机炉协调的仿真

- 4.6.1 转速指令大幅度变化

- 4.6.2 扰动工况的仿真

- 4.7 Max/Min切换存在的问题的解决方法

- 4.8 本章小结

- 第5章 考虑正倒车协调的调节/保护控制

- 5.1 引言

- 5.2 正倒车协调的目的

- 5.3 考虑正倒车协调时DEB结构的修正

- 5.3.1 考虑正倒车协调时的能量平衡信号

- 5.3.2 考虑正倒车协调时的热量信号

- 5.4 基于正倒车协调控制的仿真

- 5.4.1 转速指令小幅度变化

- 5.4.2 转速指令大幅度变化

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].船舶蒸汽动力装置故障分析诊断几种方法[J]. 丹东海工 2011(00)

- [2].船舶蒸汽动力装置调节/保护多目标切换控制问题研究[J]. 汽轮机技术 2011(03)

- [3].蒸汽动力装置可修备件的四种不同控制结构[J]. 舰船电子工程 2018(11)

- [4].船舶蒸汽动力装置液压放大机构运动精度可靠性研究[J]. 海军工程大学学报 2011(01)

- [5].热力学分析在蒸汽动力装置中的应用[J]. 山东化工 2013(04)

- [6].基于AHP-云模型的舰船蒸汽动力装置性能改造评估方法研究[J]. 中国修船 2018(03)

- [7].舰用蒸汽动力装置凝给水系统仿真平台设计[J]. 船舶工程 2020(S1)

- [8].某型船用除氧装置动态数学模型和仿真[J]. 计算机仿真 2009(07)

- [9].船舶蒸汽动力装置除氧器水位调节系统改进分析[J]. 中国造船 2009(02)

- [10].回汽技术在船舶换向中的应用研究[J]. 舰船科学技术 2017(03)

- [11].法规[J]. 电器 2017(02)

- [12].炼油厂油泵蒸汽发生器泄漏原因分析与处理[J]. 科技与企业 2013(09)

- [13].蒸汽动力装置废汽总管压力控制系统改进研究[J]. 热能动力工程 2014(01)

- [14].某型船用蒸汽动力装置加装除盐装置的可行性分析[J]. 中国舰船研究 2008(04)

- [15].中国海军“深圳”舰升级改装后之评说[J]. 兵器知识 2018(12)

- [16].锅炉设备腐蚀原因与节能对策分析[J]. 化工管理 2014(08)

- [17].船舶蒸汽动力装置冷凝器动态模型研究[J]. 节能技术 2010(06)

- [18].船用蒸汽冷却器建模与仿真[J]. 舰船科学技术 2011(12)

- [19].舰用蒸汽动力装置特有的环境适应性[J]. 船舶工程 2010(05)

- [20].一起锅炉爆炸事故的分析[J]. 质量与标准化 2012(12)

- [21].中国船舶重工集团公司第七——研究所[J]. 液压气动与密封 2009(05)

- [22].船用汽轮机本体建模仿真与可视化监控[J]. 计算机仿真 2008(04)

- [23].能源知识·超超临界机组[J]. 南方能源建设 2018(03)

- [24].浅议电厂锅炉的构成与运行调节[J]. 企业技术开发 2013(15)

- [25].一种新型分布式功冷联产系统性能研究[J]. 工程热物理学报 2013(01)

- [26].舰船动力装置可靠性研究[J]. 船舶工程 2010(S2)

- [27].浅析船用增压锅炉热力性能及余热回收技术[J]. 国防制造技术 2016(01)

- [28].论锅炉事故中裂纹产生的原因及预防[J]. 电子制作 2013(15)

- [29].探析增压锅炉热力性能参数及其性能[J]. 煤炭技术 2013(03)

- [30].增压锅炉水位动态特性建模及仿真研究——数学建模[J]. 锅炉制造 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3435c4e91cf574f80d4c4dd4.html