# 染料敏化TiO2纳米晶多孔膜光电化学池的性质研究

### 论文摘要

染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池因为价格便宜、工艺简单、可制成大面积、形状多样化等优点而成为可再生能源研究领域的一个热点。本论文成功地构筑了染料敏化TiO2纳米晶光电化学池,利用表面光电压和光电流谱对其进行了光生电子传输的机理研究,利用瞬态光电压谱定量的研究了光生电子在TiO2层的传输时间和衰减寿命,为制备高效率的染料敏化纳米晶太阳能电池提供了实验和理论基础。主要内容包括:采用类丝网印刷（Screen-printing）方法制备了纳米晶TiO2多孔膜电极,以明星染料联吡啶钌络合物（N3）作敏化剂,成功地组装了染料敏化TiO2纳米晶光电化学池原型器件,并对其光电性能进行了测试。原型器件的短路光电流为9.08 mA/cm2,开路光电压为620 mV,填充因子为56 %,最大的输出功率为3.15 mW/cm2,光电转换效率为4.8 %。结合吸收光谱和表面光电压谱,讨论了光电化学池的光电流产生机理:N3的敏化作用使光电化学电池在300700 nm的紫外可见区均有光电流响应。这大大拓宽了TiO2纳米晶的光电流响应区间。使用磺酸基铝酞菁（Al（OH）PcSn）对TiO2纳米晶多孔膜电极进行敏化,研究了其在红光区的光电响应。光电响应波长扩展到750 nm;在685nm处单体的Q带产生较强的光电流和光电压;吸收光谱中观察到的二聚体峰没有光电流响应。结合吸收光谱和表面光电压谱,研究了Al（OH）PcSn的敏化机制。采用四羟基苯基卟啉（THPP）和四羧基苯基卟啉（TCPP）分别对TiO2纳米晶多孔膜电极进行敏化。TCPP与TiO2之间的作用强于THPP与TiO2的作用,因此,TCPP吸附量大于THPP。在不同光照方向下的光电流响

### 论文目录

- 第一章 前言

- 第一节 染料敏化纳米晶太阳能电池的发展历史和研究现状

- 第二节 半导体太阳能电池

- 1.2.1 半导体的基本概念

- 1.2.2 半导体的p-n 结和带弯

- 1.2.3 半导体的光致电荷分离

- 1.2.4 半导体太阳能电池的基本工作原理

- 第三节 染料敏化纳米晶太阳能电池

- 1.3.1 工作原理

- 1.3.2 基本概念

- 1.3.3 纳米晶半导体电极

- 1.3.4 敏化剂

- 1.3.5 电解质

- 1.3.6 对电极

- 第四节 本论文的立题思想及工作内容

- 参考文献

- 2纳米晶光电化学池'>第二章 联吡啶钌（N3）敏化的 TiO2纳米晶光电化学池

- 2纳米粒子的醇相合成及表征'>第一节TiO2纳米粒子的醇相合成及表征

- 2.1.1 试剂与仪器

- 2溶胶的水解合成'>2.1.2 醇相TiO2溶胶的水解合成

- 2溶胶的XRD 表征'>2.1.3 TiO2溶胶的XRD 表征

- 2纳米晶膜电极的制备与表征'>第二节TiO2纳米晶膜电极的制备与表征

- 2.2.1 导电玻璃的预处理

- 2纳米晶膜电极的制备和表征'>2.2.2 TiO2纳米晶膜电极的制备和表征

- 第三节 光电化学池原型器件的组装和性能测试

- 2.3.1 化学试剂

- 2.3.2 光电化学电池原型器件的组装

- 2.3.3 光电性能测试系统

- 2.3.4 联吡啶钌（N3）的紫外-可见吸收光谱

- 2.3.5 光电化学池的光电流作用谱

- 2.3.6 光电化学电池的电流-电压曲线

- 本章小结

- 参考文献

- 2纳米晶光电化学池'>第三章 酞菁、卟啉敏化的TiO2纳米晶光电化学池

- 2纳米晶电池的组装及特性'>第一节 酞菁敏化的TiO2纳米晶电池的组装及特性

- 2溶胶的合成与TiO2浆糊的制备'>3.1.1 TiO2溶胶的合成与TiO2浆糊的制备

- n敏化的TiO2纳米晶电极的制备'>3.1.2 Al（OH）PcSn敏化的TiO2纳米晶电极的制备

- 3.1.3 对电极的制备和染料敏化太阳能电池的组装

- 3.1.4 性质表征

- n溶液和TiO2/Al（OH）PcSn膜电极的吸收光谱'>3.1.5 Al（OH）PcSn溶液和TiO2/Al（OH）PcSn膜电极的吸收光谱

- 3.1.6 X 射线光电子能谱（XPS）

- 2/Al（OH）PcSn太阳能电池的表面光电压谱和光电流谱'>3.1.7 TiO2/Al（OH）PcSn太阳能电池的表面光电压谱和光电流谱

- 2/Al（OH）PcSn纳米晶电池的光电流-光电压曲线'>3.1.8 TiO2/Al（OH）PcSn纳米晶电池的光电流-光电压曲线

- 2纳米晶电池的组装及特性'>第二节 不同取代基卟啉衍生物敏化的TiO2纳米晶电池的组装及特性

- 3.2.1 光电化学池的组装

- 3.2.2 性质表征

- 2多孔膜电极的紫外可见吸收谱'>3.2.3 TCPP 和TCPP 敏化TiO2多孔膜电极的紫外可见吸收谱

- 2膜、TCPP 和TiO2/TCPP 膜电极的红外光谱'>3.2.4 TiO2膜、TCPP 和TiO2/TCPP 膜电极的红外光谱

- 3.2.5 X 射线光电子能谱（XPS）

- 2/TCPP 光电化学池的光电流作用谱'>3.2.6 TiO2/TCPP 光电化学池的光电流作用谱

- 2/THPP 光电化学池的光电流作用谱'>3.2.7 TiO2/THPP 光电化学池的光电流作用谱

- 2/TCPP 和TiO2/THPP 光电化学池的I-V 曲线'>3.2.8 TiO2/TCPP 和TiO2/THPP 光电化学池的I-V 曲线

- 本章小结

- 参考文献

- 2纳米晶光电化学池'>第四章 联吡啶钌（N3）、Nafion共敏化的TiO2纳米晶光电化学池

- 2纳米晶电池'>第一节 Nafion 修饰的TiO2纳米晶电池

- 4.1.1 试剂和仪器

- 2胶体的合成以及TiO2浆糊的配制'>4.1.2 TiO2胶体的合成以及TiO2浆糊的配制

- 2光电极的制备'>4.1.3 Nafion 修饰的TiO2光电极的制备

- 2膜电极的SEM'>4.1.4 TiO2膜电极的SEM

- 4.1.5 电子光谱

- 第二节 Nafion 修饰的染料敏化太阳能电池的光电性能测试

- 4.2.1 药品和仪器表征

- 4.2.2 光电流作用谱

- 2电极后的能级变化'>4.2.3 Nafion 修饰TiO2电极后的能级变化

- 4.2.4 电化学阻抗谱（EIS）

- 4.2.5 光电流-光电压（I-V）曲线

- 本章小结

- 参考文献

- 2纳米晶光电化学池'>第五章 一维纳米TiO2纳米晶光电化学池

- 2纳米带和纳米棒TiO2光电化学池的组装'>第一节 TiO2纳米带和纳米棒TiO2光电化学池的组装

- 5.1.1 药品与仪器

- 2纳米带和纳米棒的合成'>5.1.2 TiO2纳米带和纳米棒的合成

- 2纳米带和纳米棒的结构表征'>5.1.3 TiO2纳米带和纳米棒的结构表征

- 2胶体溶液的合成'>5.1.4 TiO2胶体溶液的合成

- 2纳米带和纳米棒电极的制备及电池的组装'>5.1.5 TiO2纳米带和纳米棒电极的制备及电池的组装

- 2纳米晶电池的光电性能'>第二节 一维TiO2纳米晶电池的光电性能

- 5.2.1 瞬态光电压测试技术

- 5.2.2 表面态对光生电子的捕获

- 5.2.3 光生电子的注入速率

- 2纳米棒和纳米带电池的光电流-光电压曲线'>5.2.4 TiO2纳米棒和纳米带电池的光电流-光电压曲线

- 本章小结

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

- 中文摘要

- 英文摘要

### 相关论文文献

- [1].环金属铱配合物在发光电化学池中的应用[J]. 有机化学 2019(05)

- [2].基于聚芴及阳离子铱配合物的白光发光电化学池[J]. 发光学报 2016(05)

- [3].基于离子型铱配合物的发光电化学池[J]. 化学进展 2011(09)

- [4].高效光电化学池的构建及机理研究[J]. 水处理技术 2015(02)

- [5].光电化学池降解苯酚溶液制氢[J]. 高校化学工程学报 2009(01)

- [6].聚合物发光电化学池研究进展[J]. 广东化工 2011(10)

- [7].一种低温现场红外光谱电化学池的制作和表征[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [8].化学镀金法制备长光程薄层现场紫外光谱电化学池[J]. 中国金属通报 2018(06)

- [9].纤维状聚合物发光电化学池问世[J]. 化工进展 2015(05)

- [10].我国科学家发明纤维状聚合物发光电化学池[J]. 硅酸盐通报 2015(03)

- [11].我国科学家发明纤维状聚合物发光电化学池[J]. 电子元件与材料 2015(04)

- [12].我国科学家发明纤维状聚合物发光电化学池[J]. 化工管理 2015(13)

- [13].我科学家发明纤维状聚合物发光电化学池[J]. 塑料工业 2015(04)

- [14].科学家发明纤维状聚合物发光电化学池[J]. 石油化工应用 2015(05)

- [15].我国科学家发明纤维状聚合物发光电化学池[J]. 工程塑料应用 2015(04)

- [16].海胆状Bi_2S_3球的合成及其在光电化学池中的应用(英文)[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [17].聚合物发光电化学池[J]. 化学进展 2012(07)

- [18].纤维·研发[J]. 中国纤检 2015(11)

- [19].可穿戴发光纤维问世[J]. 中国材料进展 2015(04)

- [20].微藻太阳能电池的初步研究[J]. 可再生能源 2009(03)

- [21].扫描电化学池显微镜阿基米德螺旋快速扫描方法的研究[J]. 仪器仪表学报 2019(12)

- [22].衣服能发光 科研成果为可穿戴设备提供新方向[J]. 中国纤检 2015(08)

- [23].科技对接项目服务展台(五十一)[J]. 科技创新与品牌 2016(03)

- [24].掺杂DCJTB聚合物电化学池(LEC)的发光性质[J]. 发光学报 2008(03)

- [25].复旦教授研发出“纤维状”电源[J]. 纺织装饰科技 2015(02)

- [26].TiO_2纳米管双室光电化学池光催化制氢的研究[J]. 无机化学学报 2014(12)

- [27].基于分子催化剂光驱动水氧化器件的研究进展[J]. 中国科学:化学 2014(04)

- [28].双偶氮吡啶的多种合成方法[J]. 化工新型材料 2009(05)

- [29].电位调控电解质迁移过程的ToF-SIMS可视化研究[J]. 化学学报 2019(11)

- [30].电化学高考题的探究[J]. 数理化解题研究(高中版) 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/34394785e3736a9775424019.html