# 水泥混凝土结构早期裂缝防治技术的研究

### 论文摘要

混凝土结构由于设计、施工、材料、环境等因素的影响,在施工过程中或投入使用前所产生的裂缝称之为早期裂缝。混凝土结构的早期裂缝是普遍存在并有快速发展的趋势。早期裂缝的产生是由于早期混凝土的拉应力（或拉伸值）超过其极限抗拉强度（或极限拉伸）后产生的,与混凝土原材料、配合比、结构设计、温度应力、施工与养护、荷载等因素密切相关。早期裂缝可能降低结构的承载能力或耐久性能。本文试验研究以C40普通混凝土为背景,掺加纤维、粉煤灰和矿渣微粉,进行了大圆环试验、混凝土大板抗裂试验和扫描电镜分析等试验,表明聚丙烯纤维能够增加材料抵抗收缩变形的能力,降低混凝土的收缩变形值,提高混凝土的抗裂性能。掺加活性掺合料改善了水泥石-骨料的界面结构,过渡区厚度减小,增进了混凝土致密性,提高了界面区域粘结强度、混凝土的抵抗收缩能力和早期抗拉强度。纤维高性能混凝土具有良好的工作性能。结构应从设计、施工和环境等各个环节入手采取综合措施来防治早期裂缝的产生。根据裂缝的表面形态,结合检测手段判明裂缝的性质,提出合理的处理措施,保证结构的正常使用。

### 论文目录

- 内容提要

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 水泥混凝土结构早期裂缝的概念

- 1.3 早期裂缝的研究现状

- 1.4 研究思路

- 1.5 试验设计

- 1.5.1 混凝土开裂机理

- 1.5.2 混凝土早期裂缝防治试验设计

- 第2章 混凝土早期裂缝成因分析

- 2.1 早期裂缝形态

- 2.2 早期裂缝分类

- 2.2.1 先天裂缝、原生裂缝和后天裂缝

- 2.2.2 荷载裂缝和变形裂缝

- 2.2.3 表面裂缝、浅层裂缝、纵深裂缝与贯穿裂缝

- 2.2.4 受力控制断面裂缝与非受力控制断面裂缝

- 2.2.5 稳定裂缝与不稳定裂缝

- 2.3 早期裂缝成因

- 2.3.1 混凝土原材料和配合比因素

- 2.3.2 结构设计

- 2.3.3 温度应力

- 2.3.4 混凝土施工工艺和养护因素

- 2.3.5 收缩、干缩、沉淀裂缝

- 2.3.6 荷载和振动裂缝

- 2.4 早期裂缝的后期演变

- 2.4.1 自愈或闭合

- 2.4.2 周期性开裂和闭合

- 2.4.3 扩展

- 2.5 水泥混凝土结构早期裂缝危害与结构评价

- 2.5.1 早期裂缝危害

- 2.5.2 裂缝控制标准

- 2.5.3 出现早期裂缝的混凝土结构评价

- 第3章 混凝土早期裂缝防治试验研究

- 3.1 试验原材料性能

- 3.1.1 水泥

- 3.1.2 粉煤灰

- 3.1.3 矿渣

- 3.1.4 细集料

- 3.1.5 粗集料

- 3.1.6 纤维

- 3.1.7 外加剂

- 3.1.8 水

- 3.2 试验方法与试验条件

- 3.2.1 大圆环试验方法

- 3.2.2 早期抗裂性平板试验方法

- 3.2.3 快速测定氯离子渗透系数试验方法

- 3.2.4 混凝土集料－浆体界面的扫描电镜研究

- 3.2.5 混凝土干燥收缩试验

- 3.2.6 混凝土轴心抗压试验

- 3.2.7 混凝土轴心抗拉强度和极限拉伸值的试验

- 3.2.8 混凝土工作性能试验

- 3.2.9 试验条件

- 3.3 试验结果与分析

- 3.3.1 确定聚丙烯纤维的最佳掺量

- 3.3.2 确定掺合料的最佳掺量

- 3.3.3 C40 纤维高性能混凝土综合性能试验

- 3.4 试验研究总结

- 第4章 早期裂缝防治其它措施与处理

- 4.1 结构设计

- 4.2 混凝土配合比设计

- 4.2.1 合格、优质的原材料

- 4.2.2 优化配合比设计

- 4.3 施工

- 4.3.1 混凝土拌制

- 4.3.2 混凝土运输

- 4.3.3 混凝土浇筑

- 4.4 养护

- 4.5 早期裂缝处理常用方法

- 第5章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].混凝土结构裂缝的修补与加固[J]. 陕西建筑 2017(04)

- [2].对《混凝土结构》课程实施项目教学法的探究[J]. 中国建设教育 2010(Z6)

- [3].混凝土结构耐久性设计问题探析[J]. 广东水利电力职业技术学院学报 2019(04)

- [4].基于混凝土结构耐久性影响因素的研究[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2019(05)

- [5].例谈房屋混凝土结构裂缝的检测[J]. 中华建设 2019(11)

- [6].混凝土结构裂缝产生原因及防治[J]. 建材与装饰 2018(01)

- [7].浅析施工阶段混凝土结构碳化深度的控制[J]. 计量与测试技术 2016(11)

- [8].学习GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》的体会[J]. 工程质量 2017(02)

- [9].混凝土结构工程裂缝处理方法浅述[J]. 建材与装饰 2017(13)

- [10].《混凝土结构原理》实验教材建设[J]. 科技视界 2017(04)

- [11].高层混凝土结构中对裂缝的产生和控制分析[J]. 江西建材 2017(19)

- [12].建筑工程中混凝土结构裂缝的预防与控制[J]. 四川水泥 2017(06)

- [13].压力灌浆修补砖墙或混凝土结构的裂缝[J]. 建材与装饰 2017(26)

- [14].混凝土结构工程综合性能评价的技术方法分析[J]. 山西建筑 2017(25)

- [15].《混凝土结构》课程教学方法思考[J]. 湖北函授大学学报 2016(09)

- [16].混凝土结构耐久性的影响因素和改进措施[J]. 四川建材 2016(03)

- [17].《混凝土结构》课程设计教学改革的初步探讨[J]. 时代教育 2017(01)

- [18].CDIO模式下混凝土结构课程改革的探讨[J]. 学园 2017(03)

- [19].混凝土结构裂缝成因、危害及控制[J]. 科技致富向导 2009(20)

- [20].基于光纤传感技术的混凝土结构深层裂缝监测研究[J]. 激光杂志 2020(11)

- [21].水工涵闸混凝土结构裂缝成因及预防措施研究[J]. 珠江水运 2020(05)

- [22].混凝土结构构造柱与主体结构同步施工法[J]. 建筑技艺 2020(S1)

- [23].大跨度混凝土结构加层改造设计分析[J]. 工程技术研究 2020(20)

- [24].浅议道路桥梁建设中的混凝土结构[J]. 居业 2019(08)

- [25].施工中混凝土结构出现裂缝的原因与应对[J]. 居舍 2018(19)

- [26].浅谈房建施工中混凝土结构出现裂缝的原因及预防[J]. 四川水泥 2018(10)

- [27].建筑工程中混凝土结构裂缝的预防与控制[J]. 住宅与房地产 2017(03)

- [28].地下室工程混凝土结构裂缝成因及控制措施[J]. 建材与装饰 2017(32)

- [29].试论道路桥梁建设中的混凝土结构[J]. 中国新技术新产品 2016(07)

- [30].混凝土结构耐久性的防护探讨[J]. 住宅与房地产 2016(30)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/343be1b9c7c27aa0d1adb795.html