# Silicalite-1沸石及炭复合膜的制备与应用研究

### 论文摘要

Silicalite-1沸石膜具有独特的0.54 nm×0.56 nm直孔道和0.51 nm×0.54 nm型孔道的二维网状结构,与分子尺寸接近；热、化学和机械稳定性高；骨架中不含铝,憎水性强,适于高温下进行气体混合物的分离以及膜催化反应。针对沸石膜渗透速率和选择性相矛盾的问题,本文主要对silicalite-1沸石膜的合成方法进行研究,探索新的合成工艺来改善膜的性能；同时尝试了管状沸石-炭复合膜的制备；最后,将silicalite-1沸石膜反应器用于乙苯催化脱氢反应。主要内容如下：（1）设计了制备silicalite-1沸石膜的新方法—反扩散法。改变传统制膜合成液的配制方式,通过硅源（TEOS）和模板剂（TPABr）溶液分别配制,载体管内外分开装填的工艺制备silicalite-1沸石膜。当硅源溶液为：.1 SiO2：0.135 Na2O：100 H2O：4 C2H5OH；模板剂溶液为：1.5 TPABr:100 H2O;晶种粒径为800 nm时,所制备的silicalite-1沸石膜相对于传统方法制备的沸石膜性能更好。在室温下,膜的H2渗透速率达到7.29×10-7mol·m-2·s-1·Pa-1,分离因数αH2/SF6达到103,远高于对应的Knudsen值8.54。（2）针对廉价α-Al2O3陶瓷管孔径分布不均、表面粗糙的缺陷,利用大小品种互配法涂覆晶种层,在涂晶后的载体上采用限制扩散法制备silicalite-1沸石膜,考察了合成液水／硅比、模板剂种类、水热合成温度等对沸石膜性能的影响。结果表明,所制备的沸石膜表面晶粒小而致密,膜层厚度与晶种层相当,当水／硅为800、TPAOH为模板剂、晶化温度为443 K时,silicalite-1沸石膜具有1.23×10-6 mol·m-2·s-1·Pa-1的H2渗透速率,分离因数αH2/SF6达到134,显示出较好的H2渗透性能。（3）利用微波加热在α-Al2O3载体上制备silicalite-1沸石膜。当晶化温度为423 K,3 h原位水热合成后载体表面无连续膜层,且载体孔道内分布大量沸石颗粒；微波加热二次生长法在载体上制备silicalite-1沸石膜,考察加热温度、时间、合成液配比等对沸石膜形貌和渗透性能的影响,结果表明,微波加热制备沸石膜具有成膜时间短、膜层薄而致密的特点,膜厚度生长速率可达2.16μm/h,约为传统加热的10倍左右,优化条件下制备的silicalite-1沸石膜H2渗透速率高于2×10-6 mol·m-2·s-1·Pa-1,分离因数αH2/SF6达到160左右。（4）考察了管状silicalite-1沸石-炭复合膜的制备参数对膜性能的影响。在实验研究范围内,树脂浓度为40wt%,沸石含量为1.5wt%,粒径为200 nm,提拉次数为2次,采用多段恒温炭化制备的复合膜性能较好,表面光滑、连续,无明显缺陷,膜厚约为4μm。在室温下,H2渗透速率达到1.16×10-7mol·m-2·s-1·Pa-1,αH2/N2和αH2/CH4分别达到181和227,远高于沸石膜的气体选择性。在973 K下,H2渗透速率达到2.5×10-7 mol·m-2·s-1·Pa-1,理想分离因数αH2/CH4保持在45左右,表现出良好的高温选择性。（5）计算了不同温度、不同水／乙苯进料比、不同H2移出量条件下乙苯催化脱氢主反应的平衡转化率,验证了膜移出H2确实可以提高此反应的转化率。在silicalite-1沸石膜反应器乙苯催化脱氢反应中,考查了反应温度、水／乙苯进料比和渗透侧真空度对反应转化率的影响。结果表明,随着反应温度和水／乙苯进料比的增加,膜反应器和固定床反应器中乙苯转化率均提高,且前者乙苯转化率一直高于后者。在0.02-0.1MPa范围内改变膜渗透侧的真空度,当真空度为0.06 MPa时乙苯转化率达到最大值。当水／乙苯摩尔比为14：1,进料空速为0.5 h-1,膜渗透侧真空度为0.06 MPa,反应温度为893 K,膜分离器温度为673 K时,膜反应器中乙苯转化率达到80.7%,较固定床反应器的乙苯转化率提高13%左右,且苯乙烯选择性保持在95%以上。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 沸石膜技术的研究进展

- 1.1 无机膜概述

- 1.1.1 无机膜的发展

- 1.1.2 无机膜的分类

- 1.1.3 无机膜的制备及应用

- 1.2 沸石膜概述

- 1.2.1 沸石膜的结构和种类

- 1.2.2 MFI型沸石膜的制备方法

- 1.2.3 沸石膜的表征方法

- 1.3 沸石复合膜概述

- 1.3.1 沸石-炭复合膜

- 1.3.2 沸石-钯复合膜

- 1.4 MFI型沸石膜及复合膜的应用

- 1.4.1 沸石及沸石复合膜在气体分离方面的应用

- 1.4.2 沸石及沸石复合膜在膜催化反应器方面的应用

- 1.5 沸石膜研究中存在问题及本文的研究思路

- 1.5.1 沸石膜研究中存在的问题

- 1.5.2 本文的研究思路

- 2 反扩散法制备silicalite-1沸石膜

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验所用原料及仪器

- 2.2.2 反扩散原位法合成silicalite-1沸石膜

- 2.2.3 反扩散晶种法合成silicalite-1沸石膜

- 2.2.4 Silicalite-1沸石膜的表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 原位水热法制备silicalite-1沸石膜的结构和形貌

- 2.3.2 晶种法制备silicalite-1沸石膜的结构和形貌

- 2.3.3 Silicalite-1沸石膜的气体渗透性能

- 2.3.4 反扩散法制备沸石膜的生长机制

- 2.4 本章小结

- 3 限制生长法制备silicalite-1沸石膜

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验所用原料和仪器

- 3.2.2 限制扩散法（RDM）制备silicalite-1沸石膜

- 3.2.3 Siliclaite-1沸石膜的表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 沸石晶种和晶种层

- 3.3.2 Silicalite-1沸石膜的形貌和结构

- 3.3.3 Silicalite-1沸石膜的气体渗透性能

- 3.4 本章小结

- 4 微波加热法制备Silicalite-1沸石膜

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验所用原料和仪器

- 4.2.2 微波原位法制备Silicalite-1沸石膜

- 4.2.3 微波晶种法制备Silicalite-1沸石膜

- 4.2.4 Silicalite-1沸石膜的表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 微波原位法制备的Silicalite-1沸石膜

- 4.3.2 微波晶种法制备的Silicalite-1沸石膜

- 4.3.3 Silicalite-1沸石膜的气体渗透性能

- 4.4 本章小结

- 5 Silicalite-1沸石-炭复合膜的制备及其性能

- 5.1 前言

- 5.2 Silicalite-1沸石-炭复合膜的制备

- 5.2.1 实验所用原料及仪器

- 5.2.2 Silicalite-1沸石-炭复合膜的制备

- 5.2.3 Silicalite-1沸石-炭复合膜的表征

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 炭膜的形貌及其气体渗透性能

- 5.3.2 Silicalite-1沸石-炭复合膜的形貌和结构

- 5.3.3 Siliealite-1沸石-炭复合膜的气体渗透性能

- 5.4 本章小结

- 6 膜催化乙苯脱氢反应研究

- 6.1 前言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 反应的工艺原理

- 6.2.2 反应用膜的制备

- 6.2.3 膜催化反应装置流程图

- 6.2.4 试验内容及条件

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 反应的热力学分析

- 6.3.2 温度对反应的影响

- 6.3.3 水烃进料比对反应的影响

- 6.3.4 真空度对反应的影响

- 6.3.5 反应结果的比较

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 创新点摘要

- 致谢

- 作者简介

- 攻读博士学位期间发表学术论文情况

### 相关论文文献

- [1].基于温度梯度变化热处理对聚酰胺复合膜性能的影响的研究[J]. 新型工业化 2019(10)

- [2].复合膜卷曲现象的产生原因及解决办法[J]. 印刷技术 2019(11)

- [3].低密度聚乙烯/线性低密度聚乙烯-纳米氧化铜复合膜中铜向柠檬酸溶液的迁移研究[J]. 食品与发酵工业 2020(08)

- [4].不同聚乳酸对聚乳酸/淀粉共混复合膜的影响[J]. 包装工程 2020(09)

- [5].玉米皮半纤维素/壳聚糖/甘油复合膜制备及性质研究[J]. 中国粮油学报 2020(05)

- [6].海藻酸钠/玉米醇溶蛋白抗菌复合膜的制备及其性能[J]. 食品工业 2020(04)

- [7].复合膜卷窜卷现象的原因及对策[J]. 印刷技术 2020(04)

- [8].石墨烯基聚氨酯复合膜的电及热性能研究[J]. 塑料工业 2020(07)

- [9].纳米铜/低密度聚乙烯复合膜在乳制品中的铜迁移[J]. 食品科学 2020(14)

- [10].茶多酚对可食性马铃薯淀粉/海藻酸钠复合膜性能影响及表征[J]. 核农学报 2020(10)

- [11].高效液相色谱法检测药用复合膜中荧光增白剂[J]. 药物分析杂志 2020(09)

- [12].超高效液相色谱法测定药用复合膜中7种水溶性荧光增白剂[J]. 分析测试学报 2020(09)

- [13].添加不同来源精油对鱼明胶复合膜抗菌性质及物理性能的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(20)

- [14].电子束固化制备聚丙烯/铝箔复合膜[J]. 高分子材料科学与工程 2020(08)

- [15].复合膜“隧道”现象的产生原因及解决办法[J]. 印刷技术 2019(05)

- [16].高性能工业用聚砜平板复合膜的制备[J]. 现代化工 2017(05)

- [17].磷钨酸盐/中性红复合膜的制备及电致变色性能研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2017(02)

- [18].核桃青皮多酚改性壳聚糖-明胶复合膜的制备及其性能[J]. 精细化工 2017(08)

- [19].我国复合膜减薄部分研究达国际水平[J]. 塑料科技 2016(04)

- [20].细菌纤维素基电磁功能复合膜的制备与性能研究[J]. 功能材料 2015(14)

- [21].磁控溅射W/DLC/W-S-C复合膜的制备及其性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(09)

- [22].复合膜减薄技术趋势分析[J]. 印刷技术 2015(20)

- [23].汽车玻璃膜的“暴”与“爆”[J]. 消费者报道 2013(03)

- [24].复合膜软包装产业可持续发展高峰论坛举办[J]. 绿色包装 2020(11)

- [25].聚酰胺复合膜表面高渗透性抗污染涂层的构建[J]. 膜科学与技术 2020(01)

- [26].温度对羟甲基纤维素/明胶复合膜性能的影响[J]. 塑料 2020(03)

- [27].聚酰胺薄层复合膜性能劣化机理及表面改性策略[J]. 膜科学与技术 2020(03)

- [28].降香黄檀/纤维素抗菌复合膜的疏水改性[J]. 纤维素科学与技术 2020(02)

- [29].不同抗氧化剂对聚乙烯醇复合膜性能的影响[J]. 包装工程 2020(11)

- [30].气相色谱-质谱法测定药用复合膜中12种增塑剂残留量[J]. 中国医药导报 2020(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/344ffd67c1c288fe811550cd.html