# 超支化聚膦酸酯的合成及应用

### 论文摘要

超支化聚膦酸酯（HPPE）作为超支化聚合物的一种,不仅具有超支化聚合物的优良性能,如低粘度、高反应活性、良好的相容性以及大量的端基可以进一步功能化等,而且还具有良好的阻燃性等优点,是一种性能良好的阻燃增韧剂,有望广泛应用于航空航天、电子、信息、能源、交通运输和军事等领域。本论文以苯膦酰二氯（BPOD）为A2单体,三羟甲基丙烷（TMP）为B3单体,采用熔融缩聚法合成了超支化聚膦酸酯。讨论了反应条件,如单体配比、催化剂用量、反应时间等因素对合成反应的影响,并用红外光谱和1H-NMR对其结构进行了表征。合成反应最佳的条件为：A2：B3的摩尔比为1：1,催化剂用量为TMP质量的1%,反应起始温度为70℃,逐渐升温至110℃,氮气气氛下反应4小时。以4,4’-二氨基二苯甲烷（DDM）为固化剂,超支化聚膦酸酯为增韧剂,制备了HPPE/DDM/双酚A型环氧树脂（EP）固化体系。用差示量热扫描法（DSC）确定了环氧树脂的固化温度。采用扫描电镜（SEM）对固化体系的脆断断面进行了观察,探讨了超支化聚膦酸酯增韧EP的增韧机理。利用动态热力学分析（DMA）、热失重分析（TGA）研究了超支化聚膦酸酯环氧树脂固化体系的热性能；研究了超支化聚膦酸酯用量对环氧树脂固化体系的力学性能以及阻燃性的影响,结果表明,加入15%的超支化聚膦酸酯,环氧树脂的拉伸强度和冲击强度分别提高了11.26%和306%,环氧树脂的氧指数从22提高到33。说明超支化聚膦酸酯对EP具有较好的增强增韧和阻燃作用。合成了两种低聚磷酸酯类阻燃剂：间苯二酚（二苯基磷酸酯）（RDP）和双酚A（二苯基磷酸酯）（BDP）,用红外对它们的化学结构进行了表征。并将RDP、BDP用于环氧树脂的改性,用动态力学分析（DMA）、热失重分析（TGA）研究了磷酸酯对环氧树脂固化体系的热性能的影响；同时还研究了磷酸酯的用量对E-51环氧树脂固化体系的力学性能以及阻燃性的影响。比较超支化聚膦酸酯和低聚磷酸酯改性环氧树脂的性能,可以发现超支化聚膦酸酯改性环氧树脂具有良好的增强增韧和阻燃的作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 超支化聚合物的发展概况

- 1.2 超支化聚合物的合成方法

- 1.2.1 缩聚法

- 1.2.2 活性聚合

- 1.2.3 开环聚合

- 1.2.4 离子聚合

- 2+B3型聚合'>1.2.5 A2+B3型聚合

- 1.3 超支化聚合物的结构特征及性能

- 1.3.1 超支化聚合物的结构特征

- 1.3.2 超支化聚合物的性能

- 1.4 典型的超支化聚合物

- 1.4.1 超支化聚苯

- 1.4.2 超支化聚酯

- 1.4.3 超支化聚醚

- 1.4.4 超支化聚酰胺

- 1.5 超支化聚合物的应用

- 1.5.1 共聚物

- 1.5.2 涂料

- 1.5.3 医用及生物材料

- 1.5.4 环氧树脂基复合材料增韧剂

- 1.5.5 在纳米材料中的应用

- 1.5.6 其他应用

- 1.6 本文主要研究的内容及意义

- 2 材料与方法

- 2.1 主要试剂与仪器

- 2.1.1 实验主要原料及试剂

- 2.2 超支化聚膦酸酯的合成及应用

- 2.2.1 超支化聚膦酸酯的合成

- 2.2.2 超支化聚膦酸酯改性环氧树脂的应用

- 2.3 磷酸酯类阻燃剂的合成及应用

- 2.3.1 间苯二酚（二苯基磷酸酯）（RDP）的合成及改性环氧树脂的应用

- 2.3.2 双酚A（二苯基磷酸酯）（BDP）的合成及改性环氧树脂的应用

- 2.4 结构表征与性能表征

- 2.4.1 红外光谱（FTIR）

- 2.4.2 核磁共振谱（NMR）

- 2.4.3 特性粘度的测试

- 2.4.4 溶解性

- 2.4.5 差示扫描量热（DSC）分析

- 2.4.6 力学性能测试

- 2.4.7 形貌观察（SEM）

- 2.4.8 动态热机械分析（DMA）

- 2.4.9 热失重分析（TGA）

- 2.4.10 阻燃性测试

- 3 结果与讨论

- 3.1 超支化聚膦酸酯改性EP的研究

- 3.1.1 超支化聚膦酸酯的合成与表征

- 3.1.2 环氧树脂的固化动力学研究

- 3.1.3 超支化聚膦酸酯改性环氧树脂的性能研究

- 3.2 磷酸酯阻燃剂改性环氧树脂的研究

- 3.2.1 磷酸酯阻燃剂的结构表征

- 3.2.2 磷酸酯阻燃剂改性环氧树脂的研究

- 4 结论

- 5 展望

- 6 参考文献

- 7 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 8 致谢

### 相关论文文献

- [1].高阻垢性能超支化聚羧酸的制备及应用[J]. 工业水处理 2019(12)

- [2].超支化碳钛笼水性树脂涂层微观形貌及其防污机理的研究[J]. 涂料工业 2020(03)

- [3].超支化聚乙烯新材料的研究进展[J]. 精细与专用化学品 2020(08)

- [4].超支化环氧树脂改性尼龙6的制备与性能研究[J]. 包装学报 2020(05)

- [5].超支化环糊精聚合物研究进展[J]. 高分子通报 2015(11)

- [6].超支化聚合物表面活性剂的研究进展[J]. 皮革科学与工程 2011(06)

- [7].超支化聚氨酯的研究进展[J]. 西部皮革 2009(07)

- [8].超支化聚苯硫醚的合成和应用[J]. 高分子材料科学与工程 2008(03)

- [9].季铵盐超支化改性及其在蒙脱土中的应用[J]. 上海工程技术大学学报 2011(02)

- [10].一种超支化聚(胺-酯)复鞣剂的合成及表征[J]. 皮革科学与工程 2010(02)

- [11].氟碳超支化醇酸的制备及其涂料性能研究[J]. 中国涂料 2010(04)

- [12].超支化聚(胺-酯)的合成及其光固化反应的研究[J]. 西北工业大学学报 2010(04)

- [13].超支化聚氨酯热熔胶的合成及性能[J]. 应用化学 2009(02)

- [14].超支化聚(胺-酯)对环氧树脂力学性能的改性[J]. 宇航材料工艺 2009(02)

- [15].熔融缩聚法合成可降解超支化聚乳酸[J]. 兰州交通大学学报 2008(01)

- [16].功能型超支化聚氨酯树脂的研究进展[J]. 中国皮革 2019(09)

- [17].超支化聚乙烯研究进展[J]. 弹性体 2018(01)

- [18].超支化聚(酰胺-酯)的合成与改性[J]. 当代化工 2011(05)

- [19].超支化聚(酰胺-酯)溶液中的5,10,15,20-四(4-羟基苯基)卟啉聚集行为的研究[J]. 化学学报 2010(18)

- [20].超支化聚(胺-酯)的合成及在皮革中的应用[J]. 高分子材料科学与工程 2009(09)

- [21].一种低代超支化聚醚的合成、表征及表面活性研究[J]. 分子科学学报 2009(05)

- [22].一类超支化功能分子骨架的合成与表征[J]. 化学与生物工程 2009(12)

- [23].超支化有机硅功能高分子的研究进展[J]. 高分子通报 2019(05)

- [24].超支化高浓水煤浆分散剂的合成与性能研究[J]. 功能材料 2013(01)

- [25].超支化聚醚/丁羟聚氨酯互穿网络的制备及力学性能[J]. 高分子材料科学与工程 2009(03)

- [26].甘油芳香型超支化聚氨酯的合成及表征[J]. 高分子材料科学与工程 2009(10)

- [27].基于超支化聚醚的固体聚合物电解质性能研究[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [28].改性超支化聚渊胺-酯冤对亚硝酸根的吸附性能研究[J]. 胶体与聚合物 2008(04)

- [29].激光调控自缩合表面引发原子转移自由基聚合制备超支化聚乙二醇刷[J]. 高分子学报 2018(05)

- [30].单氨基末端超支化聚甘油的可控合成[J]. 天津工业大学学报 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3451f1276aada0014904edd6.html