# 大型项目工程工程垃圾的收集与处理

（莆田中建建设发展有限公司，福建省莆田市351100）

摘要：随着现场工程进度的稳步进行，相伴产生的建筑垃圾也不可避免的日益增多，建筑垃圾的危害大致有以下几点：降低土壤质量、影响空气质量、影响地下水水质、影响现场板面美观以及存在部分安全隐患。因此若不能及时对建筑垃圾进行处理，必将对现场造成诸多不良影响。本文针对以上问题，采取在工地上建造垃圾场的措施，极大地缓解了现场垃圾无处堆放的问题，解决了现场垃圾无法有效集中处理的难题。

ABSTRACT:Alongwiththesteadyprogressoffieldconstruction,constructionwasteinevitablyincreasesdaybyday.Theharmofconstructionwasteismainlyasfollows:reducingsoilquality,affectingairquality,affectinggroundwaterquality,affectingtheappearanceofsiteboardsurface,andsomepotentialsafetyhazards.Therefore,iftheconstructionwastecannotbetreatedintime,itwillcausealotofadverseeffectsonthesite.

Inviewoftheaboveproblems,thispapertakesmeasurestobuildgarbagedumpontheconstructionsite,whichgreatlyalleviatestheproblemofnoplacetopileupon-sitegarbageandsolvestheproblemofineffectivecentralizeddisposalofon-sitegarbage

关键词：垃圾处理；垃圾危害；垃圾站

Keywords:Garbagedisposal;Garbageharm;dump

一、前言

建筑垃圾是在对建筑物实施新建、改建、扩建或者是拆除过程中产生的固体废弃物。根据建筑垃圾的产生源的不同，可以分为施工建筑垃圾和拆毁建筑垃圾。施工建筑垃圾顾名思义就是在新建、改建或扩建工程项目当中产生的固体废弃物，而拆毁建筑垃圾就是在对建筑物拆迁拆除时产生的建筑垃圾。

建筑垃圾对施工环境具有广泛地侵蚀作用，对于建筑垃圾如果实行长期不管的态度，那么对于工地卫生，土地质量评估等都有恶劣影响。

建筑垃圾随意堆放易产生安全隐患，大多数工程项目建筑垃圾堆放地的选址在很大程度上具有随意性，留下了不少安全隐患。施工场地附近多成为建筑垃圾的临时堆放场所，由于只图施工方便和缺乏应有的防护措施，在外界因素的影响下，建筑垃圾堆出现崩塌，阻碍道路甚至冲向其他建筑物的现象时有发生。

二、工程概况

莆田玉湖新城陡门西洙安置房，位于福建省莆田市荔城区陡门村、西洙村，迎宾大道西南侧，本工程有F、G地块19栋32层住宅楼和H地块幼儿园、社区服务中心组成。现在工程进入主体阶段，随着现场工程进度的稳步进行，相伴产生的建筑垃圾也不可避免的日益增多，建筑垃圾的危害大致有以下几点：降低土壤质量、影响空气质量、影响地下水水质、影响现场板面美观以及存在部分安全隐患。因此若不能及时对建筑垃圾进行处理，必将对现场造成诸多不良影响。所以如何高效快速的处理建筑施工垃圾是现阶段摆在我们面前的一项课题。

三、垃圾处理方案比较

3.1、在每个楼栋下设置一个垃圾池，用来堆放每个楼栋板面上的建筑垃圾，缺点垃圾池设置太多导致处理垃圾比较麻烦，且垃圾池露天会污染工地环境，让工地看起来更为脏乱。

3.2、在楼栋中设置井洞地下室，将垃圾从楼上向下抛落，缺点垃圾从上向下抛落碰到砌体会影响到其结构，所以把只适用于剪力墙体，且垃圾会附着在水泥还没干的墙面上。

最终我们采用建造垃圾站的方法来处理建筑垃圾

其优点：

(1)选址适当，垃圾站的位置与各楼栋距离适中，方便各个楼栋的板面垃圾运输到垃圾站。集中堆放，将各栋楼垃圾集中在垃圾站堆放及清运，防止扬尘四处飘散。

(2)把板面累积的垃圾集中在地下室，可以防止垃圾在地面散发污染气体，且不会对场容场貌造成负面影响。

(3)且地处非人防区，便于后期垃圾外运时车辆进出。地下室中，在垃圾倾泻口的三个面下方，砌了三面砖墙。以防止垃圾倾倒后往四处散落，剩余一面设置一道铁门，防止人员随意进出造成的安全隐患，待需要清运垃圾时开启铁门。

其缺点：

本位处地下室，坡道入口高度有限，车辆大小被限制，无法用大车拉运，需多次转运，效率过低。

四、总结

本文针对建筑垃圾的处理，分析建筑施工中常用的三种垃圾处理方式，对比了他们各自的优缺点，选择设置垃圾站的方式来处理建筑垃圾，先集中建筑垃圾堆放在地下室中，再对其进行转运处理，既可以保持地面上工地的整洁，还能对减小建筑垃圾带来的污染。

参考文献

[1]民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010(2013年版).北京:中国计划出版社

[2]《城市环境卫生设施规划规范》GB50337-2003,中国建筑工业出版社

本文来源: https://www.lw50.cn/article/346ba06e5a517ecea1c83741.html