# 基于三电平逆变器的无速度传感器控制系统的研究

### 论文摘要

随着矢量控制的提出,异步电机多变量、强耦合的问题得以解决。速度传感器矢量控制系统已经不能满足工业控制的需求,因此我们必须采用一种不带速度传感器的矢量控制系统。无速度传感器矢量控制系统具有很高的实用价值和理论意义。本文对无速度传感器矢量控制系统进行了广泛的研究。随着电力电子技术的发展,功率等级的不断提高,传统的两电平技术越来越不能满足现实的控制需求,而三电平技术的引入解决了两电平的局限性问题。本文针对高压大功率的无速度传感器矢量控制系统进行了研究。首先对于三电平技术进行了阐述,详细分析了三电平的原理以及三电平SVPWM的推导。其次对于电机控制技术中的间接磁场定向矢量控制进行了分析和推导,建立了具有较高控制精度的矢量控制方法。最后介绍了无速度传感器的方法,并就其中的动态转速估算和模型参考自适应方法进行了详细的讨论和研究。结合了电压模型和电流模型各自的优缺点,提出了一种具有电压补偿项的磁链估计模型,提高了磁链估计性能和鲁棒性。又对模型参考自适应进行了理论分析,并详细介绍了磁链模型参考自适应的方法,针对其电压模型具有纯积分环节提出了反电动势的方法。最后对于反电动势含有定子电阻,提出了一种对定子电阻具有完全鲁棒性的无功功率方法。本文首先利用Matlab/Simulink建立了基于三电平的有速度传感器矢量控制系统,接着建立了几种基于三电平的无速度传感器的仿真模型,并对这几种方法进行了低速性能和参数鲁棒性的分析和研究。本文重点分析了几种无速度传感器方案在实际应用当中的可行性,并对这几种方法的优缺点进行比较,得到了较为可靠的数据和结论。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景和意义

- 1.2 多电平逆变器综述

- 1.3 异步电机控制技术综述

- 1.4 感应电机速度估计技术综述

- 1.5 课题研究的主要内容

- 第2章 三电平逆变器控制系统

- 2.1 二极管箝位型多电平逆变器

- 2.1.1 二极管箝位型三电平逆变器结构和工作原理

- 2.1.2 三电平逆变器工作状态切换

- 2.1.3 二极管箝位型三电平逆变器的优缺点

- 2.2 三电平逆变器的空间矢量PWM控制

- 2.2.1 三电平逆变器开关状态分析

- 2.2.2 三电平逆变器SVPWM中扇区的划分

- 2.3 本章小结

- 第3章 感应电机矢量控制

- 3.1 三相异步电动机的数学模型

- 3.1.1 三相异步电动机在三相静止坐标系上的数学模型

- 3.1.2 矢量控制的坐标变换

- 3.1.3 三相异步电动机在两相静止坐标系上的数学模型

- 3.1.4 三相异步电动机在两相同步旋转坐标系上的数学模型

- 3.2 转子磁场定向矢量控制基本原理

- 3.2.1 定子电压解耦

- 3.2.2 转速电流双闭环控制

- 3.3 本章小结

- 第4章 基于三电平无速度传感器矢量控制系统

- 4.1 无速度传感器的方法

- 4.2 直接磁链计算转速

- 4.2.1 磁链估计器

- 4.3 模型参考自适应转速估计

- 4.3.1 模型参考自适应理论

- 4.3.2 磁链模型的模型参考自适应转速辨识

- 4.3.3 基于反电动势模型参考自适应（Back-EMF）

- 4.3.4 无功功率模型参考自适应

- 4.4 三电平电压重构

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于三电平无速度传感器系统仿真

- 5.1 基于三电平异步电机间接磁场定向矢量控制系统的建立

- 5.2 基于三电平有速度传感器仿真分析

- 5.3 基于三电平无速度传感器仿真

- 5.3.1 直接计算转速

- 5.3.2 磁链模型参考自适应

- 5.3.3 反电动势模型参考自适应

- 5.3.4 无功功率模型参考自适应

- 5.3.5 四种转速估计方法的低速性能

- 5.3.6 四种转速估计方法对参数鲁棒性分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种新型九脉冲型三相三电平逆变器[J]. 船电技术 2020(03)

- [2].三电平逆变器实用化技术研究[J]. 工程技术研究 2018(14)

- [3].基于三电平逆变器的内置式永磁同步电机矢量控制研究[J]. 电机与控制应用 2019(03)

- [4].一种高效软开关三电平逆变器死区模式研究[J]. 电气传动 2017(08)

- [5].一种改进的三电平逆变器SVPWM控制算法（英文）[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2017(03)

- [6].三电平逆变器共模电压分析与抑制[J]. 中国测试 2015(12)

- [7].光伏三电平逆变器故障检测和诊断技术研究进展[J]. 电子测量与仪器学报 2015(12)

- [8].一种高效软开关三电平逆变器研究[J]. 电力电子技术 2016(10)

- [9].三电平逆变器改进型SVPWM研究与实现[J]. 计算技术与自动化 2014(04)

- [10].T型三电平逆变器在不间断电源中的实现[J]. 武汉工程大学学报 2019(06)

- [11].新型准Z源三电平逆变器的性能分析及其并网控制特性[J]. 南方电网技术 2019(05)

- [12].降电容电压型准Z源三电平逆变器及其恒功率并网控制[J]. 高电压技术 2018(04)

- [13].T型三电平逆变器的数学模型和控制策略分析[J]. 信息通信 2018(03)

- [14].T型三电平逆变器电驱动系统建模方法[J]. 火力与指挥控制 2017(10)

- [15].T型三电平逆变器的共模干扰机理研究[J]. 电工电能新技术 2016(03)

- [16].三电平逆变器的SVPWM控制原理研究[J]. 现代工业经济和信息化 2016(18)

- [17].一种三电平逆变器SVPWM快速算法研究[J]. 电气技术 2014(07)

- [18].三电平逆变器控制技术研究现状[J]. 机械制造与自动化 2013(01)

- [19].一种新型的三相三电平逆变器[J]. 电力电子技术 2013(05)

- [20].基于SVPWM算法的数字控制三电平逆变器的研究[J]. 电子世界 2012(20)

- [21].三相三电平逆变器SVPWM控制研究[J]. 机电设备 2011(06)

- [22].五相三电平逆变器最小开关损耗SVPWM研究[J]. 电源世界 2010(06)

- [23].二极管钳位型单相三电平逆变器空间矢量脉宽调制方法[J]. 中国电机工程学报 2010(27)

- [24].一种三电平逆变器SVPWM简易控制算法[J]. 电机与控制应用 2009(08)

- [25].三电平逆变器控制策略的改进研究[J]. 电力电子技术 2009(07)

- [26].基于三电平逆变器的直接转矩控制研究[J]. 计算技术与自动化 2008(04)

- [27].基于SVPWM的三电平逆变器仿真研究[J]. 变流技术与电力牵引 2008(01)

- [28].三电平逆变器直接转矩控制仿真分析[J]. 电子科技 2008(02)

- [29].基于能量谱熵及小波神经网络的有源中性点钳位三电平逆变器故障诊断[J]. 电工技术学报 2020(10)

- [30].应用于永磁同步电机控制的三电平逆变器SVPWM研究[J]. 船电技术 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3487c9c3f655c26fe8dd52c5.html