# Y型酞菁氧钛光导性能研究

### 论文摘要

本文研究了TiOPc浓硫酸提纯过程中,不同的析出溶剂对TiOPc晶型、光敏性和晶型稳定性的影响。当以乙醇为析出溶剂时得到的TiOPc的XRD在2θ为31.8°有强衍射峰,具有Y型结构特征,并具有光敏性,以其为电荷产生材料制备的光导器件性能参数分别为:V0=680V、Rd =22.5V/s、Vr =10V、E1/2=0.85lx.s。与水做析出溶剂提纯制得的材料相比,乙醇为析出溶剂提纯制得器件的残余电位有很大幅度的降低。球磨过程中,机械力作用是造成晶型变化的主要原因,溶剂的加入消弱了机械力作用,但其本身并不会影响晶型。不同析出溶剂剂得到的TiOPc球磨之后仍保持了Y型结构,随着球磨时间的增长,TiOPc的XRD中出现β-TiOPc的衍射峰,但衍射峰相对强度很小。此外,论文研究了转型时间和不同比例的乙醇和水作为析出溶剂对TiOPc结晶性和光敏性的影响。与水做析出溶剂释相比,乙醇的加入可以降低TiOPc的暗衰率,当乙醇和水体积比为1:3时,可以将暗衰率从27.5v/s降低到11.5V/s。转型时间对Y-TiOPc晶型影响很小,但转型时间增长,其光敏性下降,最佳转型时间为3h,其光导数据为V0为700V,Vr为5V,Rd为12.5V/s,E1/2为0.7lx.s。为了获得分散性更好的Y-TiOPc粉末,本文对TiOPc的干燥方法进行了研究。结果表明,冷冻干燥得到的Y-TiOPc粒径小,分散更均匀,为最佳干燥方式。从成本和产品性能两方面考虑,制备高光敏性Y-TiOPc的适宜工艺流程为:采用酸糊法,以水:乙醇为3:1的混合溶液为沉淀剂,得到的滤饼干燥后,以邻二氯苯和水（1:1）为转型剂,50℃下转型3h,采用真空冷冻干燥得到Y-TiOPc。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 酞菁化合物

- 1.1.1 酞菁化合物的结构特点及性质

- 1.1.2 酞菁化合物在高新技术领域的应用

- 1.1.3 酞菁化合物作为电荷产生材料的光导电机理

- 1.1.4 酞菁化合物的光电性能

- 1.2 酞菁氧钛

- 1.2.1 酞菁氧钛的光电性能

- 1.2.2 酞菁氧钛光敏性能的影响因素

- 1.2.3 酞菁氧钛的提纯方法

- 1.2.4 调节晶型的方法

- 1.2.5 纳米酞菁氧钛的制备

- 1.2.6 Y 型酞菁氧钛的光敏性

- 1.2.7 酞菁氧钛的稳定性

- 1.3 本文的研究工作

- 第二章 实验部分

- 2.1 原料与仪器

- 2.1.1 主要原料与试剂

- 2.1.2 主要分析仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 酞菁氧钛的制备

- 2.2.1.1 酞菁氧钛的提纯

- 2.1.1.2 酞菁氧钛的转型

- 2.1.1.3 酞菁氧钛的冷冻干燥

- 2.1.1.4 酞菁氧钛的球磨

- 2.2.2 酞菁氧钛的测试

- 2.2.2.1 光电器件的制备

- 2.2.2.2 光电器件的性能测试

- 2.2.2.3 粒度分布测试

- 2.2.2.4 晶型分析

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 析出溶剂对酞菁氧钛性能的影响

- 3.1.1 析出溶剂对TIOPC 晶型的影响

- 3.1.2 析出溶剂对TIOPC 光敏性能的影响

- 3.1.3 析出溶剂对TIOPC 晶型稳定性的影响

- 3.2 乙醇/水析出溶剂对TIOPC 光敏性的影响

- 3.3 析出溶剂用量对TIOPC 光敏性的影响

- 3.4 TIOPC 转型前干燥与否对其光敏性的影响

- 3.5 晶型调节时间对TIOPC 的影响

- 3.6 干燥方式对TIOPC 光敏性的影响

- 3.7 TIOPC 转型后晶型稳定性的研究

- 3.7.1 球磨中各因素对Y-TIOPC 晶型的影响

- 3.7.2 不同球磨时间对Y-TIOPC 晶型的稳定性的影响

- 3.7.3 不同球磨时间对TIOPC 光敏性的影响

- 3.8 转型前溶剂处理对TIOPC 光敏性的影响

- 第四章 结论

- 参考文献

- 参加科研情况说明

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].光导照明系统在景观照明中的应用[J]. 新建筑 2014(02)

- [2].光导技术:提升订单满足率的有效方式[J]. 物流技术 2013(22)

- [3].隧道加强照明中光导采光技术的应用现状[J]. 灯与照明 2015(03)

- [4].邯郸光导重工高技术有限公司[J]. 办公自动化 2008(21)

- [5].光导照明在厂房中的应用[J]. 节能与环保 2011(08)

- [6].光导照明系统在发电厂的施工与应用分析[J]. 建筑技术开发 2017(16)

- [7].基于大型车辆段的光导照明应用分析[J]. 建材与装饰 2018(24)

- [8].光导微创治疗椎间盘突出症的护理[J]. 求医问药(下半月) 2011(11)

- [9].用于EMC测试的低频光导传输设备的设计[J]. 电子技术 2009(09)

- [10].一种扁形光导昼间行驶灯的结构设计[J]. 汽车实用技术 2017(24)

- [11].光导照明[J]. 能源与节能 2015(07)

- [12].光导照明系统在地下车库中的应用研究[J]. 山西建筑 2016(35)

- [13].光导照明在建筑中的经济性分析[J]. 改革与开放 2015(15)

- [14].基于计算机视觉的车灯光导色差检测[J]. 电子测量技术 2016(08)

- [15].光导照明在隧道中应用的可行性分析[J]. 电气应用 2015(18)

- [16].汽车灯具光导技术应用分析[J]. 轻工科技 2014(05)

- [17].钒补偿度对SiC光导开关特性影响的研究[J]. 电子科技大学学报 2012(06)

- [18].光导照明工程施工技术[J]. 科技信息 2011(24)

- [19].大电流GaAs光导开关工作特性研究[J]. 微波学报 2014(S1)

- [20].储能电容与光导开关的工作模式[J]. 电子科技大学学报 2011(02)

- [21].砷化镓光导开关的比较研究[J]. 激光与光电子学进展 2010(06)

- [22].自然光光纤光导系统的结构及光传输测试[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [23].浅析光导照明的应用[J]. 能源与节能 2013(10)

- [24].光导太阳能照明教学演示装置研制[J]. 实验技术与管理 2016(12)

- [25].浅谈光导照明系统[J]. 内江科技 2011(07)

- [26].浅谈自给能环境调控系统设计[J]. 技术与市场 2018(07)

- [27].GaN次接触层对SiC光导开关欧姆接触的改进研究[J]. 科技创新导报 2013(01)

- [28].光导芯:气道管理的有力武器[J]. 临床麻醉学杂志 2012(04)

- [29].太阳能光导技术在光电混合供电系统上的发展与应用[J]. 山西青年 2017(24)

- [30].光纤光导系统的太阳跟踪方法与输出光谱特性研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/348bcc3622216d18ca35b3f3.html