# 云南省农村公路新型路面典型结构研究

### 论文摘要

随着云南省农村经济的快速发展,人们对道路行驶品质的要求也越来越高。目前,云南省有大量弹石路面面临升级改造,但农村公路建设资金存在很大缺口,严重阻碍了农村公路的建设和发展。鉴于此,本课题展开了新型路面典型结构的研究。通过探索新的路面结构形式,不仅可以提高路面行驶质量,还可以为弹石路面升级改造节省大量建设资金。另外,针对云南省有些地区石料缺乏的现状,充分利用当地土质,选择合适的固化剂修建新型固化土路面,可以减少石料运输费用,从而降低工程造价。因此,研究新型路面典型结构具有重要的经济和社会意义。针对弹石路面强度高的特点,在弹石路面升级改造过程中,以级配碎石柔性基层替代传统的水泥稳定基层结构,既可以降低造价,又起到良好的排水效果,还在一定程度上抑制反射裂缝的产生。本文对弹石路面加铺沥青路面和水泥路面进行了交通量和旧路强度等级划分,并结合云南省具体情况推荐了结构层材料设计参数,最终提出了弹石路面升级改造新型路面典型结构；铺筑了试验路,后期使用效果表明,弹石路面升级改造后的新型路面结构明显改善了路面的使用性能与行车质量。在调查云南省土壤分布和加固土使用情况基础上,分析了不同固化剂对云南红粘土的适用性；通过不同固化剂的室内试验,确定了适用于不同土质的固化剂类型和材料配比,并进行了经济分析。再次基础上提出了云南省固化土路面典型结构。结合云南省农村公路施工技术水平提出了弹石路面评价指标、修复措施以及新型路面施工工艺,并针对不同路面施工工艺提出了施工关键技术和质量控制标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 路面加铺技术研究现状

- 1.2.2 固化土技术研究现状

- 1.3 研究目标和主要研究内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容

- 1.3.3 技术路线

- 第二章 弹石路面受力特点及常见病害分析

- 2.1 弹石路面结构承载理论分析

- 2.1.1 弹石路面结构类型

- 2.1.2 弹石路面受力特点

- 2.2 气候和交通对弹石路面的影响

- 2.2.1 气候对弹石路面的影响

- 2.2.2 交通对弹石路面的影响

- 2.3 弹石路面常见病害分析及养护措施

- 2.4 目前存在的主要问题

- 第三章 弹石路面升级改造新型沥青路面典型结构研究

- 3.1 新型沥青路面结构层类型

- 3.2 新型沥青路面典型结构设计

- 3.2.1 新型沥青路面设计理论

- 3.2.2 交通量参数及交通等级划分

- 3.2.3 弹石路面强度等级划分

- 3.3 弹石路面升级改造新型沥青路面典型结构推荐

- 第四章 弹石路面升级改造新型水泥混凝土路面典型结构研究

- 4.1 新型水泥混凝土路面结构层类型

- 4.2 新型水泥混凝土路面典型结构设计

- 4.2.1 设计参数

- 4.2.2 水泥混凝土面层厚度计算

- 4.3 常规尺寸新型水泥混凝土路面典型结构推荐

- 4.4 小尺寸水泥混凝土路面在云南省农村公路的应用研究

- 4.4.1 国内外研究及应用情况

- 4.4.2 小尺寸水泥混凝土板尺寸的确定

- 4.4.3 小尺寸水泥混凝土路面典型结构推荐

- 第五章 弹石路面升级改造新型沥青路面试验路研究

- 5.1 德宏州试验路实施背景与概况

- 5.2 德宏州试验路调查分析

- 5.2.1 自然气候条件

- 5.2.2 交通量

- 5.2.3 路面材料与施工技术力量

- 5.2.4 弹石路面强度调查

- 5.3 试验路结构方案确定与实施

- 5.4 试验路使用性能观测

- 5.4.1 结构一使用性能观测

- 5.4.2 结构二使用性能观测

- 5.4.3 结构三使用性能观测

- 5.4.4 结构四使用性能观测

- 5.4.5 结构五使用性能观测

- 5.5 试验路使用性能对比分析

- 5.6 试验路造价分析

- 5.7 小结

- 第六章 弹石路面升级改造新型水泥路面试验路研究

- 6.1 红河州试验路施工背景与概况

- 6.2 试验路结构方案设计

- 6.3 试验路使用性能观测

- 6.4 试验路造价分析

- 6.5 小结

- 第七章 固化土技术在云南农村公路中的应用研究

- 7.1 云南省土壤分布特点和固化剂应用情况

- 7.1.1 云南省土壤类型及分布

- 7.1.2 固化剂在云南省的应用情况

- 7.2 常用土壤固化剂对红粘土的适用性分析

- 7.3 固化剂的选用

- 7.3.1 固化剂选取原则

- 7.3.2 固化土配合比设计

- 7.4 固化土室内试验研究

- 7.4.1 固化剂的选用

- 7.4.2 试验方案拟定

- 7.5 固化土路面典型结构推荐

- 7.6 固化土路面造价分析

- 第八章 新型路面施工工艺及质量控制

- 8.1 弹石路面评价及修复

- 8.2 基层施工工艺

- 8.3 沥青面层施工工艺及质量控制

- 8.3.1 沥青混合料面层施工工艺

- 8.3.2 沥青表处面层施工与质量控制

- 8.3.3 沥青贯入式面层施工与质量控制

- 8.4 水泥混凝土路面施工工艺及质量控制

- 8.5 固化土路面施工工艺及质量控制

- 8.5.1 液粉固化剂固化土施工工艺

- 8.5.2 粉状固化剂固化土施工工艺

- 8.5.3 固化土路面施工质量控制

- 8.6 小结

- 结论与展望

- 1. 主要结论

- 2. 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/349a3face904ed8624f1f9e3.html