# 酚醛胺型Mannich碱的合成及其在铜催化偶联反应中的应用

### 论文摘要

本文研究了一些酚醛胺型Mannich碱的合成工艺及其在铜催化偶联反应中作为配体的应用。实验发现,一些酚醛胺型Mannich碱作为配体可以显著提高碘苯与咪唑间Ullmann偶联反应的产物收率。对甲氧基苯酚、甲醛和哌嗪在甲醇中通过Mannich反应生成酚醛胺型Mannich碱1,4-二（2-羟基-5-甲氧基苄基）哌嗪。研究了影响该反应的主要因素,得到甲醇中的优化工艺条件为：反应温度62℃,反应物的配比为n（对甲氧基苯酚）：n（哌嗪）：n（甲醛）=1：0.505：1.5,反应采用“一锅两步法”,先将20 mL甲醇、25 mmol的无水哌嗪和75mmol的40%甲醛水溶液加入反应瓶中,62℃下剧烈搅拌反应2 h。冷至室温后,再加入溶有50 mmol对甲氧基苯酚的30 mL甲醇溶液,62℃下剧烈搅拌反应12 h,产率达到71%。在得到优化反应条件基础上,研究了一系列底物的拓展,发现含有供电基的取代苯酚比含有吸电基的取代苯酚反应效果要好,目标产物的收率要高。由此提出了可能的反应机理。进一步研究发现,对甲氧基苯酚、甲醛和哌嗪生成酚醛胺型Mannich碱1,4-二（2-羟基-5-甲氧基苄基）哌嗪的反应也可在水中进行,在类似的优化工艺条件下,产品收率可达96%。用水作溶剂,操作简单,安全环保,符合绿色化学的要求。但极性较低的烷基酚因不溶于水而难以起反应。合成的酚醛胺型Mannich碱是含氮氧的多齿配体,研究发现,这些配体对铜催化下水相中碘苯与咪唑的Ullmann偶联反应有促进作用,其中1,4-二（2-羟基-5-甲氧基苄基）哌嗪的效果较好,在三水合磷酸钾存在下,使用底物量10%的碘化亚铜和底物量20%的1,4-二（2-羟基-5-甲氧基苄基）哌嗪,120℃反应24 h,苯基咪唑的收率达96%。无配体时,相同条件下的收率仅为52%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 引言

- 1.1 Mannich反应简介

- 1.1.1 Mannich反应

- 1.1.2 Mannich反应机理

- 1.1.3 Mannich反应类型

- 1.2 Mannich碱的反应性

- 1.3 Mannich反应和Mannich碱的应用

- 1.3.1 Mannich反应和Mannich碱在有机合成中的应用

- 1.3.2 Mannich碱作为金属催化剂的配体使用

- 1.3.3 Mannich碱作为精细化学品使用

- 1.4 本课题的目的意义和研究内容

- 1.4.1 本课题的研究目的和意义

- 1.4.2 本课题研究的主要内容

- 2. 甲醇为介质合成酚醛胺型Mannich碱的工艺研究

- 2.1 实验仪器

- 2.2 实验试剂

- 2.3 反应式

- 2.4 实验操作

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 后处理方式对产品收率的影响

- 2.5.2 溶剂用量对产品收率的影响

- 2.5.3 反应物的配比对产品收率的影响

- 2.5.4 反应时间对产品收率的影响

- 2.5.5 反应温度对产品收率的影响

- 2.5.6 不同反应溶剂对产品收率的影响

- 2.5.7 底物的拓展

- 2.5.8 反应机理推测

- 2.6 产品结构与表征

- 2.7 本章小结

- 3. 水为介质合成酚醛胺型Mannich碱的工艺研究

- 3.1 实验仪器

- 3.2 实验试剂

- 3.3 反应式

- 3.4 实验操作

- 3.5 结果与讨论

- 3.5.1 不同的加料方式对产品收率的影响

- 3.5.2 反应物的配比对产品收率的影响

- 3.5.3 反应温度对产品收率的影响

- 3.5.4 水用量对产品收率的影响

- 3.5.5 反应时间对产品收率的影响

- 3.5.6 底物的拓展

- 3.6 本章小结

- 4. 铜催化下水相中碘苯与咪唑的Ullmann偶联反应

- 4.1 实验仪器

- 4.2 实验试剂

- 4.3 反应式

- 4.4 实验操作

- 4.5 结果与讨论

- 4.5.1 CuI用量对产品收率的影响

- 4.5.2 配体用量对产品收率的影响

- 4.5.3 不同的铜催化剂对产品收率的影响

- 4.5.4 不同的碱对产品收率的影响

- 4.5.5 不同的配体对产品收率的影响

- 4.5.6 底物的拓展

- 4.6 产品结构与表征

- 4.7 本章小结

- 5. 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].腰果酚醛胺固化剂的合成及应用研究[J]. 粘接 2017(09)

- [2].漆酚醛胺聚合物多孔膜的制备[J]. 高分子学报 2008(05)

- [3].腰果酚醛胺固化环氧树脂泡沫塑料性能研究[J]. 中国塑料 2015(10)

- [4].腰果酚醛胺聚合物的制备及其性能测试[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [5].聚醚胺/酚醛胺-环氧树脂体系力学性能及其固化行为研究[J]. 中国涂料 2013(08)

- [6].水下环氧树脂用固化剂的制备[J]. 中国胶粘剂 2013(11)

- [7].聚醚胺/酚醛胺-环氧树脂体系的固化动力学研究[J]. 中国涂料 2013(11)

- [8].酚醛胺固化剂的合成及其在可复涂高固体分环氧防锈漆中的应用研究[J]. 上海涂料 2014(10)

- [9].编者按[J]. 涂料技术与文摘 2016(08)

- [10].酚醛胺固化剂的制备与性能研究[J]. 热固性树脂 2014(05)

- [11].聚醚胺/酚醛胺-环氧树脂体系的固化动力学研究[J]. 表面技术 2013(01)

- [12].辅助材料[J]. 涂料技术与文摘 2009(07)

- [13].环氧树脂腰果酚醛胺及腰果酚醛酰胺固化剂的合成及其性能研究[J]. 涂料工业 2015(08)

- [14].环氧酚醛耐高温防腐蚀涂料研究与分析[J]. 现代涂料与涂装 2018(02)

- [15].DSC法研究聚醚胺/酚醛胺-环氧树脂体系的固化行为[J]. 包装工程 2013(07)

- [16].改性异佛尔酮二胺环氧固化剂的合成与性能研究[J]. 新型建筑材料 2011(06)

- [17].柔韧性环氧树脂堵漏材料的研究[J]. 新型建筑材料 2016(01)

- [18].腰果壳油改性酚醛胺环氧树脂固化剂性能研究[J]. 粘接 2014(02)

- [19].高性能双组分室温固化环氧胶的研制[J]. 粘接 2012(06)

- [20].环氧建筑结构胶固化速度的调整[J]. 粘接 2010(06)

- [21].上海经天推出快固化腰果酚改性胺固化剂[J]. 粘接 2009(12)

- [22].环氧-硅藻土减轻材料的制备及其性能[J]. 合成化学 2020(07)

- [23].腰果酚曼尼希改性胺-环氧树脂热固化性能的研究[J]. 化学与黏合 2017(06)

- [24].酚醛胺固化腰果酚改性酚醛树脂热降解动力学研究[J]. 塑料助剂 2009(05)

- [25].船舶通用底漆的研制[J]. 中国涂料 2013(04)

- [26].酚醛胺/环氧树脂胶粘剂耐化学介质性能研究[J]. 中国胶粘剂 2010(10)

- [27].酚醛胺复合固化高渗透弹性环氧浆液[J]. 广州化学 2016(03)

- [28].聚酰胺与腰果酚改性胺环氧固化剂的耐黄变性能比较[J]. 现代涂料与涂装 2011(05)

- [29].改性废白土/环氧树脂复合材料的研究[J]. 塑料工业 2013(02)

- [30].酚醛胺固化环氧树脂热降解动力学研究[J]. 化工时刊 2008(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/34a1a4064756e5eba97c9034.html