# AM60镁合金的稀土改性及摩擦磨损行为研究

### 论文摘要

镁合金因其质量轻、比刚度、比强度高等优点成为使汽车轻量化的最佳材料,并成为了最近的研究热点。本文采用重力铸造的方法制备了添加单一稀土Nd及Nd-Y混合的AM60镁合金,研究了稀土元素对合金铸态及固溶处理后显微组织和室温力学性能的影响,以及最佳添加量下稀土合金和基体合金的高温力学性能,并对合金拉伸断口进行分析,讨论了温度及稀土对合金高温性能的影响。此外,对合金进行了不同试验条件下的摩擦磨损性能试验,探讨了AM60基体合金及稀土合金的摩擦磨损机理。通过研究结果表明:稀土元素有效地细化了AM60合金组织,并在AM60合金中形成了具有较高热稳定性的Al11Nd3、Al2Y稀土化合物,显著地提高了合金的室温及高温力学性能。同时稀土对合金固溶处理后力学性能的提高也起了一定的作用。稀土对合金的摩擦磨损性能也会产生影响,随着稀土含量的增加,合金的耐磨性显著提高,并且添加Nd-Y混合稀土的合金的耐磨性优于添加单一稀土Nd的合金,摩擦系数也较低。此外,稀土的添加可使AM60合金向严重磨损的转变推迟到更高的试验载荷。通过对合金的性能进行综合分析,最后得出在本试验中添加1.5wt.%的Nd和1.5wt.%的Nd-Y混合对合金的力学性能及摩擦磨损性能具有最佳的优化作用。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 镁合金材料的研究现状

- 1.2.1 镁及镁合金

- 1.2.1.1 镁的基本性质

- 1.2.1.2 镁合金的性质

- 1.2.2 镁合金的制备技术

- 1.2.2.1 铸造镁合金

- 1.2.2.2 镁合金的半固态铸造

- 1.2.2.3 镁合金的挤压铸造

- 1.2.2.4 镁合金的快速凝固/粉末冶金技术

- 1.2.2.5 镁合金的喷射沉积技术

- 1.2.3 镁合金的应用

- 1.3 镁合金的研究与开发

- 1.3.1 常用镁合金系及合金元素的作用

- 1.3.2 耐高温镁合金

- 1.3.3 高强度镁合金

- 1.3.4 镁基复合材料

- 1.3.5 特殊性能镁合金

- 1.4 摩擦磨损的基本理论

- 1.4.1 摩擦及摩擦机理

- 1.4.1.1 摩擦的定义及分类

- 1.4.1.2 摩擦理论

- 1.4.1.2.1 早期的摩擦理论

- 1.4.1.2.2 焊和、剪切及犁削理论

- 1.4.1.2.3 摩擦的能量理论

- 1.4.2 磨损及磨损机理

- 1.4.2.1 磨损的分类

- 1.4.2.2 干摩擦状态下的主要磨损理论

- 1.4.2.2.1 粘着磨损理论（Adhesion wear theory）

- 1.4.2.2.2 剥层磨损理论（Delamination wear theory）

- 1.4.2.2.3 磨粒磨损理论（Abrasive wear theory）

- 1.4.2.2.4 氧化磨损理论（Oxidation wear theory）

- 1.4.3 镁合金摩擦磨损的研究进展

- 1.5 本论文的主要研究内容

- 第二章 试验过程与研究方法

- 2.1 试验用镁合金材料

- 2.2 试验用镁合金材料的制备

- 2.2.1 镁合金的熔炼工艺

- 2.2.2 镁合金的浇注

- 2.3 力学性能测试

- 2.3.1 拉伸性能测试

- 2.3.2 硬度测试

- 2.4 固溶处理

- 2.5 微观组织分析

- 2.6 摩擦磨损

- 2.6.1 试样的制备

- 2.6.2 试验方案及测试分析

- 第三章 Nd 及Nd-Y 混合对AM60 合金铸态与固溶处理后显微组织的影响

- 3.1 引言

- 3.2 Nd 对AM60 镁合金显微组织的影响

- 3.2.1 Nd 对合金铸态组织的影响

- 3.2.2 Nd 对合金平均晶粒尺寸的影响

- 3.2.3 Nd 对合金固溶处理后组织的影响

- 3.3 Nd-Y 混合对AM60 镁合金显微组织的影响

- 3.3.1 Nd-Y 混合对合金铸态组织的影响

- 3.3.2 Nd-Y 混合对合金平均晶粒尺寸的影响

- 3.3.3 Nd-Y 混合对合金固溶处理后组织的影响

- 3.4 分析与讨论

- 3.4.1 铝稀土相形成的热力学分析

- 3.4.2 铝稀土相的形成及其热稳定性

- 3.5 本章小结

- 第四章 Nd 及Nd-Y 混合对AM60 合金铸态与固溶处理后室温力学性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 硬度

- 4.2.1 Nd 对合金铸态与固溶处理后硬度的影响

- 4.2.2 Nd-Y 混合对合金铸态与固溶处理后硬度的影响

- 4.3 室温拉伸性能

- 4.3.1 Nd 对合金铸态与固溶处理后拉伸性能的影响

- 4.3.2 Nd-Y 混合对合金铸态与固溶处理后拉伸性能的影响

- 4.3.3 强化机理分析

- 4.4 室温拉伸断口形貌分析

- 4.4.1 铸态合金断口形貌

- 4.4.2 固溶态合金断口形貌

- 4.5 本章小结

- 第五章 AM60、AM60-1.5RE 合金的高温力学性能与断裂行为

- 5.1 引言

- 5.2 合金高温拉伸试验结果

- 5.3 高温强化机理分析

- 5.3.1 温度对合金拉伸性能的影响

- 5.3.2 稀土对合金拉伸性能的影响

- 5.3.2.1 稀土对合金的强化作用

- 5.3.2.2 合金中第二相的热稳定性

- 5.4 拉伸断口分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 AM60-xRE 镁合金的摩擦磨损特性

- 6.1 引言

- 6.2 试验结果

- 6.2.1 磨损率和磨损系数

- 6.2.1.1 稀土含量对合金磨损率和摩擦系数的影响

- 6.2.1.2 试验载荷对合金磨损率和摩擦系数的影响

- 6.2.1.3 滑动速度对合金磨损率和摩擦系数的影响

- 6.2.1.4 滑动距离对合金磨损率和摩擦系数的影响

- 6.2.2 磨损表面特征

- 6.2.2.1 不同稀土含量的合金磨面形貌

- 6.2.2.2 试验载荷对合金磨面形貌的影响

- 6.2.2.3 滑动速度对合金磨面形貌的影响

- 6.2.2.4 滑动距离对合金磨面形貌的影响

- 6.2.3 磨屑及纵切面特征

- 6.2.3.1 磨屑形貌及XRD 分析

- 6.2.3.2 纵切面特征

- 6.3 分析与讨论

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果

- 摘要

- Abstract

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].压射速度对流变压铸AM60镁合金缺陷形成的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2016(05)

- [2].高压固溶温度对AM60镁合金微观组织和耐腐蚀性能的影响[J]. 铸造技术 2015(01)

- [3].油酸钠在乙二醇-水溶液中对AM60镁合金的缓蚀作用[J]. 腐蚀与防护 2017(03)

- [4].AM60压铸镁合金表面微弧氧化陶瓷层的耐蚀性电化学分析[J]. 腐蚀与防护 2009(08)

- [5].镁合金AM60的钨极氩弧焊[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [6].AM60镁合金在汽车发动机冷却液中的腐蚀电化学行为[J]. 电化学 2010(04)

- [7].AM60镁合金化学抛光的工艺及机理研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2009(02)

- [8].AM60镁合金在侵蚀性溶液中的电化学阻抗分形(英文)[J]. 材料科学与工程学报 2009(01)

- [9].自孕育剂参数对自孕育铸造法制备AM60镁合金半固态浆料的影响(Ⅱ)[J]. 中国有色金属学报 2010(11)

- [10].流变压铸AM60镁合金在固溶处理过程中的组织演变[J]. 金属热处理 2013(02)

- [11].AM60镁合金大气腐蚀及动力学分析[J]. 稀有金属材料与工程 2016(02)

- [12].添加硅钙合金对AM60镁合金耐腐蚀性能的影响[J]. 材料热处理学报 2012(11)

- [13].硅酸钠对模拟汽车冷却液中AM60镁合金的缓蚀作用研究[J]. 表面技术 2016(12)

- [14].富钇混合稀土对AM60镁合金显微组织与力学性能的影响[J]. 中国稀土学报 2008(06)

- [15].AM60镁合金表面扩渗Zn-Al工艺研究[J]. 轻金属 2008(05)

- [16].近液相线锻造及部分重熔制备AM60镁合金半固态坯及触变成形研究[J]. 铸造 2014(05)

- [17].Bi对AM60镁合金显微组织和力学性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2013(01)

- [18].Sn对AM60镁合金显微组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(02)

- [19].固溶处理对自孕育流变压铸AM60合金组织和性能的影响[J]. 铸造 2016(04)

- [20].AM60镁合金方向盘骨架压铸充型过程数值模拟[J]. 材料与冶金学报 2010(03)

- [21].苯甲酸钠对AM60镁合金在氯化钠溶液中的缓蚀作用[J]. 化工学报 2013(10)

- [22].浇注温度对自孕育铸造法制备AM60镁合金半固态浆料的影响(Ⅰ)[J]. 中国有色金属学报 2010(06)

- [23].AM60镁合金表面功能纳米有机薄膜的制备及特性研究[J]. 功能材料 2010(11)

- [24].退火工艺对AM60镁合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(24)

- [25].镁合金AM60半固态成形性探究[J]. 厦门理工学院学报 2012(04)

- [26].钕对AM60镁合金显微组织和力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2009(02)

- [27].基于AM60镁合金超精密车削残余应力仿真及实验[J]. 科学技术与工程 2019(23)

- [28].稀土元素钇对AM60镁合金铸态和半固态组织的影响[J]. 热加工工艺 2017(15)

- [29].AM60镁合金锰系磷酸盐转化膜的耐蚀性研究[J]. 电镀与环保 2011(03)

- [30].Nd元素对AM60镁合金组织及力学性能的影响[J]. 中国铸造装备与技术 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/34b27774a5c2896c72c50ae6.html