# 选择性激光烧结数值模拟与加工仿真

### 论文摘要

选择性激光烧结（Selective Laser Sintering,SLS）是快速成形技术（Rapid Prototyping, RP）中的一个重要分支,它是20世纪80年代末出现的一种全新制造技术。由于其具有选材范围广、成型无需夹具、能缩短产品设计生产周期等优势,发展越来越受到重视。但目前制造金属零件仍存在翘曲变形等不足,而烧结过程中的温度场是影响烧结的关键因素。本文对不同扫描路径下金属粉末烧结的温度场和应力应变进行模拟,然后选择合适的扫描路径分析不同的工艺参数对烧结温度场的影响,最后在SLS加工仿真系统上实现了SLS热物理过程动态仿真。主要研究内容如下:以304L不锈钢为烧结材料,综合考虑了材料的非线性物理属性、热传导、热对流及相变潜热等因素的影响,利用有限元分析软件ANSYS建立了选择性激光烧结有限元模型。采用APDL编程语言实现了高斯热源的循环移动加载,利用ANSYS的“单元生死”技术实现了材料动态增长来完成多层烧结的模拟。对不同扫描路径的温度场及应力应变进行了深入研究,对比分析了烧结过程中温度场特征、温度梯度及最终的变形和和应力,确定分形Hilbert曲线是一种较好的扫描路径。分析了多层烧结温度场分布特征及烧结层相互之间的影响,同时模拟了不同工艺参数（包括激光功率、扫描速度、预热温度、扫描步长）的烧结情况,分析了其对烧结温度场及热影响区的影响。利用Visual C++和OpenGL完成了仿真平台的构建及仿真界面的设计。利用分形Hilbert曲线填充切片轮廓后得到的节点坐标编程实现了激光扫描路径的运动控制,同时导入上述的热物理分析结果,运用OpenGL的双缓存技术以及Windows的定时器功能,实现了SLS加工热物理过程的仿真动画显示。本仿真平台能够实时的显示SLS热物理过程,具有良好的交互性和可移植性。不仅能够为后续的试验工艺参数选择提供理论上的指导,节省资源,还可用于SLS成果验证和教学演示,对SLS工艺的研究具有重要的理论和现实意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 主要符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 快速成型概述

- 1.2 选择性激光烧结工艺概况

- 1.2.1 选择性激光烧结原理及特点

- 1.2.2 选择性激光烧结的发展及研究现状

- 1.3 选择性激光烧结数值模拟研究方法

- 1.4 计算机仿真技术概况

- 1.5 论文研究的来源和意义

- 1.5.1 课题来源

- 1.5.2 论文研究的目的和意义

- 1.6 论文研究的主要内容

- 第二章 选择性激光烧结有限元模型的建立

- 2.1 温度场有限元分析基础

- 2.2 热应力场有限元分析基础

- 2.3 SLS有限元模拟的关键问题

- 2.3.1 移动高斯热源的处理与多层烧结的实现

- 2.3.2 材料的非线性处理

- 2.3.3 相变潜热的处理

- 2.4 有限元模型的建立

- 2.4.1 扫描路径模型的建立

- 2.4.2 多层烧结实体模型的建立

- 2.5 本章小结

- 第三章 不同扫描路径的SLS有限元模拟及分析

- 3.1 扫描路径的分类

- 3.2 扫描路径的选择

- 3.3 不同扫描路径下温度场模拟及分析

- 3.4 不同扫描路径下应力应变模拟及分析

- 3.4.1 热力耦合的实现

- 3.4.2 分析模型的建立及载荷的施加

- 3.4.3 应力应变模拟结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 工艺参数对SLS的影响

- 4.1 多层烧结温度场模拟与分析

- 4.2 工艺参数对烧结的影响

- 4.2.1 激光功率

- 4.2.2 扫描速度

- 4.2.3 预热温度

- 4.2.4 扫描步长

- 4.3 工艺参数对温度场分布的影响

- 4.3.1 不同激光功率温度场对比分析

- 4.3.2 不同扫描速度温度场对比分析

- 4.3.3 不同预热温度温度场对比分析

- 4.3.4 不同扫描步长温度场对比分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 SLS加工过程热物理仿真的实现

- 5.1 选择性激光烧结虚拟仿真平台的开发

- 5.1.1 平台总体结构

- 5.1.2 系统开发工具

- 5.1.3 仿真平台模型的建立与显示

- 5.2 SLS热物理过程的处理与实现

- 5.2.1 ANSYS结果数据的读取

- 5.2.2 单元网格温度场的显示

- 5.3 SLS热物理过程仿真动画的实现

- 5.3.1 仿真动画的关键技术

- 5.3.2 系统仿真结果

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历 在读期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].阀芯端帽激光合金化扫描路径及耐磨性研究[J]. 中国激光 2013(02)

- [2].阀芯端帽工作面激光合金化扫描路径规划[J]. 制造技术与机床 2013(09)

- [3].超声设备扫描路径研究[J]. 电子工业专用设备 2014(04)

- [4].基于遗传算法的机翼壁板扫描路径优化[J]. 浙江大学学报(工学版) 2015(03)

- [5].基于直接激光金属烧结的金属粉末扫描路径实验研究[J]. 热加工工艺 2010(13)

- [6].一款雷达芯片的基于扫描路径法可测性设计[J]. 现代电子技术 2009(09)

- [7].3维细长管路测量系统扫描路径自主规划[J]. 机器人 2019(05)

- [8].SLS快速成形系统扫描路径的优化[J]. 电加工与模具 2013(S1)

- [9].金属管材激光弯曲成形的扫描路径规划[J]. 中国激光 2008(11)

- [10].同轴送粉式激光沉积制造分区扫描路径规划[J]. 应用激光 2016(04)

- [11].改进的Hilbert曲线在FDM路径规划中的应用[J]. 机械设计与制造 2016(03)

- [12].3D Systems推出一站式软件解决方案3DXpert[J]. 模具制造 2017(04)

- [13].激光快速成型中扫描路径对成型质量的影响[J]. 热加工工艺 2017(04)

- [14].飞机大尺寸自动化柔性测量技术研究进展[J]. 南京航空航天大学学报 2020(03)

- [15].机器人电弧熔丝增材制造扫描路径生成算法研究[J]. 热加工工艺 2019(05)

- [16].316L激光熔覆质量预测及路径选择研究[J]. 激光技术 2018(01)

- [17].基于C型臂超短扫描路径锥束投影的图像合成[J]. 中国组织工程研究 2013(04)

- [18].基于自适应遗传算法的质子调强放疗扫描路径优化[J]. 原子核物理评论 2018(02)

- [19].分形理论在快速成形中的应用[J]. 科技创新导报 2010(10)

- [20].激光弯曲过程对薄硅片伏安特性的影响[J]. 应用激光 2009(01)

- [21].扫描路径对薄壁件激光熔覆涂层形变的影响[J]. 激光技术 2020(04)

- [22].基于不同扫描路径的激光熔覆温度场数值模拟研究[J]. 华北科技学院学报 2016(05)

- [23].扫描路径对单层激光熔覆层质量影响的研究[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [24].扫描路径对激光修复钛合金残余应力与变形的影响[J]. 红外与激光工程 2015(10)

- [25].振镜扫描式激光点焊技术中扫描路径的优化[J]. 应用激光 2008(04)

- [26].熔融沉积过程中单向扫描路径对制件残余应力的影响[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [27].选择性激光烧结峰值温度的三维有限元模拟[J]. 高分子材料科学与工程 2020(01)

- [28].扫描路径对选区激光熔化温度场的影响[J]. 激光与光电子学进展 2020(05)

- [29].锥形束图像重建的一般公式(英文)[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [30].激光熔覆扫描路径对薄板变形的影响研究[J]. 激光与光电子学进展 2020(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/34b5a65e566c01d28614c769.html