# 非光气熔融酯交换绿色合成聚碳酸酯的研究

### 论文摘要

随着人们环保意识的增强,聚碳酸酯（PC）的绿色合成工艺必然成为一种趋势。本文以工业化应用为背景,对碳酸二苯酯（DPC）与双酚A（BPA）非光气熔融酯交换合成PC的绿色工艺路线进行研究。实验从原料提纯、催化剂选择、传质方式、反应装置设计、催化剂加入方式和添加抗氧剂等方面进行考察,结果表明：减压蒸馏为较佳的原料提纯方法,使DPC的纯度从93%提高到99%以上,铁元素含量从18ppm降到2.99ppm；催化剂THS-1催化性能较好；鼓泡、抽真空和搅拌三者协同作用移除小分子物质能力较佳；自设计改进的反应装置使吹扫气体从熔体内部通过,强化传质,小分子物质的移除能力提高,有利于PC品质的提高；较优的催化剂加入方式是分三次加入；加入抗氧剂THSA-2和THSA-3,使PC的热降解温度在空气氛围内提高65℃。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第1章 文献综述

- 1.1 聚碳酸酯的性质

- 1.2 PC的应用

- 1.2.1 汽车制造行业

- 1.2.2 建材领域

- 1.2.3 光学材料领域

- 1.2.4 电子电器领域

- 1.2.5 医疗器械、食品包装领域

- 1.3 国内外PC树脂的生产消费状况

- 1.3.1 生产状况

- 1.3.2 消费状况

- 1.4 PC树脂生产工艺

- 1.4.1 光气法

- 1.4.2 非光气法

- 1.4.3 固相聚合（SSP）

- 1.5 非光气熔融酯交换法合成PC的研究进展

- 1.5.1 原料的合成工艺研究进展

- 1.5.2 原料的提纯精制

- 1.5.3 合成工艺的研究进展

- 1.5.4 PC生产过程中可能发生副反应的研究

- 1.5.5 催化剂的研究进展

- 1.5.6 反应器的研究进展

- 1.6 课题研究的内容和意义

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.1.1 DPC的性质

- 2.1.2 BPA的性质

- 2.2 实验设备

- 2.2.1 主要设备

- 2.2.2 实验装置图

- 2.2.3 改进的反应釜简图

- 2.3 实验步骤

- 2.4 主要的分析方法

- 2.4.1 粘均分子量测定方法

- 2.4.2 产品溶液色差的分析

- 2.4.3 副产物含量的分析

- 2.4.4 相对分子质量及其分布

- 2.4.5 产品热稳定性的分析方法

- 2.4.6 DPC、BPA标准曲线的绘制

- 2.4.7 其他分析方法

- 第3章 结果与讨论

- 3.1 原料DPC的精制及其对PC品质的影响

- 3.1.1 精制工艺方法

- 3.1.2 精制前后DPC纯度的变化

- 3.1.3 不同精制方法的DPC合成相应PC的品质

- 3.2 催化剂的筛选

- 3.2.1 催化剂的制备

- 3.2.2 不同催化剂对PC品质的影响

- 3.2.3 含硫钠盐系列催化剂对PC品质的影响

- 3.3 强化传质方式对PC品质的影响

- 3.4 改进反应釜的研究

- 3.5 改进的反应釜吹扫气体通入情况研究

- 3.5.1 不同吹扫气体通入方式对PC品质的影响

- 3.5.2 吹扫气体不同通入方式移除小分子的能力

- 3.6 反应釜内温度的研究及其对PC品质的影响

- 3.6.1 A、B反应釜内部温度的研究

- 3.6.2 反应釜内部温度对PC品质的影响

- 3.7 催化剂加入方式的考察

- 3.8 PC热稳定性的研究

- 3.8.1 抗氧剂的性质

- 3.8.2 抗氧剂对PC热稳定性的影响

- 3.8.3 加抗氧剂对PC样品光学性能的影响

- 第4章 全文总结

- 4.1 总结

- 4.2 本文不足与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录一 红外光谱图

### 相关论文文献

- [1].非光气制异氰酸酯绿色过程[J]. 中国科学:化学 2020(02)

- [2].光气合成装置的本质安全设计[J]. 广州化工 2016(06)

- [3].光气类危化品的安全管理[J]. 劳动保护 2014(10)

- [4].一种光气泄漏应急抢险技术——光气捕消器[J]. 安全 2008(02)

- [5].光气生产技术及光气化产品的研究进展[J]. 化工管理 2018(29)

- [6].光气楼通风设计[J]. 发电与空调 2016(02)

- [7].3-氯-4-甲基苯基异氰酸酯装置光气回收系统优化设计[J]. 化工进展 2014(03)

- [8].光气下游产品技术与市场评价[J]. 江苏氯碱 2013(04)

- [9].氟化硼二吡咯染料在识别光气中的应用[J]. 科技风 2019(29)

- [10].光气合成系统运行中存在的问题及改造措施[J]. 煤化工 2008(04)

- [11].光气及光气生产装置安全设计问题探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(22)

- [12].甲苯二异氰酸酯装置光气破坏新方法[J]. 计算机与应用化学 2015(12)

- [13].亟待开发的固体光气工业化生产装置[J]. 中国氯碱 2011(06)

- [14].以固体光气为原料合成邻苯二甲酰氯的工艺研究[J]. 应用化工 2010(05)

- [15].HAZOP分析在TDI光化装置中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [16].固体光气的性质及应用研究进展[J]. 化工时刊 2010(05)

- [17].三光气的反应机理和应用[J]. 科技情报开发与经济 2009(10)

- [18].固体光气“一锅法”合成卡莫氟[J]. 化学试剂 2009(04)

- [19].从“光气”角度探析滚针治疗粉刺病[J]. 中华中医药杂志 2019(07)

- [20].光气化生产装置中光气的职业病危害防护措施介绍[J]. 上海预防医学 2016(03)

- [21].澳大利亚刷新太阳能光气转化率新纪录[J]. 军民两用技术与产品 2016(19)

- [22].47名“光气”中毒患者的急救经验分享[J]. 当代医学 2017(33)

- [23].光气在精细化工中的应用与前景探讨[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [24].固体光气生产企业环境风险分析与研究[J]. 能源与环境 2016(01)

- [25].国家安全监管总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全生产管理指南的通知[J]. 劳动保护 2014(11)

- [26].AKD装置光气破坏工艺优化[J]. 中国氯碱 2018(03)

- [27].国家安全监管总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全生产管理指南的通知[J]. 国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局公告 2014(11)

- [28].紫外LED光催化合成固体光气研究[J]. 光源与照明 2020(01)

- [29].氟里昂制冷决非大中型冷库安全保障的根本方法[J]. 冷藏技术 2015(03)

- [30].一起采油井场疑似“光气污染”的应急检测[J]. 职业与健康 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/34c8bfe29f10834bfabb7254.html