# 移动自组网的路由技术研究

### 论文摘要

移动自组网有别于现存的任何网络，它是由移动主机依靠无线连接而成的、临时的、独立的局域网。网络中没有控制中心，也没有专用路由器。每个节点既是终端又是路由器。网络中的数据分组经过多跳才能到达目标节点。随着移动自组网从军事应用转向民事应用，在移动自组网上的应用越来越广泛。由于网络中的节点能够任意移动，路由随时都有丢失的可能，从而导致路由具有不可靠、不稳定的特性。特别是多媒体技术应用到移动自组网后，加重了路由不稳定、不可靠性，给路由技术研究带来了更大的难度。因此，路由技术成为研究网络的关键。 首先，本文提出一种多选跳路由算法(MNH)，这是一个改进的单径路由算法。多媒体环境下，网络分组丢失的主要原因是拥塞，如果适时地将链路数据转移到其它路径上，则能够减轻吞吐量饱和的程度，降低分组丢失率。MNH算法以按需驱动和平面型路由结构为算法出发点，利用网络任意节点都能够充当路由器的特点，当下游节点进入饱和状态时，将数据分组引入其它备份节点转发，适时地缓解了网络吞吐量饱和的状况。通过对算法的可行性分析以及仿真试验，表明MNH能够缓解网络吞吐量饱和，提高路由的可靠度。 其次，本文提出一种快速切换多径路由协议(QSRP)，它采用多径路由结构，以便提高路由的恢复能力，降低数据包的平均传输时延。QSRP的主要措施是在主路由节点中备份多条切换路由，一旦主路由失效，QSRP能够在断点处将分组迅速切换到其它路由上继续传输，同时，如果一条切换路由断开，备份的其它切换路由，仍然能够继续转发分组。通过对协议的性能仿真试验表明，QSRP协议在数据传输过程中有较低的传输时延，较少的控制开销和较高的包接收率。 再次，本文提出一个负载平衡路由协议(RPBLB)。在分析了路由耦合型、节点移动速度和分组队列长度三种影响多径路由的因素之后，根据分布式理论和信息熵概念，提出了负载平衡路由选择模型及负载加权分配模型，并在路由结构上既提高路由的恢复能力又保持负载平衡。因此，RPBLB能够

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 移动自组网定义

- 1.1.2 网络技术特征

- 1.1.3 移动自组网的优势

- 1.2 移动自组网路由技木

- 1.2.1 自组网路由协议面临的问题

- 1.2.2 对路由协议评价标准

- 1.2.3 路由技术的研究现状

- 1.3 本文主要研究内容与结构

- 第2章 辅助路由算法

- 2.1 引言

- 2.2 相关工作

- 2.2.1 DSR

- 2.2.2 MSR

- 2.3 基于On-Demand的MNH多选跳路由算法

- 2.3.1 MNH算法描述

- 2.3.2 MNH实现

- 2.4 MNH路由算法数学分析

- 2.4.1 MNH路由算法可行性分析

- 2.4.2 MNH路由算法控制消耗分析

- 2.5 MNH算法仿真及性能分析

- 2.5.1 节点链接数对网络性能的影响

- 2.5.2 节点移动速度对网络性能影响

- 2.6 本章小结

- 第3章 移动自组网快速切换路由协议

- 3.1 引言

- 3.2 相关工作

- 3.2.1 AODV-BR

- 3.2.2 RBMR

- 3.2.3 NDMR

- 3.3 QSRP路由协议

- 3.3.1 QSRP路由协议

- 3.3.2 QSRP路由发现

- 3.3.3 QSRP路由维护

- 3.4 切换节点可行性分析

- 3.5 协议可靠性分析和比较

- 3.5.1 DSR协议路由可靠概率分析

- 3.5.2 NDMR协议路由可靠概率分析

- 3.5.3 QSRP协议路由可靠概率分析

- 3.6 协议性能评价

- 3.6.1 节点移动速度对协议平均端到端延迟的影响

- 3.6.2 节点移动速度对控制分组数的影响

- 3.6.3 节点移动速度对分组成功传送率的影响

- 3.7 本章小结

- 第4章 移动自组网负载平衡路由协议

- 4.1 引言

- 4.2 相关工作

- 4.2.1 MRP-LB

- 4.2.2 Biased DSR

- 4.3 RPBLB负载平衡路由协议

- 4.3.1 RPBLB概述

- 4.3.2 RPBLB测量粒度计算

- 4.3.3 RPBLB协议实现

- 4.4 RPBLB协议性能评价

- 4.4.1 节点移动速度对平均端到端延迟的影响

- 4.4.2 节点移动速度对吞吐量的影响

- 4.4.3 节点移动速度对丢包率的影响

- 4.5 本章小结

- 第5章 移动自组网多径动态资源预留路由协议

- 5.1 引言

- 5.2 相关研究

- 5.2.1 RSVP

- 5.2.2 FRP

- 5.2.3 DRSVP

- 5.3 AMDRSVP算法

- 5.3.1 AMDRSVP算法概述

- 5.3.2 AMDRSVP关键技术描述

- 5.4 路由发现和路由维护

- 5.4.1 路由发现

- 5.4.2 路由维护

- 5.5 AMDRSVP协议性能评价

- 5.5.1 源节点数量对协议性能影响

- 5.5.2 节点移动速度对协议性能影响

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].改进蚁群算法在移动自组网中的研究[J]. 科学中国人 2017(02)

- [2].无线移动自组网及其关键技术[J]. 通讯世界 2020(07)

- [3].稀疏移动自组网中路由算法的改进[J]. 信息技术 2009(10)

- [4].移动自组网群组移动模型综述[J]. 飞航导弹 2019(05)

- [5].移动自组网典型路由协议研究[J]. 电子科技 2013(11)

- [6].基于移动自组网的分布式设备故障感知和实时宣告系统的研究与实现[J]. 计算机研究与发展 2011(S1)

- [7].高动态移动自组网路由协议研究[J]. 电子技术 2010(10)

- [8].采用定向天线的移动自组网路由技术研究[J]. 移动通信 2009(18)

- [9].一种移动自组网的区域覆盖策略[J]. 计算机工程 2008(02)

- [10].一种基于身份的移动自组网密钥协商方案[J]. 中国新通信 2019(19)

- [11].航空移动自组网中簇间节点密钥协商方案[J]. 计算机科学 2014(S1)

- [12].一种适用于大规模移动自组网的密钥管理方案[J]. 小型微型计算机系统 2010(07)

- [13].移动自组网中路由协议的研究[J]. 计算机与现代化 2009(08)

- [14].基于移动自组网的柔性制造系统通信网络分析与设计[J]. 机床与液压 2018(13)

- [15].基于码分多址接入的无线移动自组网吞吐量性能分析[J]. 计算机应用研究 2017(11)

- [16].面向移动自组网的信任数据自存储模型[J]. 浙江大学学报(工学版) 2015(06)

- [17].移动自组网的安全路由协议[J]. 计算机工程与应用 2008(13)

- [18].一种适于波束切换移动自组网的邻居发现改进算法[J]. 无线电通信技术 2020(03)

- [19].移动自组网和物联网中基于信息缓存的智能设备拥塞避免方案[J]. 无线电通信技术 2019(04)

- [20].移动自组网在灾后营救中的应用研究[J]. 智能计算机与应用 2016(05)

- [21].移动自组网中多级安全事务的并发控制[J]. 微型机与应用 2011(12)

- [22].移动自组网中的典型位置服务协议比较[J]. 电子世界 2012(23)

- [23].移动自组网的分簇算法研究[J]. 科技信息 2009(13)

- [24].移动自组网分布式对密钥管理框架研究[J]. 计算机应用研究 2011(02)

- [25].一种基于分群的移动自组网多播路由协议[J]. 计算机工程 2011(09)

- [26].移动自组网多安全等级路由策略的分析与仿真[J]. 计算机仿真 2010(09)

- [27].一种混合移动自组网的地址自动配置策略[J]. 微计算机信息 2010(36)

- [28].基于最优路径策略的移动自组网多路径路由协议[J]. 计算机工程与设计 2017(07)

- [29].复杂网络下的移动自组网路由器设计[J]. 计算机与现代化 2017(08)

- [30].一种适用于移动自组网环境的密钥管理方案[J]. 计算机应用研究 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/34ec446f71e05d78a4583b6b.html