# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术项寅虎

南京延明体育实业有限公司江苏南京210000

摘要：伴随着中国城市化发展进程的加快，城市的各种建筑纷纷崛起。在进行建筑的地下工程施工时，往往会利用到深基坑支护施工技术，虽然目前我国在这方面的发展已经取得了明显的成效，但是结合实际发展情况来看还存在很大的发展空间。因此还需要我们在实际操作的过程中不断发掘问题并进行持续的完善，从而发挥出深基坑支护施工技术的最大作用。

关键词：建筑工程；施工；深基坑支护；施工技术

引言

深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用具有十分重要的意义，其不仅关系到深基坑施工质量，也与整个建筑工程质量息息相关。如今的建筑工程与传统工程有了较大的差别，尤其是高层建筑的出现，使得很多传统施工技术难以发挥作用，而此类建筑也存在基坑深的特点，若要充分保证此方面施工质量，则需要将深基坑支护施工技术应用其中。

1深基坑支护技术的概念

现阶段我国在很多大、中型城市当中的一些规模较大的建筑物中基本都会有很大的地下空间，例如地下超市、地下停车场以及地下商场等，利用深基坑工程技术能够有效开发和利用这些空间资源，全面推进了城市化的发展。深基坑支护施工技术作为最为常见的一种深基坑工程技术，不但能够对地下工程施工的质量提供有力的保障，还能够全面提升上层建筑的使用，尤其是高层建筑的稳定性及实用性，实现建筑业的“上天入地”。

2深基坑支护工程的特点

（1）地域性特点。中国具有广阔的国土资源，我国北方与南方地区、东部与西部地区之间有着很大的地理差异，并且土壤特点也全然不同。地区的土壤作为深基坑支护工程的重要因素之一，要求地区性深基坑支护工程务必要依托不同的土壤特点以及地区发展实际选用对应的支护方式；（2）多因素性特点。虽然目前我国的深基坑支护技术已经获得了迅速发展，可是由于基坑失稳而造成的安全事故也时有发生，部分地区事故发生的概率甚至已经高达30%。引发失稳事故的原因来自于多方面，例如在进行施工前的探勘工作不完善、数据信息准确度不够、实际施工过程中支护设计分析不全面、施工管理和监督工作不到位以及施工质量不合格等；（3）复杂性特点。在工程实施前，专业人员要对基坑工程的土质进行勘探，针对土质的压力进行计算。可是在实际勘探的时候，用于计算的土质信息有着很强的局限性及片面性，无法全面地体现出准确的土壤性质，最终由于所得结论的保守性而降低整项工程的安全度，除此之外工作人员测量土压时，专业技术人员都会采用朗肯土压力理论以及库伦土压力理论，但是这些这理论虽然有相应的科学性，其建立的条件却都是一些想象性的假设。一旦实际土壤随着环境、气候以及季节等因素变化，其对应的所有信息数据也会产生相应变化。

3深基坑支护类型及施工技术

3.1深层搅拌支护

该技术是利用搅拌机对基坑内的土体、水泥进行充分搅拌，并加入固化剂，使土体与水泥发生生理反应，最终改变土体特性。当土体特性发生转变后，在基坑内形成垫层，且强度较大。该技术应用范围较广，且不会出现过大的噪音，适合在城市工程中应用。而其独有的防水性能也是其他技术所不具备的，这对于优化深基坑而言也有较好的作用。

3.2钢板桩支护施工技术

该技术强度高，也最为复杂，在成本方面也有所提升。其中所使用的钢板是由钳口和锁口热轧型轻钢采用特殊工艺加工而成的，将其连在一起就可形成坚固的钢板墙，其支撑作用良好，在挡土挡水方面的效果也十分明显。该技术具有见效快且灵活性高的特点，但其应用领域较为狭窄，往往会被应用到基坑结构变形要求低，以及深度较小施工环境中。

3.3土层的锚杆施工

深基坑支护工程作业在地下连续墙、基坑围护结构的灌注桩以及钢筋混凝土桩各环节的施工作业完成后，要结合深基坑支护作业效率，在土层挖掘到到锚杆标注的深度时，再着手土层锚杆的作业。第一，利用冲击式钻机、循环式钻机以及螺旋式钻机对土层锚杆施工成孔，这一部分最为广泛的就是压水钻进法成孔，在进行实际操作的过程中一次性完成清孔、出渣以及钻进等成孔相关流程，在工地现场的水文条件允许的条件下，可适当利用螺旋钻杆施工技术。第二，设置拉杆，在进行设置前应确保除锈工作的完善，彻底祛除绞线污垢，将土层锚杆长度大体上控制在约30米。第三，灌浆施工，这一环节工作作为深基坑土层锚杆作业过程中最为重要的组成部分之一，常常利用硅酸盐水泥，因为这种工地现场的地下水基本都属于弱酸性，尽量采用防酸水泥以及纯水泥浆，保持水灰比例大约在0.4左右，另外泥浆的流动度要达到泵送标准，以全面降低水灰比例为目标，避免水泥浆产生泌水现象，可以适当在水泥中加入适量的磺酸钙。在进行灌浆时，利用压浆泵将水泥浆注入拉杆，由拉杆管端与土层锚孔注入。

3.4地下连续墙

地下连续墙具有整体刚度大的特点和良好的止水防渗效果，适用于地下水位以下的软粘土和砂土等多种地层条件和复杂的施工环境，尤其是基坑底面以下有深层软土需将墙体插入很深的情况。地下连续墙发展到既是基坑施工时的挡土围护结构，又是拟建主体结构的侧墙，如支撑得当，可较好地控制软土地层的变形。现阶段，施工单位对工程检验工作尚未健全机制，阶段性工程竣工之后，未能及时安排人员进行检验处理，一些潜在性的工程隐患未能及时发现。例如，检验部门对施工流程缺少检验，施工质量标准达不到合同规范指标，影响了工程操作流程的可持续性。此外，质量施工操作对平台建设缺少认知，公共监管机制与平台没有达到预定标准，阻碍了建筑工程质量施工操作与操作流程，影响了后期施工质量的有序进行。

3.5土钉墙技术

该技术的应用对于提升稳固性而言至关重要，通过在土体和混凝土表皮制作密集的土钉形成支护结构。而若要将充分发挥其作用，应严格按照施工规范进行。尤其是工序，具体如下：①土方开挖；②测量放线；③安装钻杆；④钻孔；⑤清理土钉；⑥养护。如在土方开挖方面，施工图纸是主要的参考依据，尺寸、方向和深度均应与图纸相符合，且做好排水工作。，当开挖距离在30m左右时，应挖积水沟，并做好排水措施。该技术优势在于不仅具有较好的抗压力，且成本较低柔性大，结构也较为轻便。

3.6护坡桩施工技术

建筑工程护坡桩施工过程中，依据方案设计深度利用螺旋钻井机打孔，从孔底依次向上注入水泥浆液，针对这一部分进行作业时要注意精确地下水以及无踏孔方位，确保水泥浆液能够到达深基坑支护作业方案的标记部位，再将钻杆取出，利用钢筋笼以及骨料进行填充，最后实施高压补浆，保证以上工作的分层、分阶段进行。

结束语

近年来，城市建筑的规模不断扩大，建筑工艺的进步使得人们不仅可以将建筑高度向上延伸，还可以向下进行拓展。建筑工程中深基坑支护工程是一项难度较大且颇受关注的内容。深基坑支护施工是建筑施工中不可或缺的部分，施工规模较大且深度大，作为基础性的工作内容，深基坑支护施工安全到位保障了工程施工的安全性和稳定性，有利于工程施工的顺利进行。

参考文献：

[1]岳兴高.试论建筑工程中的深基坑支护施工技术[J].低碳世界，2016，10：134-135.

[2]黄连仲，李驹.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].江西建材，2016，20：103+107.

[3]孙志群，肖先炳.刍议深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].中国高新技术企业，2016，31：94-95.（2016-11-02）

[4]王峰.建筑工程深基坑支护施工技术实例分析[J].工程技术研究，2016，08：72+127.（2016-12-26）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/34eecefa9801e1e4a021ae74.html