# 建筑物下采空区稳定性分析及处治技术研究

### 论文摘要

由于城市发展和扩大的需要,许多原来处于城市郊区的采空区土地资源必须加以利用,就必须在采空区上修建建筑物,因此研究新建建筑物下采空区的稳定性有着重要的作用。本文通过新建建筑物下采空区顶板稳定性计算和数值模拟的方法对采空区的稳定性进行分析,并对新建建筑物下采空区处治方法进行了研究,取得了一些结论。本文对国内外已有相关研究文献进行了综合分析,阐述了采空区的形成、采空区稳定性分析方法、采空区处治方法以及数值模拟在采空区中的应用作了总结。通过对新建建筑物下采空区顶板稳定性计算,评价新建建筑物下采空区顶板稳定的临界厚度,从而确定是否需要处理。应用有限差分相关建模方法,建立了较为简单实用的新建筑物下伏采空区稳定性分析模型,并用大型通用有限差分法分析软件FLAC3D对新建建筑物下采空区的围岩应力和地面沉降进行了数值模拟；通过数值模拟,分析了采空区不同采宽、新建建筑物层数以及不同采空区顶板厚度对采空区稳定性的影响。本文还对新建房屋建筑物下伏采空区的顶板稳定性进行了计算,阐述了处理采空区的常用方法,提出了用粘土固化充填注浆的方法处理采空区的方法,并对其作了可行性分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的意义

- 1.2 建筑物下采空区的研究现状

- 1.2.1 采空区稳定性分析及处理研究现状

- 1.2.2 数值分析法

- 1.3 研究目标

- 1.4 采取的研究方法与技术路线

- 1.4.1 研究方法

- 1.4.2 技术路线

- 1.5 论文研究的主要内容

- 第二章 石膏矿采空区地质背景

- 2.1 地形、地貌

- 2.2 地层岩性

- 2.2.1 地层

- 2.2.2 构造

- 2.3 工程地质岩组

- 2.3.1 工程地质岩组类型

- 2.3.2 岩土物理力学性质

- 2.4 气象、水文

- 2.4.1 气象

- 2.4.2 水文

- 2.5 矿床地质概况

- 2.5.1 矿体顶、底板岩性特征

- 2.5.2 石膏矿体特征

- 2.5.3 矿石类型及物质组份

- 2.5.4 矿层对比标志

- 2.5.5 矿床成因类型

- 2.6 矿区水文地质

- 2.6.1 松散层孔隙水

- 2.6.2 基岩中裂隙孔隙水

- 2.6.3 地下水补给来源及水质

- 2.7 采空区分布特征及不良地质现象

- 2.7.1 采空区分布特征

- 2.7.2 采空区地面塌陷

- 2.7.3 采空区地面沉降

- 2.7.4 采空区地面裂缝

- 2.7.5 采空区地面变形的原因

- 第三章 建筑物下伏采空区稳定性分析

- 3.1 采空区顶板稳定性分析

- 3.1.1 岩土工程手册所用方法

- 3.1.2 定性评价

- 3.1.3 半定量评价

- 3.2 建筑物下采空区稳定性分析

- 3.2.1 力平衡分析法

- 3.2.2 附加应力分析法

- 3.3 采空区稳定性计算

- 3.3.1 顶板岩体稳定性估算

- 3.3.2 建筑物下采空区稳定性分析

- 第四章 建筑物下采空区稳定性数值模拟

- 3D的基本理论'>4.1 FLAC3D的基本理论

- 3D理论介绍'>4.1.1 FLAC3D理论介绍

- 3D数值模拟方法'>4.1.2 FLAC3D数值模拟方法

- 4.1.3 本构方程与屈服准则

- 4.1.4 FLAC程序中正负号的确定

- 3D'>4.1.5 三维有限差分法FLAC3D

- 4.2 建筑物下采空区数值模拟分析

- 4.2.1 计算模型及边界条件

- 4.2.2 岩土体物理力学参数及初始应力场

- 4.2.3 数值计算结果及分析

- 4.2.4 结果分析

- 第五章 建筑物下采空区处治方法研究

- 5.1 采空区的处理技术概况

- 5.2 邵东县石膏矿采空区处理方法的选择

- 5.3 注浆材料的选择

- 5.4 粘土固化充填注浆法处理采空区的可行性分析

- 5.4.1 概述

- 5.4.2 粘土固化浆液可行性分析

- 5.5 采空区充填处理后数值模拟分析

- 5.6 粘土固化浆液充填加固机理

- 5.7 采空区注浆工艺设计

- 5.7.1 钻孔工艺

- 5.7.2 注浆孔布置

- 5.7.3 注浆工艺

- 第六章 结论及展望

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].金属矿山复杂采空区稳定性模糊评价体系研究[J]. 矿业研究与开发 2019(12)

- [2].金属矿山采空区稳定性研究现状分析[J]. 中国钨业 2017(03)

- [3].多种方法评价采空区稳定性及适应性[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [4].综合指数法在石城崮铁矿采空区稳定性评价中的应用[J]. 国土资源导刊 2017(03)

- [5].模糊集对分析在矿山采空区稳定性评价中的应用[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2015(07)

- [6].我国非煤矿山地下采空区稳定性研究进展[J]. 矿产与地质 2008(05)

- [7].基于层次分析法的采空区稳定性评价[J]. 煤矿安全 2017(07)

- [8].某采空区稳定性评价指标体系构建及定量分析[J]. 现代矿业 2016(08)

- [9].模糊评判法在煤矿采空区稳定性评价中的应用[J]. 水土保持通报 2015(01)

- [10].基于模糊物元的采空区稳定性评价研究[J]. 中国安全科学学报 2012(07)

- [11].三维有限元数值模拟在采空区稳定性评价中的应用[J]. 工程建设与设计 2018(23)

- [12].徐州城市规划区煤矿采空区稳定性评价[J]. 水文地质工程地质 2017(02)

- [13].基于组合预测与变精度粗糙模糊集的采空区稳定性评价[J]. 黄金科学技术 2017(03)

- [14].采空区稳定性的改进云模型二维评判[J]. 中国安全科学学报 2015(10)

- [15].灰色层次分析法在地下采空区稳定性评价中的应用[J]. 金属矿山 2011(02)

- [16].某铅锌矿井下采空区稳定性分析及处理措施研究[J]. 中国矿业 2020(S1)

- [17].某矿采空区稳定性数值模拟研究[J]. 科技与创新 2016(24)

- [18].基于ANSYS的采空区稳定性数值模拟研究[J]. 化工矿物与加工 2017(05)

- [19].基于改进熵-云模型的隧道采空区稳定性评价[J]. 现代矿业 2017(10)

- [20].某采空区稳定性计算分析[J]. 居舍 2020(26)

- [21].新建公路下伏某煤矿采空区稳定性评价[J]. 山西建筑 2019(02)

- [22].某矿复杂采空区稳定性模拟分析[J]. 中国钨业 2017(02)

- [23].模糊综合模型在采空区稳定性评价中的应用[J]. 黄金 2016(09)

- [24].皇华沸石矿采空区稳定性评价及防治[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(04)

- [25].大型缓倾煤矿采空区稳定性评价研究[J]. 岩土工程技术 2019(04)

- [26].突变理论在采空区稳定性综合评判与预测中的应用[J]. 化工矿物与加工 2014(01)

- [27].采空区稳定性监测预警新技术研究与应用[J]. 采矿技术 2008(05)

- [28].矿山采空区稳定性二级模糊综合评判[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [29].赣南某钨矿采空区稳定性评价及治理技术方案[J]. 中国矿业 2020(S2)

- [30].基于ANSYS的采空区稳定性数值模拟分析[J]. 采矿技术 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/350fcf916a0f32d20008784d.html