# 瓷砖空鼓和脱落的新方法探讨

李燕敏

身份证：44190019800630XXXX

摘要：在满足人们的审美要求的同时，也带来瓷砖易开裂、空鼓的问题，不仅影响了正常的使用、破坏了美观，甚至威胁到居民的人身安全。本文将分析造成瓷砖空鼓的原因，并有针对性的从设计、施工工艺、材料技术、经济性等方面对防治瓷砖空鼓进行探讨。

关键词：瓷砖；空鼓；脱落；微膨胀；开槽

引言：陶瓷砖出现“空鼓脱落”一般存在三方面的问题：陶瓷砖本身的问题、水泥和水泥砂浆的问题、铺贴工艺的问题。为了避免瓷砖的空鼓和脱落问题的发生，在瓷砖铺贴工艺处理等影响因素外，主要考虑两方面的因素：一是瓷砖背纹；二是水泥或砂浆的粘结性能。这两方面的主要目的是增加接触面积以及水泥或砂浆粘结强度。目前，瓷砖铺贴都是采用普通瓷砖背纹、普通水泥或水泥砂浆。然而，普通的水泥或水泥砂浆在铺贴后很容易产生收缩，这种收缩容易导致瓷砖空鼓和脱落，给人们的生命财产带来了极大危害。

一、瓷砖用什么胶粘

1.1粘贴瓷砖需要使用瓷砖胶。

①瓷砖胶又称陶瓷砖粘合剂，主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。

②其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

二、施工工艺

1.1表面处理1、所有表面应结实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍和其它松散物；2、油漆过的表面应作粗化处理，至少暴露75%的原表面；3、新混凝土面完成后，需养护六周方可铺砖，新抹灰的表面应至少养护七天方可铺砖；4、旧混凝土和抹灰表面可使用洗涤剂清洁，然后用水冲洗干净。其表面经晾干后方可铺砖；5、底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先涂上雷邦仕底油以有助于瓷砖的粘结。

2.2施工工艺1、用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面之上，使之均匀分布，并成一条条齿状（调整刮板与工作面夹角来控制胶浆厚度）；2、每次涂布约1平方米左右（视天气温度而定，要求施工温度范围为5～40℃），然后在5～15分钟内将瓷砖揉压于上即可(调整需在20～25分钟内进行)；3、选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度；4、如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆；5、注意保留伸缩缝；铺砖完成后，须待胶浆完全干固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工序；6、未干固之前用湿布或海棉将瓷砖表面(及工具)清理干净。7、若固化超过24小时，瓷砖表面的污渍可用瓷砖石材清洁剂进行清洁(勿用酸性清洁剂)。

三、瓷砖空鼓和脱落的影响因素

陶瓷砖出现空鼓和脱落的原因主要涉及到瓷砖本身背纹设计、水泥砂浆性能以及铺贴工艺三个因素。具体因素包括：瓷砖吸水率、瓷砖与水泥砂浆热膨胀系数、水泥砂浆组成及性能、瓷砖背纹设计形式、施工等。

（1）瓷砖吸水率

国家标准将吸水率≤0.5%的划为瓷质砖，0.5%～3%之间的为炻瓷质，3%～6%间的为细炻质，6%～10%间的为炻质砖，≥10%的为陶质砖。瓷质砖的吸水率最低，与水泥砂浆的粘结力也最差。所以瓷砖吸水率并不是越低越好，低吸水率容易导致瓷砖空鼓和脱落。

（2）瓷砖与水泥砂浆热膨胀系数

瓷砖比水泥膨胀系数大一倍以上，一旦产生了温差，两者的膨胀收缩不一致，容易使两个界面分层，最终因为重力或者其他冲击力的作用，瓷砖与水泥砂浆出现脱落和空鼓现象。对于上墙砖更是如此，环境温差越大，越易引起瓷砖脱落。

（3）水泥砂浆的组成及性能

目前，铺贴瓷砖的主要粘结材料是水泥和水泥砂浆，水泥和水泥砂浆的组成必然会影响其粘结性能。配置水泥砂浆时，水泥的安定性是否合格，水泥的标号、水化周期、砂的颗粒级配和其他添加剂等都会影响水泥砂浆的粘结强度。比如，不宜选择早强水泥，过早地硬化不利于砂浆层与瓷砖的接触，容易造成空鼓现象。水泥的标号也不宜太高，一般选择用P.O32.5水泥就能满足要求。水泥砂浆中可以掺入粉煤灰、微硅粉和矿渣等无机胶凝材料，还可以引入混凝土消泡剂等，利于降低砂浆层的大孔隙，从而增大砂浆层与瓷砖的接触面积，提高两者的粘结强度。

（4）瓷砖背纹设计形式

瓷砖背纹主要是影响瓷砖与水泥和水泥砂浆的接触面积，瓷砖背面设计背纹能增大接触面积，从而提高水泥砂浆与瓷砖间的粘结力。

（5）施工

瓷砖施工过程要求较高，瓷砖除污与不除污、瓷砖浸泡与不浸泡、地面润湿与不润湿[6]、找平与不找平等都会影响瓷砖的粘结强度。

四、解决瓷砖空鼓和脱落问题的常用方法

就国内外研究现状来看，解决瓷砖空鼓和脱落问题常用方法主要是从砂浆改性和瓷砖结构设计两个方面出发。

（1）砂浆改性

瓷砖粘结失效不仅是砂浆粘结强度的原因，还受环境改变的影响。由于普通水泥和水泥砂浆是脆性材料，难以适应基材收缩和其它因素引起的形变，因此，用聚合物对水泥和水泥砂浆进行改性，以提高其适应形变的能力。目前，常用的改性聚合物有羟丙基甲基纤维素醚、甲基纤维素醚和乳胶粉]等有机聚合物。

（2）瓷砖结构

为了增加砂浆与瓷砖的接触面积，设计了各种瓷砖背纹，如图1，包括方格、条形纹、燕尾纹、凹凸纹等。瓷砖高孔隙率利于砂浆与陶瓷砖的界面结合。目前也有研究学者利用造孔剂把瓷砖设计成双层结构，底层是多孔层，上层是致密层的陶瓷砖，这种结构设计被应用于改善陶瓷砖脱落问题。

五、瓷砖空鼓的防治

1、装修设计阶段进行优化

为了美观，或者为了达到每种风格要求，设计师把越来越多吸水率极低的大尺寸玻化砖用于墙面的装饰砖，这种做法直接造成容易出现两种空鼓：因为尺寸大施工难度加大，粘结层不均匀，产生局部空鼓；由于玻化砖吸水率低，瓷砖与粘结材料剥离造成空鼓。解决这种问题最有效的方法就是在达到相同或相近效果的情况下，尽量避免太大尺寸的瓷砖上墙，选用吸水率较大的面砖。

这是在能满足使用和美观要求的前提下的设计优化。这里还会涉及到一个问题，就是需求的发展与技术的发展的问题。为了满足人们的需求，设计师的自由发挥会对工程技术（施工技术、工艺技术）提出越来越高的要求，同时，工程技术的发展也会给设计师以更大自由度的发挥，来满足人们不断提高的需求。

所以设计的优化，是在现有技术的基础上最有效的方法。

2、强化施工管理，遵照工艺要求，规范施工

1）将地面基层或楼面结构层清理、冲洗干净，做灰饼。抹基层灰前用水灰比为0.4～0.5的水泥浆刷浆（粘结剂）一道以增加基层的粘结力。

2）防止空鼓和脱落，墙面基层必须清理干净，应全部清理墙面上的各类污物并提前一天浇水湿润，一般湿度在30～70%。如基层为新墙时待水泥沙浆七成干时就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。瓷砖使用前，必须清洗干净，用干净的清水浸泡瓷砖，直到不冒汽泡为止，然后取出，待表面晾干后后方可镶贴。必要时在水泥沙浆中掺入水泥重量3%～5%的108胶，使粘结的砂浆易和性及保水性较好，并有一定的缓凝作用，不但增加粘结力，也可以减少粘结层的厚度，易于保证镶贴质量。

3）施工的时候要严格按照规范操作，具体的粘贴程序为：基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。施工时，瓷砖必须清洁，粘结厚度应符合施工规范，不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实，可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时，应取下瓷砖，铲去原来的粘结砂浆，重新铺贴。

4）如果墙体自身有裂缝，应做妥善处理后才可贴砖，以免日后基本结构裂缝变大导致瓷砖开裂或脱落；还有，对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面，还要用水泥砂浆进行找平处理，铺前还要比较瓷砖的色彩差异。

5）为使粘结层与基层之间有较好的粘结，应采用“翻浆法”铺灰。即先将粘结层砂浆平铺在基层上，压平后再将砂浆全部翻身。其好处是可将基层表面未扫净的灰尘及砂粒吸除，一般要求砂浆翻身2～3次。粘结砂浆的铺灰厚度以5～7mm为宜。

6）地砖粘贴采用“批灰法”，这点尤为重要。采用稠度为3～5cm的1：1水泥细砂砂浆，先将地砖背面的凹樘批平，然后再加灰使地砖中间略高于四周。必须做到满批灰，批灰厚度最薄处为2～3mm。

7）粘贴时，先用木锤轻敲地砖中央，然后逐步向四周敲打，直至地砖贴平，同时注意地砖周边缝中，特别是四角处是否有砂浆挤出，若无砂浆挤出说明铺灰厚度不够，应重新铺贴。

8）铺贴大面积瓷质砖时，更应注意预留足够的收缩膨胀缝，确保收缩所需。瓷质砖无特殊工艺要求，按传统贴法即可，但在铺贴中应注意底层砂浆在敲打排气后，要检查密度是否一致，如出现局部松散，要加上砂浆再次敲打排气，才在砖背面涂上3mm厚的纯水泥浆敲平，完成铺贴。

9）在施工中还要注意建筑气候，夏天，由于材料较之平常更为干燥，所以对于地砖、瓷砖等需要经过泡水处理的材料，要延长泡水处理的时间，使其水分接近饱和状态。这样，就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况，从而防止发生与水泥粘接不牢固，出现空鼓、脱落现象，带来一些不必要的麻烦；在冬季还需要注意防冻，冬季瓷砖铺贴作业面如果受冻，就会出现空鼓。防止的办法是保证室内温度、湿度。冬季干燥寒冷，材料容易出现裂缝。因此运输和存放过程中，不要与其他材料混放。瓷砖铺贴过程要预留与其他材质的接缝，以防止因材质冷缩系数不同而出现裂缝。同时，北方地区冬季多刮西北风，瓷砖辅料中水分很容易流失，因此贴瓷砖时要注意调节室内的温度，防止作业面失水过快而造成干裂的问题。

10）地砖贴好后约30分钟，派人在地砖缝上撒一层干木屑，以吸除从缝中泌出的水分。

11）在常温下，地砖贴好12小时后方可上人擦缝，7天内禁止闲人在地砖上走动。

12）冬季施工时，应关闭门窗保暖，同时增加干木屑的铺散厚度。

结束语：

地砖与墙砖有所区别，铺地砖要先铺平地面，将未涂水泥的地砖铺在地面，敲平后，将水泥浆涂满地砖，铺于地面，四块砖的对角位置齐平。铺完地砖后，短时间内不要踩踏。瓷砖尽量多泡，使其水分接近饱和状态。这样，就不会出现在粘贴时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况，从而发生与水泥粘贴不牢固，出现瓷砖空鼓、瓷砖脱落等现象。

参考文献：

[1]陈茜.引气剂与消泡剂对清水混凝土性能与表观形貌的影响2016.2

[2]陈加猛.商品砂浆在不同施工工艺下的空鼓情况研究2013.9

[3]徐林祥.聚合物改性砂浆瓷砖粘结剂的应用性能分析2015.6

本文来源: https://www.lw50.cn/article/351074723d7c7d7a4256d293.html