# 基于IEEE 802.16e标准的信道估计技术研究

### 论文摘要

随着信息产业的飞速发展,通信技术和计算机技术的融合已成为必然趋势,因特网的出现则加速了两种技术的融合,全球通信产业呈现移动化、宽带化、IP化的趋势。IEEE802.16e的出现正好迎合了这样的发展趋势,基于IEEE802.16e的WIMAX技术兼具了移动、宽带和IP化的特点,是一种很有发展潜力的无线接入技术。本文基于IEEE802.16e的标准要求,根据系统的信号分布图,确定适于该系统的信道估计方法(二维Wiener滤波器),由于其实现结构复杂,实际中在性能影响较小的情况下,通常将其简化为两个级联的一维估计器,分别在频域和时域进行插值。考虑到目前对OFDM系统的信道估计技术的研究已将相当成熟,本文只对OFDM系统中广泛应用的一种导频辅助的信道估计器—2×1 ? D维纳滤波器以及其改进算法即用ML估计器代替频域滤波进行了仿真,仿真结果表明后者可以在相对低的复杂度下提供比较好的性能。在此基础上,本文重点研究了OFDMA系统的信道估计技术,根据协议IEEE802.16e下行OFDMA系统的帧结构,研究和比较了初始信道估计的各种算法。针对簇结构的导频模式,在LS估计的基础上,提出了时域采用MMSE、线性插值、spline、高斯插值,频域采用线性插值的二维插值滤波估计器,根据实现的复杂度、MSE和BSE性能对各种估计器作了比较和分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 宽带无线接入技术简述

- 1.2 IEEE802.16 标准体系

- 1.3 IEEE802.16e 标准介绍

- 1.4 本文的研究意义及主要工作

- 第二章无线衰落信道

- 2.1 无线信道特性

- 2.1.1 衰减特性

- 2.1.2 多径特性

- 2.1.3 时变特性

- 2.2 多径移动信道的信道模型

- 2.3 本章小结

- 第三章 OFOMA 系统概述

- 3.1 OFDM 基本原理及信号模型

- 3.1.1 OFDM 基本原理

- 3.1.2 OFDM 信号模型

- 3.2 IEEE802.16e 中的OFDMA 技术

- 3.2.1 OFDMA 的帧结构

- 3.2.2 OFDMA 系统的发送流程

- 3.2.3 OFDMA 的实现方案

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于IEEE802.16e 的信道估计技术研究

- 4.1 信道估计方法的分类

- 4.2 导频辅助的信道估计算法

- 4.3 常用的内插的方法

- 4.4 本章小结

- 第五章 系统仿真及性能分析

- 5.1 IEEE802.16e 的导频模式

- 5.2 IEEE802.16e 信道估计的方法

- 5.2.1 二维（2-D）维纳内插滤波信道估计

- 5.2.2 两个级联的一维（2 × 1- D）维纳内插滤波信道估计器

- 5.3 基于 OFDM 系统的信道估计

- 5.3.1 两个可分离的一维（2 × 1-D）维纳内插滤波信道估计器

- 5.3.2 ML+时域滤波

- 5.4 基于 OFDMA 系统的信道估计

- 5.4.1 基于簇的信道估计

- 5.4.2 前导字符号的信道估计

- 5.5 本章小结

- 第六章 结束语

- 附录A IEEE802.16e 帧结构

- 致谢

- 参考文献

- 作者在读期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].信道估计技术浅析[J]. 中国新通信 2016(13)

- [2].OFDM系统的信道估计技术讨论[J]. 中国新通信 2019(23)

- [3].压缩信道估计技术性能研究[J]. 中国新通信 2017(13)

- [4].多小区信道估计技术的研究[J]. 铁路计算机应用 2010(07)

- [5].浅谈快速衰落的信道估计技术[J]. 科技创新与应用 2017(26)

- [6].基于压缩感知的信道估计技术[J]. 电子制作 2013(08)

- [7].MIMO系统中信道估计技术[J]. 黑龙江科技信息 2010(01)

- [8].无线通信系统信道估计技术研究现状[J]. 微型机与应用 2011(16)

- [9].基于OFDM的无线通信系统信道估计技术研究[J]. 电子质量 2010(06)

- [10].基于MC-CDMA系统的信道估计技术探讨[J]. 信息系统工程 2011(05)

- [11].面向复杂电磁环境的多天线信道估计技术[J]. 电子与信息学报 2016(09)

- [12].OFDM系统在时变多径信道中的信道估计技术[J]. 西安邮电学院学报 2010(01)

- [13].E波段微波通信系统中信道估计技术[J]. 信息技术 2016(06)

- [14].OFDM系统中突发模式下的同步及信道估计技术[J]. 电子技术应用 2012(01)

- [15].LTE上行信道估计技术研究[J]. 电子科技 2011(06)

- [16].PLC与VLC融合通信系统中的信道估计技术分析[J]. 光通信研究 2017(01)

- [17].无线MIMO-OFDM通信系统原理及其关键技术[J]. 国外电子测量技术 2010(02)

- [18].OFDM系统信道估计技术研究[J]. 舰船电子工程 2018(07)

- [19].MIMO-OFDM中粒子滤波信道估计技术综述[J]. 电子世界 2014(10)

- [20].可见光通信的信道估计技术研究[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(02)

- [21].增益自调整型正交频分复用可见光通信终端[J]. 光电子·激光 2015(08)

- [22].基于阈值自适应的小波增强信道估计技术[J]. 信息工程大学学报 2016(04)

- [23].正交频分复用系统信道估计技术研究[J]. 现代电子技术 2012(21)

- [24].MIMO-OFDM系统信道估计技术研究[J]. 电脑知识与技术 2010(10)

- [25].时变水声信道中基于BEM的迭代信道估计技术[J]. 海洋工程 2018(01)

- [26].TD-LTE系统中信道估计技术研究[J]. 电信科学 2010(11)

- [27].TD-LTE无线通信系统在铁路上的应用研究[J]. 中国新技术新产品 2016(07)

- [28].变换域通信系统中的信道估计技术[J]. 电子科技大学学报 2009(01)

- [29].二维内插的OFDM导频信道估计的研究[J]. 计算机工程与应用 2009(12)

- [30].一种用于MIMO系统的动态信道估计技术研究[J]. 电子测量与仪器学报 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3527340f3d03ebb5552595a2.html