# 南京市湖水源热泵系统的应用研究

### 论文摘要

如今,可持续发展和环保节能是全球发展的趋势,以地源能（土壤、地下水、地表水等）作为冷热源的地源热泵技术是环保节能的一种有效途径,也是国内地源能利用的一个新发展方向。其中湖水源热泵作为地表水源热泵的一种,因为利用的湖水源温度相对稳定,所以系统运行的会更稳定,效率也更高。因为湖水源热泵的应用需要一定的条件,所以本文通过以南京市佛手湖地区某工程使用地表水源热泵系统为研究对象,对湖水源热泵系统的应用进行了研究。首先根据南京地区的气候条件和佛手湖的水资源条件,计算判断出该湖体作为冷热源时水量能够满足项目负荷的需求,同时还提出了采用开式系统对于水质的要求以及处理方案。然后根据项目负荷计算确定了冬夏两季工况下的取/排水量和取、排水口的地理位置。结合质量、动量、能量守恒方程及κ-ε模型、壁面函数法等理论,利用FLUENT软件模拟了系统运行时湖水水温的分布情况。最终得出在不间歇、满负荷连续运行90天的极端情况下,夏季取水口水温最高是29℃左右,冬季取水口最低水温5℃左右,从而说明使用该湖体作为本工程项目的冷热源完全可行。最后通过Visual Basic软件简单编写了程序,便于用户判断某个项目工程使用湖水源热泵系统的可行性。本文主要是对湖水源热泵系统使用的可行性以及运行时对水温分布的影响这些方面做了研究分析,结论对于湖水源热泵的发展与推广提供了一定的依据与支持。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.2.1 国外发展现状

- 1.2.2 国内现状

- 1.2.3 水源热泵系统研究中存在的问题

- 1.2.4 解决方法和发展前景

- 1.3 地表水源热泵系统工作的原理和技术特点

- 1.3.1 制冷制热原理

- 1.3.2 技术要点

- 1.4 本课题主要工作

- 第2章 项目概况和水源情况

- 2.1 项目概况

- 2.2 项目方案及优势

- 2.2.1 项目的方案

- 2.2.2 该方案的优势

- 2.3 本项目水源热泵系统工作原理

- 2.4 负荷计算

- 2.4.1 空调负荷计算

- 2.4.2 热水负荷计算

- 2.5 可行性分析

- 2.5.1 水量

- 2.5.2 水温

- 2.5.3 水质

- 2.6 南京地区气候条件

- 2.7 本章小结

- 第3章 项目方案与模拟计算

- 3.1 项目负荷

- 3.2 取水量设计

- 3.2.1 夏季制冷工况取/排水量计算

- 3.2.2 冬季制热工况取/排水量计算

- 3.3 取排水口的设计

- 3.4 模拟软件介绍及理论基础

- 3.4.1 FLUENT软件介绍

- 3.4.2 模拟计算的理论基础

- 3.4.3 影响湖水温度传热因素

- 3.5 湍流数值计算

- 3.5.1 标准κ-ε模型

- 3.5.2 壁面函数法

- 3.5.3 SIMPLE算法

- 3.6 本章小结

- 第4章 模拟结果分析

- 4.1 建立模型

- 4.2 边界条件及参数的设定

- 4.2.1 模型计算边界条件

- 4.2.2 初始温度的设定

- 4.3 夏季制冷工况模拟

- 4.3.1 系统运行10天的模拟结果

- 4.3.2 系统运行30天的模拟结果

- 4.3.3 系统运行90天的模拟结果

- 4.4 冬季运行模拟

- 4.4.1 系统运行10天的模拟结果

- 4.4.2 系统运行30天的模拟结果

- 4.4.3 系统运行90天的模拟结果

- 4.5 本章小结

- 第5章 湖水源热泵系统可行性的分析

- 5.1 VB程序界面

- 5.2 VB程序编写

- 5.2.1 建筑负荷Q的确定

- 5.2.2 计算过程

- 5.2.3 程序检验

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].闽江水源热泵系统在福州地区应用现状与前景分析[J]. 建筑科学 2020(04)

- [2].水源热泵系统在净水厂中的应用及设计探讨[J]. 科学技术创新 2020(31)

- [3].福州市闽江水作为水源热泵系统的水源特性研究[J]. 给水排水 2017(02)

- [4].承德市水源热泵系统应用现状及发展前景分析[J]. 海河水利 2014(06)

- [5].江水源热泵系统温排水的温度场数值模拟[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [6].地下水源热泵系统建设与运行对地下水温度影响分析[J]. 海河水利 2017(01)

- [7].水源热泵系统对地下水水质的影响研究[J]. 西部资源 2017(02)

- [8].承德市水源热泵系统的现状与发展应用[J]. 内蒙古水利 2014(05)

- [9].承德市水源热泵系统的现状与发展应用[J]. 水利科技与经济 2014(12)

- [10].水源热泵系统在供水厂的应用研究[J]. 建筑热能通风空调 2010(05)

- [11].补热塔复合式水源热泵系统研究[J]. 建筑节能 2018(01)

- [12].低温地表水源热泵系统可行性试验分析[J]. 华电技术 2017(02)

- [13].夏热冬暖地区湖水源热泵系统方案的可行性研究[J]. 广州建筑 2014(04)

- [14].地表水源热泵系统高效应用关键技术研究[J]. 建筑科学 2012(10)

- [15].蓄能型水源热泵系统应用与分析[J]. 华北科技学院学报 2009(01)

- [16].水源热泵系统的经济性分析[J]. 工程建设与设计 2008(02)

- [17].水源热泵系统用水量和用水结构浅析[J]. 陕西水利 2016(06)

- [18].浅谈地表水源热泵系统[J]. 洁净与空调技术 2015(04)

- [19].某水源热泵系统经济性分析[J]. 建筑热能通风空调 2013(03)

- [20].浅议水源热泵系统中的地下水回灌[J]. 地下水 2010(02)

- [21].水源热泵系统在咸水区的应用[J]. 河北水利 2010(06)

- [22].闭式地表水源热泵系统的应用与分析[J]. 建筑科学 2010(12)

- [23].中水水源热泵系统的应用及效益分析[J]. 煤气与热力 2010(10)

- [24].太原市水源热泵系统应用对区域地下水的影响[J]. 科技情报开发与经济 2009(02)

- [25].沈阳某办公楼水源热泵系统耗电量实测与分析[J]. 广东土木与建筑 2019(01)

- [26].寒冷地区湖水源热泵系统工程应用案例分析[J]. 黑龙江科技信息 2016(14)

- [27].江水源热泵系统排水对江体温度的影响[J]. 煤气与热力 2016(01)

- [28].水源热泵空调系统分析[J]. 科技致富向导 2010(21)

- [29].梨园坝煤矿水源热泵系统研究[J]. 制冷与空调(四川) 2014(03)

- [30].水轮泵在开式水源热泵系统中的应用[J]. 福建建材 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/353289da2f270e0f7a5307d5.html