# 增韧改性聚氯乙烯树脂的制备与表征

### 论文摘要

针对硬质聚氯乙烯（PVC）抗冲强度小且对缺口敏感等缺陷,论文开展单一有机橡胶粒子和有机/无机粒子复合增韧PVC的研究。通过多步种子乳液聚合制备了以交联聚丙烯酸丁酯为核、聚甲基丙烯酸甲酯（或PVC）为壳的丙烯酸酯聚合物（ACR）乳胶,分别在ACR乳胶粒子或ACR/纳米水滑石粒子存在下,通过氯乙烯（VC）悬浮接枝共聚制备了ACR-g-VC和ACR-g-PVC/纳米水滑石复合树脂,对改性PVC树脂的颗粒特性和加工塑化性能,改性PVC的相态结构、力学和热性能等进行了深入研究。为了制备颗粒特性良好的ACR-g-VC树脂,首先考察了ACR乳胶加入量、分散体系组成和用量、搅拌转速等对ACR-g-VC树脂粒径分布、颗粒形貌、孔隙率及孔径分布的影响。发现ACR乳胶的加入对悬浮聚合体系的液-液分散、聚合稳定性和共聚树脂颗粒特性有较大影响,必须相应增加分散剂用量才能合成颗粒特性良好的共聚树脂；采用醇解度较高的聚乙烯醇（PVA）与改性纤维素分散剂复合有利于提高聚合稳定性和树脂的颗粒规整性；采用PVA-2与改性纤维素复合分散体系制备的改性PVC树脂具有皮膜较少、初级粒子聚集程度低、孔隙率较高等特点,两者的适宜比例是7：5；由于ACR具有促进PVC树脂塑化的作用,改性PVC的加工塑化时间较短。采用电镜、动态力学分析（DMA）、热失重分析等表征了ACR-g-VC的结构和性能。发现橡胶粒子在PVC基体中分散均匀；ACR-g-VC材料低温区的力学损耗峰向高温区偏移,橡胶相与PVC间的相容性改善；与PVC/ACR共混物相比,ACR-g-VC材料可在较低的ACR含量下实现脆-韧转变；ACR含量为10.5wt%的ACR-g-VC材料的缺口抗冲强度为纯PVC的30倍,材料冲击断面呈拉丝网状,具有典型的韧性断裂特征；随着ACR含量增加,共聚树脂热失重速率减小,材料维卡软化温度略有降低。采用原位聚合法制备了ACR-g-VC/纳米水滑石复合树脂,采用TEM、DMA、热失重仪、流变仪等表征了纳米复合材料的形态、力学、热稳定和加工塑化性能,并与直接熔融加工的ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料进行比较。TEM分析表明原位聚合制备的复合材料中纳米水滑石的分散性明显优于直接熔融加工制备的复合材料,水滑石基本以初级粒子形式存在,无明显团聚,分散性好；由原位聚合制备的复合材料的抗冲强度大于熔融加工制备的复合材料；ACR粒子与水滑石能协同改善材料的热稳定和加工塑化性能。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 前言

- 2 文献综述

- 2.1 ACR-g-VC的制备和性能

- 2.1.1 ACR-g-VC的制备

- 2.1.1.1 乳液接枝共聚

- 2.1.1.2 ACR粒子存在下的悬浮接枝共聚

- 2.1.1.3 ACR胶乳存在下的VC悬浮接枝共聚

- 2.1.2 悬浮聚合工艺对ACR-g-VC树脂结构的影响

- 2.1.2.1 颗粒结构

- 2.1.2.2 分子结构

- 2.1.3 影响ACR-g-VC性能的因素

- 2.1.3.1 ACR组成、粒径及含量

- 2.1.3.2 橡胶核层交联剂

- 2.1.3.3 其它因素

- 2.2 氯乙烯/无机纳米粒子原位聚合及复合树脂性能

- 2.2.1 氯乙烯/蒙脱土原位聚合及复合树脂结构/性能

- 2.2.1.1 原位聚合PVC/MMT的结构

- 2.2.1.2 PVC/MMT复合树脂的性能

- 2.2.2 氯乙烯/水滑石原位聚合及复合树脂结构/性能

- 2.2.2.1 PVC/水滑石纳米复合树脂的热稳定性

- 2.2.2.2 PVC/水滑石纳米复合树脂的抑烟性

- 2.2.2.3 PVC/水滑石纳米复合树脂的力学性能

- 2.3 有机/无机复合改性PVC

- 2.3.1 有机物/纳米氧化硅复合改性PVC

- 2.3.2 有机物/蒙脱土复合改性PVC

- 2.4 课题提出

- 3 ACR-g-VC悬浮树脂的制备与颗粒特性

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 ACR的合成

- 3.2.3 ACR-g-VC树脂的悬浮聚合

- 3.2.4 表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 ACR乳液对悬浮聚合稳定性和共聚树脂颗粒特性的影响

- 3.3.2 分散剂对共聚树脂颗粒特性的影响

- 3.3.2.1 分散剂类型对共聚树脂颗粒特性的影响

- 3.3.2.2 分散剂配比对共聚树脂颗粒特性的影响

- 3.3.2.3 分散剂浓度对共聚树脂颗粒特性的影响

- 3.3.3 搅拌强度对共聚树脂颗粒特性的影响

- 3.3.4 加料工艺对共聚树脂颗粒特性的影响

- 3.3.5 添加凝聚剂共聚树脂颗粒特性的影响

- 3.4 ACR-g-VC共聚树脂的加工塑化性能

- 3.5 小结

- 4 ACR-g-VC共聚树脂的结构与性能

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料

- 4.2.2 ACR的合成

- 4.2.3 ACR-g-VC的制备

- 4.2.4 表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 ACR乳胶粒子表征

- 4.3.2 ACR（Ⅰ）-VC接枝共聚树脂的结构

- 4.3.3 ACR在PVC基体的分散性

- 4.3.4 ACR-g-VC共聚树脂的抗冲强度

- 4.3.4.1 ACR含量对ACR-g-VC共聚树脂抗冲强度的影响

- 4.3.4.2 ACR核壳比对ACR-g-VC共聚树脂抗冲强度的影响

- 4.3.4.3 PBA中BDDA交联剂含量对材料抗冲强度的影响

- 4.3.4.4 ACR核层中ALMA含量对ACR-g-VC共聚树脂抗冲强度的影响

- 4.3.5 ACR-g-VC的动态力学性能

- 4.3.6 ACR-g-VC共聚树脂热性能

- 4.3.6.1 维卡软化温度

- 4.3.6.2 热失重特性

- 4.4 小结

- 5 ACR-g-VC/纳米水滑石复合树脂的制备与性能

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验原料

- 5.2.2 ACR-g-VC/纳米水滑石复合树脂的合成

- 5.2.3 ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料的结构和性能表征

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 水滑石对聚合压降时间的影响

- 5.3.2 ACR-g-VC/纳米水滑石复合树脂的颗粒特性

- 5.3.3 ACR-g-VC/纳米水滑石复合树脂的加工塑化性能

- 5.3.4 ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料的结构

- 5.3.5 ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料的抗冲强度

- 5.3.6 ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料的动态力学性能

- 5.3.7 ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料的热性能

- 5.4 小结

- 6 结论

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间发表和已录用的论文

### 相关论文文献

- [1].2019年聚氯乙烯题录[J]. 聚氯乙烯 2020(01)

- [2].2019年7—11月聚氯乙烯进口数据统计[J]. 聚氯乙烯 2020(01)

- [3].电石法聚氯乙烯生产中的汞污染治理[J]. 科技经济导刊 2020(03)

- [4].耐热聚氯乙烯管道安全性能及其失效模式的评价[J]. 山东化工 2020(09)

- [5].2020年《氯碱工业》《聚氯乙烯》订单[J]. 氯碱工业 2020(06)

- [6].聚氯乙烯质量的影响因素及控制方法管窥[J]. 现代盐化工 2020(04)

- [7].浅析聚氯乙烯面料在服装设计中的体现[J]. 西部皮革 2019(01)

- [8].聚氯乙烯质量的影响因素与控制方法分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(02)

- [9].2018年聚氯乙烯题录[J]. 聚氯乙烯 2019(01)

- [10].《聚氯乙烯》杂志“加工与应用”栏目征文启事[J]. 聚氯乙烯 2019(01)

- [11].聚氯乙烯生产全过程能耗的估算及分析[J]. 化工管理 2019(22)

- [12].聚氯乙烯生产过程中火灾危险性分析及对策[J]. 化工管理 2019(27)

- [13].2020年《氯碱工业》《聚氯乙烯》订单[J]. 氯碱工业 2019(09)

- [14].2017年第10期《聚氯乙烯》广告目次[J]. 聚氯乙烯 2017(10)

- [15].2017年聚氯乙烯题录[J]. 聚氯乙烯 2018(01)

- [16].《聚氯乙烯》杂志“加工与应用”栏目征文启事[J]. 聚氯乙烯 2018(01)

- [17].聚氯乙烯生产工艺及复合材料研究进展[J]. 石油化工应用 2018(04)

- [18].聚氯乙烯合成树脂材料优势凸显撬动市场发展绿动未来[J]. 乙醛醋酸化工 2018(07)

- [19].聚氯乙烯行业中废次钠处理技术应用[J]. 化工管理 2018(27)

- [20].聚氯乙烯应用及市场分析[J]. 弹性体 2018(05)

- [21].2017年《氯碱工业》《聚氯乙烯》订单[J]. 氯碱工业 2016(12)

- [22].气相色谱法测定聚氯乙烯固体药用硬片中17种邻苯二甲酸酯增塑剂[J]. 中国包装 2017(02)

- [23].聚氯乙烯生产过程中水资源综合治理[J]. 聚氯乙烯 2016(09)

- [24].2016年《聚氯乙烯》总目次[J]. 聚氯乙烯 2016(12)

- [25].2016年聚氯乙烯题录[J]. 聚氯乙烯 2017(01)

- [26].2017年《氯碱工业》《聚氯乙烯》订单[J]. 氯碱工业 2017(03)

- [27].2016年我国聚氯乙烯的进出口量双双递增[J]. 合成树脂及塑料 2017(04)

- [28].《聚氯乙烯》期刊协办单位章程[J]. 聚氯乙烯 2015(11)

- [29].《聚氯乙烯》期刊协办单位章程[J]. 聚氯乙烯 2015(12)

- [30].2015年聚氯乙烯题录[J]. 聚氯乙烯 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/353d1c6cc2d42959f7cea25d.html