# 风电接入对电网的影响及对策研究

### 论文摘要

现代工业的飞速发展和化石能源的日趋枯竭,导致能源和环境问题日趋严峻,风电作为一种可再生的绿色能源,已成为世界上发展最快的可再生能源。由于风力发电具有随机性,间歇性和不可控性,随着风电在电网中所占的比例越来越大,其对电网的影响也日益突出,本文就电网实际调度运行中可能出现的问题,主要开展了以下几个方面的研究：研究了风电接入电网的潮流计算问题,为了研究风电接入电网后对系统稳态运行的影响,首先要解决含风电系统的潮流计算问题。本文依据风力发电机的模型,在传统潮流计算算法的基础上,总结出了含风电系统的潮流计算方法,并通过实例进行了验证。研究了风电接入后对系统电压偏差的影响及对策,由于风力发电的随机性,间歇性和不可控性,大容量风电的接入必然对其所接入电网的电能质量产生影响,这其中最明显的是由于风电场对无功的吸收而导致对系统电压偏差的影响。依据无功就地平衡的原则解决这一问题最经济有效的方案是风电场就地进行无功补偿,在确定无功补偿方案时,本文认为可以以风电场接入点电压偏差最小为目标函数,以风速为唯一变量进行计算,并对添加了补偿后的系统进行了潮流计算,验证无功补偿的效果。研究了风电接入对继电保护的影响,目前在进行继电保护配置和整定时,对风电的考虑不足,而且由于传统的分段式电流保护对含有分布式电源的系统适应性较差,当风电场的容量较大时,由于其能提供较大的短路电流,很可能会造成保护的误动,本文分析了风电场对传统继电保护的影响,提出了几种改进方案,并对孤岛保护进行了探讨。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 风力发电的发展

- 1.2 选题背景和意义

- 1.3 电力系统潮流计算

- 1.4 论文的主要内容

- 第二章 风力发电机组性能研究

- 2.1 风力发电机机械功率特性

- 2.2 基于普通异步发电机的定速风电机组的机电特性

- 2.2.1 定速风力发电机组的结构

- 2.2.2 定速风力发电机组稳态特性

- 2.3 基于双馈异步发电机的变速风电机组的机电特性

- 2.3.1 双馈式异步风力发电机组的结构

- 2.3.2 双馈式异步发电机的结构的稳态模型

- 2.4 基于永磁同步发电机的变速风电机组的机电特性

- 第三章 含风电系统的潮流计算

- 3.1 潮流计算中风电场节点的处理

- 3.2 潮流计算算法及流程

- 3.2.1 传统潮流模型的修正

- 3.2.2 计算流程

- 3.3 算例验证及结果分析

- 第四章 风电场接入引起电压偏差的分析和对策研究

- 4.1 风电接入引起电压偏差的原因分析

- 4.2 电压偏差的解决对案

- 4.2.1 无功电源的配置

- 4.2.2 系统侧电压调整

- 4.3 风电接入引起电压偏差的解决方案

- 4.3.1 无功功率电源的选择

- 4.3.2 就地补偿方案及算例分析

- 第五章 风电接入对继电保护的影响

- 5.1 风电场引起的保护误动分析

- 5.1.1 基本原理

- 5.1.2 相应线路保护改造方法

- 5.1.2.1 自适应电流保护

- 5.1.2.2 含风电系统的线路纵差保护

- 5.2 风电作为分布式电源的特性研究

- 5.2.1 系统故障时风电场非孤岛运行研究

- 5.2.2 风电场接入后对变电站原有保护整定值的影响

- 5.2.3 风电场失稳时间对变电站原有保护动作值的影响

- 5.2.4 系统故障时风电场非孤岛运行研究

- 第六章 结论

- 附录

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].电网企业信息安全技术应用探讨[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [2].略论电网企业网络信息安全的威胁及攻防新技术运用[J]. 科技与创新 2019(23)

- [3].电网实物资产评价及管理建议[J]. 通讯世界 2019(12)

- [4].数据应用驱动业务——数字电网智见未来[J]. 大众标准化 2019(12)

- [5].电网企业廉洁体检制度构建与实施研究[J]. 中国管理信息化 2019(24)

- [6].售电侧改革对电网企业的影响及应对策略[J]. 电力设备管理 2019(11)

- [7].新时期电网企业财务预算管理存在的问题及改进措施[J]. 营销界 2019(43)

- [8].电网企业“双创”工作现状分析及对策研究[J]. 今日科苑 2019(11)

- [9].农村电网配电安全存在的问题及解决措施[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(12)

- [10].从委内瑞拉大停电看特大型城市电网安全问题[J]. 电力与能源 2019(06)

- [11].电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J]. 门窗 2019(21)

- [12].新电力体制改革对电网企业投资运营及管理的影响[J]. 粘接 2019(12)

- [13].基于事故树分析法的电网安全评估[J]. 电子世界 2020(01)

- [14].面向大数据的数字电网平台架构设计方案探讨——以海南为例[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [15].电网信息化建设中数据防泄漏技术的应用探究[J]. 中国新通信 2019(23)

- [16].电网建设中电气工程自动化的应用[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [17].浅谈在电网建设实际工作中如何增强四个意识[J]. 东方企业文化 2019(S2)

- [18].电网企业IT资产精益化管理探索[J]. 信息技术与标准化 2019(10)

- [19].电网公司应急指挥中心建设关键设备技术应用的探讨[J]. 红水河 2019(06)

- [20].构建地区电网调控的一体化安全系统[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [21].110KV电网的规划与设计分析[J]. 科技资讯 2020(01)

- [22].电网企业火灾隐患表现形式排查方法和整改措施[J]. 科技创新导报 2019(28)

- [23].面对自然灾害的电网安全措施分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [24].基于电网安全策略的稳定控制技术分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [25].电网企业适应大数据发展的转型策略研究[J]. 决策咨询 2020(01)

- [26].浅析如何改善农村电网电压质量[J]. 机电信息 2020(06)

- [27].浅谈电力大数据在电网建设中的运用[J]. 中国新通信 2020(01)

- [28].探析储能系统参与电网调频控制技术[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [29].城镇居民分布式能源接入电网应用技术研究[J]. 中国新通信 2020(03)

- [30].物联网技术在电网改革中的作用研究[J]. 现代信息科技 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/355c319764b616f2f05db2c5.html