# 临湘市桃林铅锌矿尾矿库的环境现状及综合治理研究

### 论文摘要

铅锌尾矿库引起的环境污染、生态破坏和安全问题是一个全球性的问题,越来越受到人们的重视,己经成为环境科学研究的一个重要领域。本课题以临湘桃林铅锌矿尾矿库为研究对象,通过对临湘铅锌矿尾矿库区的沙、土、水环境及安全状况调查与评价,了解到铅锌矿尾砂粒径小,为细砂和粉粒,缺磷无氮、有机质含量低,阳离子代换量低,保水保肥能力较弱而不宜于直接耕作和植树;尾砂中Pb、Cd、Zn等含量较高,已对周边地区土壤和水体造成轻度污染;放射性低于一般环境。为了明确桃林铅锌矿尾矿重金属的淋溶状态,开展了铅锌尾矿的静态淋溶试验。结果表明,铅锌尾矿属于危险废物,尾矿中重金属的溶出与外部环境的温度、淋溶介质的HP值、淋溶时间的长短、固液比、尾矿自身的粒径等有关。最后,提出桃林铅锌矿尾矿库综合治理措施,如采取加固堤坝,开沟排渗等治理,尾矿库坝坡与坝顶种植草护坡,干滩覆土后种植树木,改善其库坝安全与生态环境。同时可考虑利用其优越的地理位置和资源优势,开展沙浴、滑沙、赛马、跳伞、自驾车、烧烤和夏令营等参与性强的生态旅游项目,将其建成时尚前卫的休闲度假公园。为铅锌尾矿库安全和环境污染的治理提供了一种切实可行的方法,并对铅锌尾矿库的建设和管理及开发利用具有一定的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 选题背景

- 1.2 研究的目的和意义

- 1.3 国内外矿山尾矿库的研究动态

- 1.3.1 尾矿库的危害

- 1.3.1.1 尾矿库占用土地

- 1.3.1.2 尾矿库事故频发

- 1.3.1.3 尾矿库对环境的污染状况

- 1.3.2 国内外尾矿综合治理与利用研究现状

- 1.3.2.1 国内外尾矿综合治理

- 1.3.2.2 国内外尾矿综合利用

- 第二章 临湘市桃林铅锌矿尾矿库的环境现状调查分析

- 2.1 尾矿库简介

- 2.2 尾矿库环境现状与分析

- 2.2.1 浸润线过高，坝坡局部沼泽化

- 2.2.2 防洪排水系统问题严重

- 2.2.3 库区砂尘污染严重

- 2.2.4 尾矿库规模巨大且存在重大的安全隐患

- 2.3 尾矿库周边地区水体

- 2.4 放射性

- 2.5 小结

- 第三章 临湘市桃林铅锌矿尾矿的特征研究

- 3.1 材料与分析

- 3.1.1 矿藏物的特性

- 3.1.1.1 尾矿取样

- 3.1.1.2 测定项目

- 3.2 结果与分析

- 3.2.1 尾砂的理化性质

- 3.2.2 尾矿化学成分

- 3.2.3 尾砂重金属含量

- 第四章 静态淋溶试验

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 材料

- 4.1.2 处理及步骤

- 4.1.3 测定方法

- 4.2 结果与分析

- 4.2.1 淋溶液初始pH值对尾矿中重金属离子的影响

- 4.2.2 温度对尾矿中重金属离子淋溶的影响

- 4.2.3 尾矿粒径对重金属离子淋溶的影响

- 4.2.4 淋溶时间对尾矿重中金属离子淋溶的影响

- 4.2.5 固液比对尾矿中重金属离子淋溶的影响

- 4.2.6 淋溶液pH的变化

- 4.3 小结

- 第五章 尾矿库综合治理和综合利用

- 5.1 安全治理措施

- 5.1.1 尾矿坝治理

- 5.1.2 排洪系统治理

- 5.1.3 安全管理措施

- 5.2 环境治理措施

- 5.2.1 生物修复与工程措施综合治理

- 5.2.2 综合利用

- 第六章 总结

- 参考文献

- 附录A

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].转型发展获新生——湖南省岳阳市桃林铅锌矿破产十年侧记[J]. 中国有色金属 2013(07)

- [2].湖南桃林铅锌矿床地质特征及成因研究[J]. 世界有色金属 2019(15)

- [3].30年前,我们手绘湖南首本矿产资源汇编[J]. 国土资源导刊 2012(07)

- [4].尾矿库复绿必须选择物种[J]. 中国有色建设 2014(01)

- [5].湖南“矿山复绿”切片:桃矿治理[J]. 国土资源导刊 2013(08)

- [6].桃林铅锌矿尾砂库资源化综合利用评价[J]. 能源环境保护 2018(06)

- [7].桃林铅锌矿尾砂库资源化综合利用评价[J]. 世界有色金属 2018(15)

- [8].情系民生 和谐发展[J]. 人民之友 2011(05)

- [9].湖南桃林铅锌矿区花岗岩地球化学特征及其与成矿的关系[J]. 华南地质与矿产 2012(04)

- [10].湖南省临湘市桃林铅锌矿成矿模式及找矿标志[J]. 资源环境与工程 2015(02)

- [11].《华南地质与矿产》2012年第3期要目预告[J]. 华南地质与矿产 2012(02)

- [12].湖南桃林铅锌矿环境污染治理国民经济评价[J]. 中华民居 2011(08)

- [13].矿床成因类型对铅锌矿床勘查类型划分的影响[J]. 地质学报 2016(10)

- [14].浅谈矿山复绿工程的监理质量控制[J]. 环境与生活 2014(20)

- [15].做实社区群众工作 促进国企转型发展——对“加强和创新社会管理”典型案例的调查与思考[J]. 中国民政 2012(08)

- [16].“感动中国”李丽：我用所有报答爱[J]. 爱情婚姻家庭(生活纪实) 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/357e295c0f6e684ab60d0340.html