# 炼铜电收尘烟尘的综合利用

### 论文摘要

炼铜烟灰中含有铜、铅、锌、铋、锑等多种有价成分,可从烟灰中回收铜、锌、铅、铟、镉、铋和砷,获得的产品有一级硫酸铜、一级硫酸锌、一级硫酸钠、海绵铟、海绵镉、粗铋、铅精矿和砷的混合盐等8种。提高炼铜烟灰综合利用效率,对我国建设节约型社会,实现可持续发展具有重要的意义。本工艺采用由工业硫酸与生产水配制的溶剂、废电解液与生产水配制的溶剂、废电解液与工业废水配制的溶剂进行的各批次烟灰的一段一次浸出、一段一次浸出液的二次浸出、一段二次浸出液的三次浸出的办法来提高浸出液中的铜、锌含量,对减少后续置换沉积的处理量、能耗等有实际意义,浸出阶段总浸出率:Cu﹥90%,Zn﹥93%,Pb﹤1%,Bi﹤1%。本工艺采用废电解液代替工业硫酸、工业废水代替生产用水,酸耗量与工业硫酸相当,浸出率与工业硫酸浸出相近,说明在浸出阶段废电解液代替工业硫酸、工业废水代替生产用水方法可行;得到含有铅和铋的渣,将此渣进行火法熔炼,得到铅铋合金;采用锌可以将铜从溶液中置换出来,得到海绵铜,而锌以硫酸锌晶体的形式回收。由于本工艺采用工业废水和废电解液作浸出液,因此具有很强的实用性和很好的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 金属铜概述

- 1.1.1 铜的基本性质和用途

- 1.1.2 铜的消费

- 1.1.3 国内外铜资源概况

- 1.2 铅锌的基本性质及用途

- 1.2.1 铅的基本性质和用途

- 1.2.2 锌的性质和用途

- 1.2.3 铅锌矿资源情况综述

- 1.2.4 我国铅锌矿产资源主要特点

- 1.3 金属铋概述

- 1.3.1 铋的性质

- 1.3.2 铋的矿物原料

- 1.3.3 铋的储量与分布

- 1.3.4 铋的生产

- 1.3.5 铋的消费

- 1.4 研究背景

- 1.4.1 冶金行业粉尘污染的特点

- 1.4.2 烟尘的分类

- 1.4.3 烟尘的处理和研究现状

- 1.4.4 含铋铅砷烟尘的处理

- 1.4.5 海绵铜的生产工艺

- 1.5 研究内容

- 1.6 炼铜烟灰的综合回收利用的意义

- 1.6.1 资源循环利用概念

- 1.6.2 资源、环境和能源对有色金属工业发展的影响

- 第二章 实验方案

- 2.1 实验概述

- 2.2 物料基本分析

- 2.2.1 物料成份分析

- 2.2.2 一般铜烟灰的物相组成

- 2.3 工艺流程、实验设备、反应原理

- 2.3.1 工艺流程

- 2.3.2 主要实验设备与仪器

- 2.3.3 浸出实验装置

- 2.3.4 实验原理

- 2.4 实验的注意事项

- 第三章 实验结果及讨论

- 3.1 浸出

- 3.1.1 浸出实验原料

- 3.1.2 实验方法及内容

- 3.1.2.1 探索影响硫酸浸出铜烟灰反应的条件

- 3.1.2.2 废电解液及工业废水处理铜烟灰的研究

- 3.2 试验结果与讨论

- 3.2.1 硫酸浸出铜烟灰的影响因素

- 3.2.1.1 液固比对铜烟灰浸出反应的影响

- 3.2.1.2 硫酸浓度对铜烟灰浸出反应的影响

- 3.2.1.3 搅拌强度对铜烟灰浸出反应的影响

- 3.2.1.4 反应温度对铜烟灰浸出反应的影响

- 3.2.2 不同溶剂组成对铜烟灰浸出反应的影响

- 3.2.2.1 工业硫酸与生产水配制的溶剂

- 3.2.2.2 废电解液与生产水配制成的溶剂

- 3.2.2.3 废电解液与工业废水配制成的溶剂

- 3.2.2.4 废电解液与工业废水配制溶剂的一段二次浸出

- 3.2.3 火法冶炼铅铋合金

- 3.2.4 制取海绵铜、粗硫酸锌

- 3.3 流程物料平衡计算

- 第四章 生产成本评估

- 第五章 结论

- 第六章 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在校期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].银电解液水解净化新工艺及应用实践[J]. 中国有色冶金 2018(05)

- [2].利用海带粉回收废电解液中铜的实验研究[J]. 化工技术与开发 2008(12)

- [3].氢氧化钠法炼锌废电解液苛化处理工艺[J]. 中国有色冶金 2011(01)

- [4].钙镁渣酸化的试验研究[J]. 世界有色金属 2020(16)

- [5].降低黑铜泥含铜生产实践[J]. 世界有色金属 2019(20)

- [6].锌直接浸出工艺中废电解液螺旋板换热器探讨[J]. 中国有色冶金 2014(03)

- [7].锌溶液除镁技术研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2017(06)

- [8].从钒电池废电解液中回收钒制备五氧化二钒的工艺研究[J]. 现代化工 2016(10)

- [9].铝空气电池废电解液生产超细氢氧化铝工艺条件研究[J]. 矿冶工程 2020(02)

- [10].废电解液处理工艺优化与生产实践[J]. 中国金属通报 2020(02)

- [11].高位阻β-二酮从氨性蚀刻废液中萃取铜(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(08)

- [12].电化学保护技术在锌冶炼废电解液加热器上的应用研究[J]. 中国有色冶金 2020(03)

- [13].锌电解冷却塔大梁绝缘监测技术[J]. 设备管理与维修 2016(06)

- [14].湿法炼锌废电解液除氯工艺研究与应用[J]. 有色金属(冶炼部分) 2017(11)

- [15].湿法炼锌净液渣综合利用探讨[J]. 中国有色冶金 2008(06)

- [16].锌溶液中氟氯脱除技术研究[J]. 矿冶 2017(04)

- [17].高酸锌比电解试验探索研究[J]. 有色设备 2016(03)

- [18].高酸锌比电解试验探索研究[J]. 云南冶金 2016(04)

- [19].电化学专题训练[J]. 中学生数理化(高二高三版) 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/35857bb2c83978627a51d5fc.html