# 非对称结构中空纤维陶瓷膜制备与性能表征

### 论文摘要

本论文应用相转化烧结技术分别制备了YSZ电解质膜、Al203多孔膜及La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ钙钛矿陶瓷透氧膜,系统研究了铸膜液组成、内凝固浴组成及纺丝工艺条件等对中空纤维膜结构与性能的影响,得到了中空纤维膜制备工艺参数、相分离过程和膜结构的关系。首先,以YSZ为膜材料,进行了相转化法制备中空纤维膜陶瓷膜制备技术研究。铸膜液中粉体含量从50%提高55%时,粘度相应提高,横截面形成了大的指状孔结构,靠近内表面区域的海绵孔逐渐消失。铸膜液中非溶剂添加剂水的含量为5%时,制备的中空纤维膜具有更多的海绵状孔结构出现、致密层厚度与抗弯强度分别为15μm和212.5MPa,这些特性都有利于作为固体氧化物燃料电池电解质支撑体。芯液中添加NMP溶剂,可形成高度非对称结构的YSZ中空纤维膜,大的指状孔结构贯穿至内表面,内表面呈现多孔结构,可降低膜的渗透阻力,但是抗弯强度有所下降。合适的烧结温度是制备高性能的电解质膜的重要条件。其次,制备了具有不同微观结构及性能的Al203中空纤维陶瓷膜,考察了干纺程距离、非溶剂添加剂及芯液组成等成膜因素对膜结构及性能的影响。通过改变芯液组成制备不同结构与性能的中空纤维膜。当芯液中NMP含量降低时,中空纤维膜孔隙率降低,将提高膜的抗弯强度。NMP溶剂为芯液时,中空纤维膜具有很高的纯水通量,纯水通量为414.2m3·m-2·h-1,是以纯水为芯液的4.2倍。最后,制备了具有高透氧性能、结构及化学稳定性好的LSCF中空纤维膜。中空纤维膜的微观形态结构与芯液组成有着显著的影响,并测定不同温度、不同空气/He浓度梯度下的透氧性能。结果表明,采用EtOH-NMP混合溶液为内凝固浴的中空纤维膜的透氧性能高于同浓度的H2O-NMP混合溶液条件下的中空纤维膜。芯液中乙醇含量低于30%时,形成了致密层与多孔层相结合的高度非对称结构,相比于其他结构的中空纤维膜,该结构下的中空纤维膜具有很高的透氧性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 绪论

- 第一章 文献综述

- 1.1 中空纤维膜概述

- 1.2 相转化法湿法成膜机理与相图分析

- 1.2.1 相转化热力学描述

- 1.2.2 相转化动力学描述

- 1.3 膜制备过程中对膜结构形态的影响因素

- 1.3.1 聚合物种类的影响

- 1.3.2 聚合物浓度的影响

- 1.3.3 溶剂/非溶剂体系的影响

- 1.3.4 添加剂的影响

- 1.3.5 凝固浴组成的影响

- 1.4 中空纤维陶瓷膜的研究进展

- 1.4.1 微管固体氧化物燃料电池

- 1.4.2 多孔分离膜

- 1.4.3 透氧膜

- 1.5 研究思路和研究内容

- 第二章 YSZ中空纤维膜制备及性能研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 YSZ中空纤维膜的制备

- 2.2.4 YSZ中空纤维膜的表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 YSZ含量对膜结构与性能的影响

- 2.3.2 添加剂含量对膜结构与性能的影响

- 2.3.3 芯液组成对膜结构与性能的影响

- 2.3.4 烧结温度对膜结构与性能的影响

- 2.4 小结

- 2O3中空纤维膜制备及性能研究'>第三章 Al2O3中空纤维膜制备及性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验试剂

- 3.2.2 实验仪器

- 2O3中空纤维膜的制备'>3.2.3 Al2O3中空纤维膜的制备

- 2O3中空纤维膜的表征'>3.2.4 Al2O3中空纤维膜的表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 干纺程对膜结构与性能的影响

- 3.3.2 添加剂对铸膜液粘度的影响

- 3.3.3 添加剂对膜结构与性能的影响

- 3.3.4 芯液组成对膜结构与性能的影响

- 3.4 小结

- 第四章 LSCF中空纤维膜制备及性能研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 LSCF中空纤维膜的制备

- 4.2.3 LSCF中空纤维膜的表征

- 4.2.4 LSCF中空纤维膜透氧性能表征

- 4.2.5 LSCF中空纤维膜透氧性能表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 芯液组成对LSCF中空纤维膜结构的影响

- 4.3.2 芯液组成对LSCF中空纤维膜性能的影响

- 4.3.3 芯液组成对LSCF中空纤维膜透氧性能的影响

- 4.4 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的文章

### 相关论文文献

- [1].原料碳化硅种类及粒径对所制备中空纤维膜的影响[J]. 中国陶瓷 2018(02)

- [2].挤出工艺对PTFE中空纤维膜结构与性能的影响[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [3].润滑剂对PTFE中空纤维膜结构与性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(04)

- [4].聚合物多通道中空纤维膜研究进展[J]. 膜科学与技术 2013(05)

- [5].PVDF含量对中空纤维膜性能影响[J]. 工程塑料应用 2020(07)

- [6].我刊编委大连化物所曹义鸣团队PTFE中空纤维膜技术获大连市技术发明一等奖[J]. 膜科学与技术 2020(04)

- [7].浅谈中空纤维膜技术在啤酒加工中的应用[J]. 科技与创新 2016(17)

- [8].纺丝过程中拉伸比对七通道聚砜中空纤维膜微结构及性能的影响[J]. 膜科学与技术 2014(06)

- [9].中空纤维膜液相微萃取及其在法庭科学中的应用[J]. 中国人民公安大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [10].中空纤维膜制备技术研究进展[J]. 工业安全与环保 2012(06)

- [11].中空纤维膜技术的现状与发展[J]. 纺织导报 2009(05)

- [12].新型聚四氟乙烯中空纤维膜的制备方法[J]. 纺织科学研究 2019(11)

- [13].中空纤维膜的膜污染过程及数学模型研究进展[J]. 膜科学与技术 2018(01)

- [14].聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备及性能[J]. 高等学校化学学报 2017(09)

- [15].抗菌双层PVDF中空纤维膜制备成功[J]. 塑料助剂 2014(02)

- [16].中空纤维膜液相微萃取技术及其应用进展[J]. 药学服务与研究 2014(05)

- [17].中国科学院宁波材料技术与工程研究所制备抗菌中空纤维膜[J]. 石油化工应用 2013(10)

- [18].聚氨酯系中空纤维膜压力响应行为研究[J]. 功能材料 2009(12)

- [19].乙烯-四氟乙烯共聚物中空纤维膜的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2019(06)

- [20].曹宏斌研究员团队提出新型聚四氟乙烯中空纤维膜制备方法[J]. 水处理技术 2019(11)

- [21].聚偏氟乙烯中空纤维膜的表征与性能评价[J]. 盐业与化工 2013(01)

- [22].抗菌双层PVDF中空纤维膜制备成功[J]. 石油化工应用 2014(05)

- [23].中空纤维膜表面结构对脱氧效率的影响[J]. 功能材料 2012(08)

- [24].聚偏氟乙烯中空纤维膜的脱氧性能[J]. 膜科学与技术 2012(04)

- [25].膜法海水提溴用PVDF中空纤维膜的研制[J]. 膜科学与技术 2011(05)

- [26].高效选择性PVDF中空纤维膜设计及除铯研究[J]. Engineering 2019(05)

- [27].中空纤维膜在污水处理中的应用[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [28].增强型中空纤维膜界面结合状态的研究[J]. 高分子学报 2013(12)

- [29].新型亲水性PVDF中空纤维膜的制备[J]. 天津工业大学学报 2013(02)

- [30].机载中空纤维膜富氮性能实验[J]. 航空动力学报 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/358c15eadbf10233e1f1ed53.html