# 基于下一代网络的实时传真的研究

### 论文摘要

与存储转发方式的IP 传真相比,实时的IP 传真有着快速、可靠、方便、成本低和不易受网络延时的干扰等优点。但它也存在不灵活、没有标准接口和不同厂商设备间互通性差的缺点。下一代网络拥有控制与承载的分离,各实体之间通过标准的协议进行通信的特点,为解决上述问题提供了条件。在上述研究工作的基础上,提出了基于下一代网络的实时IP 传真的实现方案,包括系统整体架构和具体的实现流程。在整体架构中,通过软交换对媒体网关进行控制,完成传真前后的媒体协商过程。根据软交换与媒体网关之间的标准协议设计具体传真媒体协商流程,包括域内传真流程和域间传真流程。针对软交换中的传真功能模块进行了详细的设计和实现。软交换的传真功能模块包括外部接口模块和业务处理模块,外部接口模块实现内外消息的转换,业务处理模块用来处理具体的内部消息和进行媒体协商,模块间通过内部消息机制进行通信。整个系统的传真协商过程通过软交换内部的具体流程实现,包括域内传真内部流程和域间传真内部流程。通过伪码实现了软交换内部的消息机制以及传真内部流程的具体算法。介绍了媒体网关中针对传真功能模块的设计和实现。媒体网关的传真功能模块包括外部接口模块和中央控制模块,外部接口模块实现内外消息的转换,中央控制模块用来处理具体的内部消息,模块间同样通过内部消息机制进行通信。文中通过伪码实现了媒体网关传真功能模块的中央控制模块的具体算法。总体方案设计、具体的流程以及算法的实现,已经通过实际实验环境的测试,能够实现在下一代网络架构下的实时IP 传真,并且在传真质量和速度方面能够达到下一代网络系统的基本要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 课题主要研究工作

- 1.4 论文组织

- 2 下一代网络及实时IP 传真技术

- 2.1 下一代网络

- 2.2 软交换

- 2.3 媒体网关

- 2.4 实时IP 传真技术

- 2.5 本章小结

- 3 基于下一代网络的实时IP 传真系统的设计

- 3.1 基于NGN 的实时IP 传真的设计方案

- 3.2 域内传真流程设计

- 3.3 域间传真流程设计

- 3.4 本章小结

- 4 基于下一代网络的实时IP 传真系统的实现

- 4.1 软交换的传真功能模块实现

- 4.2 媒体网关的传真功能模块实现

- 4.3 本章小结

- 5 结束语

- 5.1 全文总结

- 5.2 进一步的研究方向

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].浅谈下一代网络[J]. 中国新通信 2016(22)

- [2].基于软交换的下一代网络体系[J]. 中国管理信息化 2017(03)

- [3].5G已来 6G探路[J]. 人民周刊 2019(22)

- [4].下一代网络中的媒体网关控制协议[J]. 数码世界 2017(07)

- [5].探索下一代网络技术对工业互联网应用的影响[J]. 中国新通信 2018(20)

- [6].下一代网络技术在移动通信网络中的应用[J]. 信息通信 2014(07)

- [7].“2009全球下一代网络发展论坛”进入倒计时[J]. 世界电信 2009(05)

- [8].下一代网络大步走向融合[J]. 通信世界 2009(23)

- [9].实现下一代网络设计工具的总体思想[J]. 信息与电脑(理论版) 2009(18)

- [10].“下一代网络融合与发展中国峰会”在京举办[J]. 现代传播-中国传媒大学学报 2009(06)

- [11].融合开放——NGN新局势[J]. 通信世界 2008(08)

- [12].我国下一代网络关键技术与服务水平显著提高[J]. 科技促进发展 2015(04)

- [13].面向下一代网络的高速智能化光纤网络[J]. 硅谷 2011(18)

- [14].下一代网络中业务感知模型研究[J]. 中国新通信 2009(03)

- [15].开启中国三网融合新华章——写在下一代网络融合与发展中国峰会开幕之际[J]. 中国广播电视学刊 2009(08)

- [16].下一代网络的演进策略和路线[J]. 电信快报 2009(07)

- [17].两步走融合三网 中国工程院院士李幼平在《下一代网络融合与发展中国峰会》上发言[J]. 中国传媒科技 2009(08)

- [18].浅谈下一代网络技术和发展前景[J]. 电脑知识与技术 2009(33)

- [19].基于软交换的下一代网络技术[J]. 科技资讯 2008(02)

- [20].下一代网络技术的进展[J]. 广播电视信息(上半月刊) 2008(07)

- [21].浅谈下一代网络中的关键技术——软交换[J]. 信息与电脑(理论版) 2009(18)

- [22].软交换网络中媒体网关控制器的研究与设计[J]. 通讯世界 2020(03)

- [23].面向下一代网络过渡期传输网建设要点分析[J]. 中国新通信 2018(19)

- [24].基于软交换的下一代网络体系结构分析[J]. 中国新通信 2014(08)

- [25].下一代网络产业融合演进竞争趋势分析[J]. 吉林工商学院学报 2013(01)

- [26].浅谈下一代网络发展[J]. 通信管理与技术 2013(02)

- [27].下一代网络:大道至“简”[J]. 通信世界 2013(12)

- [28].下一代网络技术在移动通信网络中的应用[J]. 电子制作 2013(15)

- [29].媒体网关控制协议在下一代网络中的应用[J]. 光通信技术 2011(06)

- [30].下一代网络技术安全风险及对策[J]. 警察技术 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/35c85fb6dc8dbea582a2e328.html