# 掺杂石墨烯纳米带的电子结构和光学性能

### 论文摘要

碳纳米材料由于其特殊的几何结构具有各种引人注目的性能。其中石墨烯纳米带是纳米量级的单层石墨烯条带，近年来关于石墨烯纳米带的研究是实验和理论研究的焦点之一。因为准一维的石墨烯纳米带的良好的电子学性能，石墨烯纳米带被认为是制造下一代电子器件的理想材料。本文采用基于密度泛涵理论的第一性原理，对含有硼氮原子的取代掺杂、空位和掺杂复合缺陷的石墨烯纳米带的电子结构和光学性能进行了系统的研究，获得了一些有意义的结论，这对于基于石墨烯纳米带的光电器件的实际制备和开发具有重要的指导意义。对硼原子和氮原子取代掺杂的锯齿型石墨烯纳米带的电子结构和光学性能进行了研究。由于硼原子或氮原子的加入并没能改变石墨烯纳米带的金属性。两种原子取代掺杂最稳定的的结构都是掺杂位置在石墨烯纳米带边缘处。氮原子和硼原子掺杂石墨烯纳米带的能带结构与碳纳米管的是不相同的。因为对于氮掺杂的碳纳米管，在它的导带低附近有一个很明显的掺杂带然而对于氮原子和硼原子掺杂锯齿型石墨烯纳米带，施主能级并不是掺杂能级。氮原子掺杂的石墨烯纳米带的施主能级是来自于导带底部的子能带β，而掺杂带是子能带α，而硼原子掺杂的石墨烯纳米带的施主能级来自价带顶部的子能带γ，掺杂能级来自子能带δ。氮原子和硼原子掺杂石墨烯纳米带能带的导带中出现了明显的掺杂子能带，这是由于导带中或价带中的子能带间发生了复杂的杂化。掺杂了硼原子和氮原子的石墨烯纳米带的电荷密度重新分，而且石墨烯纳米带吸收光谱和反射光谱中都出现了一个明显的杂质吸收峰或反射峰。本文还研究了复合缺陷石墨烯纳米带的电子结构和光学性能。计算发现单个空位的引入使得石墨烯纳米带的几何结构发生了很大的变化，有两个最边缘的碳原子脱离了原来的二维平面。复合缺陷使得石墨烯纳米带的电子结构发生了很大的变化，同时石墨烯纳米带的电荷密度在缺陷处有较大的变化，远离缺陷的地方没有显著的变化。复合缺陷特别是空位和硼氮共掺结构时，在低能区出现了一条杂质吸收峰。利用掺杂来调制石墨烯纳米带的性能是一个很有应用价值的方法，因此进一步深入和广泛研究石墨烯纳米带的掺杂性能及器件的研制是非常重要的课题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 石墨烯的结构

- 1.3 石墨烯的制备

- 1.3.1 机械剥离法

- 1.3.2 化学气相沉积法

- 1.3.3 氧化-还原法

- 1.3.4 溶剂热法

- 1.4 石墨烯的表征

- 1.5 石墨烯的性质

- 1.6 墨烯的应用前景

- 1.6.1 储氢材料

- 1.6.2 纳米电子器件

- 1.6.3 超级电容器

- 1.6.4 传感器

- 1.7 本文的工作和目的

- 第2章 基于密度泛函理论的第一性原理和计算软件介绍

- 2.1 引言

- 2.2 多体系电子结构

- 2.3 密度泛涵理论

- 2.3.1 玻恩-奥本海默近似

- 2.3.2 哈特利-福克近似

- 2.3.3 Hohenberg-Kohn 定理

- 2.3.4 Kohn-Sham 方程

- 2.3.5 局域密度近似

- 2.3.6 广义梯度近似

- 2.4 赝势近似

- 2.5 材料中光学性质的计算原理

- 2.6 软件介绍

- 2.7 本章小结

- 第3章 硼氮取代掺杂 zigzag 型石墨烯纳米带的电子结构和光学性能

- 3.1 引言

- 3.2 计算模型和方法

- 3.3 计算结果与讨论

- 3.3.1 N 掺杂对 5-zigzag 型石墨烯纳米带电子结构和光学性能的影响

- 3.3.2 B 掺杂对 5-zigzag 型石墨烯纳米带电子结构和光学性能的影响

- 3.4 本章小节

- 第4章 复合缺陷石墨烯纳米带的电子结构和光学性能

- 4.1 引言

- 4.2 氮掺杂复合缺陷石墨纳米带的电子结构和光学性能

- 4.2.1 计算模型和方法

- 4.2.2 计算结果与讨论

- 4.3 硼氮共掺复合缺陷石墨纳米带的电子结构和光学性能

- 4.3.1 计算模型和方法

- 4.3.2 计算结果和讨论

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间发表学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].二碲化钨纳米带的合成及热电性质[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2019(04)

- [2].单层二硫化钼纳米带弛豫性能的分子动力学研究[J]. 物理学报 2016(16)

- [3].金属铋纳米带二维金属表面态研究获进展[J]. 中国粉体工业 2014(04)

- [4].图案化锥形氧化锌纳米带的原位热氧化法制备与发光性质[J]. 无机化学学报 2012(01)

- [5].简易、可控制备硫化铅纳米带(英文)[J]. 应用化学 2012(05)

- [6].单晶铋纳米带的制备与生长机制研究[J]. 山东交通学院学报 2012(04)

- [7].掺银二氧化钛纳米带的制备及其光催化性能研究[J]. 材料工程 2009(10)

- [8].半胱氨酸诱导金纳米带室温合成[J]. 科学通报 2008(20)

- [9].铟掺杂的氧化锌纳米带的制备和发光特性[J]. 人工晶体学报 2008(02)

- [10].掺杂扶手型锡烯纳米带的电子结构及输运性质理论研究[J]. 功能材料 2018(08)

- [11].表面修饰的钒氧化物纳米带上甲苯选择氧化反应(英文)[J]. 催化学报 2013(07)

- [12].TiO_2纳米带在强碱条件下的水热反应[J]. 化工新型材料 2010(01)

- [13].硝酸诱导金纳米带的晶种法制备及光谱表征[J]. 稀有金属材料与工程 2010(04)

- [14].温和条件下碲纳米带的稳定性研究[J]. 建材世界 2009(04)

- [15].三氧化钼纳米带自组装柔性薄膜超级电容器的制备及其性能研究[J]. 上海电力学院学报 2020(01)

- [16].表面等离子体增强氧化锌纳米带发光特性的研究[J]. 物理学报 2013(14)

- [17].硫化铋准纳米带阵列的可控合成及光学性质[J]. 硅酸盐学报 2013(09)

- [18].硼氮掺杂对锯齿形石墨烯纳米带影响的第一性原理研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [19].双弯曲对称石墨烯纳米带的热电性质[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [20].氧化锌纳米带的合成及应用研究[J]. 曲靖师范学院学报 2010(06)

- [21].硼烯纳米带能带结构和态密度的第一性原理研究[J]. 发光学报 2018(12)

- [22].静电纺丝法制备CaIn_2O_4-In_2O_3纳米带及其光催化性能[J]. 环境科学学报 2019(09)

- [23].分级结构的碳/二硫化钼纳米带的制备及其锂电性能研究[J]. 真空科学与技术学报 2018(02)

- [24].单晶体氧化锌微/纳米带电阻与长度的特性研究[J]. 机械工程学报 2016(12)

- [25].TiO_2(B)纳米带光催化剂的制备及分解水产氢性能[J]. 分子催化 2015(04)

- [26].扶手椅型石墨烯纳米带在单轴应力下的能隙调控[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [27].铂掺杂扶手椅型石墨烯纳米带的电学特性研究[J]. 物理学报 2012(02)

- [28].石墨烯纳米带热导率的分子动力学模拟[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [29].TiO_2纳米带光催化二氧化碳甲烷化[J]. 无机化学学报 2010(12)

- [30].含带隙石墨烯纳米带的自旋筛选输运[J]. 原子与分子物理学报 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/35e840da0cd81ad5c01e6073.html