# 现代高层建筑玻璃幕墙施工技术杨化

广西裕达工程有限公司广西来宾546100

摘要:城市经济的快速发展，提高了对高层建筑的施工技术与质量要求，高层建筑中玻璃幕墙施工技术作为重要的环节，对建筑的整外观及其形象起到重要的影响作用，同时也会对高层建筑的质量与安全起到影响。因此文章分析建筑玻璃幕墙施工技术问题，有利于提高玻璃幕墙的施工技术，进一步控制好幕墙施工的质量，保障高层建筑的施工质量，提高企业的经济效益。

关键词:高层建筑；玻璃幕墙；施工技术

1、前言

高层建筑玻璃幕墙施工技术对建筑的使用年限与施工质量起到重要的影响，高层建筑的施工工艺比较复杂，高空作业对于施工单位提出严峻的考验；幕墙玻璃作为高层建筑外围护结构，能够起到防风、隔热与装饰外立面等功能。因此进行施工的过程中需要保障幕墙施工的技术水平能够得到保障与全面提升，现阶段玻璃幕墙种类多样且结构形式也比较复杂，总体而言玻璃幕墙的主体结构主要有两种：饰面玻璃骨架与固定玻璃两类；玻璃幕墙特征主要体现在存在形式方面，即骨架与玻璃相连接成为整体而存在[1]。

2、高层建筑玻璃幕墙施工技术

2.1预埋件安装技术

少数幕墙在施工的过程中，因为没有提前安设预埋件，造成进行施工的过程中通过膨胀螺栓进行处理，少数施工过程中需要提前进安设预埋件。实际安设的过程中会出现预埋件的数量、尺寸、焊接、长度等方面和具体的要求或不相符，造成玻璃幕墙施工的过程中预埋件功能或其特性难以发挥出来[2]。为此应该高度重视预埋件的加工与安设，进行加工时严格根据现有的图纸进行安设，从而保证位置的准确，借助点焊将整体预埋件的位置固定在钢筋上，有效减少误差与失误。进行混凝土浇筑时应该安排好振捣的先后顺序。根据设计的要求对锚板与后锚固定，仔细测量锚固钢筋的尺寸和深度，保障安装的牢固性。

2.2连接件的安装技术

对于玻璃幕墙的施工过程中，连接件的安装质量直接关系到建筑的使用与安全。因此要做好玻璃幕墙链接件的各项准备工作，一方面在连接时要使用专业的工艺，根据建设要求严格进行安装，当出现连接板遗漏或者没有进行预埋时候，需要及时进行补埋。其次要做好对预埋件的检验工作，减少隐患，保证安装的质量，确保安装的经济性与安全性；同时注意竖料和旁边的保持平整，一旦出现偏差应及时进行调整。此外对于连接件进行焊接时，应该要注意焊缝的高度和施工的安全，及时清除焊接的残渣，确保焊接的质量达到要求，保障建筑的施工质量。

2.3龙骨结构施工技术

高层建筑幕墙安装过程中，对处于框架建立上的施工技术主要以主龙骨为主，应该严格根据设计标准来把控，进行安装时，对于竖骨接触上的相应位置做好螺栓的穿入工作。遵循图纸的设计要求，进行各项施工与操作；立柱之间的位置积极建立连接的插入方法：以竖骨为主，确保各部件连接的稳定性与连接方法的正确性。其次正确处理竖骨在横向与竖向的安装与施工，确保各间距之间的距离控制在合理范围内。安装的过程中应确保标高误差控制在3mm范围，同层立柱标高控制在5mm范围；对于主梁的垂直度而言，通过吊锤对于进行有效控制，借助定轴线之间的水平线对平面度进行合理的控制。

最后对于次龙骨的安装而言，也应该按照图纸严格进行，两个连接件之间进行次龙骨的安装，应放置好防腐垫片，同时调好平衡且控制好垂度，做好调平（横向调平的时候，范围大于三根，竖向的时候，相邻大于两根）；立柱之间应使用插接件的连接方法，安装好竖骨之后，要注意对其进行合理的完善。次龙骨安装在安装横梁时应该保障水平平整度并将螺丝拧紧；骨架安装过程中做好防雷及防腐等工作，若为竖向的方向需要做好防雷工作、电气连同前各项准备工作与施工记录工作也要做好；通常防腐工作就是使用无机富锌漆喷刷，喷刷漆的厚度一般大于100mm，最后进行组织报验，确保幕墙的施工质量。

2.4玻璃安装施工技术

高层建筑玻璃幕墙施工中的重要与关键工作就是进行玻璃的安装，因此需要做好各项检查与准备工作，确保万无一失；进行安装玻璃之前，认真全面检查钢架、铁件以及立柱，保证合格之后再进行施工材料的放置工作（施工顺序由上至下）。进行闭合施工过程中做好检查工作，避免出现漏风现象；对于相邻玻璃棉与板缝的平整以及垂直度问题，可以通过拉线给予控制；对于缝隙宽度方面通过使用模板给予控制。其次进行玻璃的安装过程中，还要对玻璃进行临时加固，通过拉线确保平整度；对于部分出现的缝宽误差，可以借助胶缝减少误差从而将合理控制在合理的范围内，减少或避免在同一块面材中出现多次以保障施工的质量。

此外充分考虑热胀冷缩对玻璃幕墙安装造成的影响，如：镀膜玻璃幕墙安装中，需要将镀膜面设置于室内，确保玻璃与部件之间的预留间隔。当玻璃幕墙带有隐框之时，就需要使用不锈钢螺钉与铝板填充间隙，同时借助塑料，保证填充的均匀与密实，在安装的过程中还需要考虑到玻璃幕墙安装的美观性问题[3]。

3.高层建筑中应用玻璃幕墙施工技术需要注意的事项

3.1做好施工组织设计与设计图纸的检测及审核工作

在幕墙施工过程前，应聘请有相关操作资质的、专业的施工队伍进行施工，而且施工人员应持证上岗；仔细审核施工企业的证书与资格证，确保在施工的过程应按照相关的要求与标准执行。一方面做好幕墙的施工组织设计工作，全面有效实现对幕墙施工的材料与人力方面的有效控制，确保现有的物力、财力与人力等资源能够合理控制与分配，从而实现全面监管。其次做好幕墙施工的组织设计工作，认真做好幕墙施工工作人员的职责、施工过程监督、检查、材料的采购、运输、放置、安装过程的相关检查工作以及后续的施工验收等换届工作，真正提高幕墙施工过程中的施工质量。进行设计之时，应参考相关的设计模型，并根据实际项目的需要不断完善与创新设计模型，确保施工设计的合理性与科学性。

3.2强化对幕墙施工材料的管控工作

进一步加强对幕墙施工材料的管控工作，考虑到高层建筑玻璃幕墙施工复杂性与专业性的要求，因此做好相关材料的管控至关重要。为此应不断的强化幕墙玻璃的施工材料与采购、验收标准，减少或者避免进行施工的过程中出现隐患问题。其次玻璃幕墙材料在运输过程中，材料跟进人员做好保护工作，避免材料出现损坏与断裂；进行幕墙施工过程中，切实控制好玻璃幕墙安装的位置[4]。此外根据设计的要求进行安装与施工；积极完善预埋件，做好防水工作，兼顾施工过程的温度或湿度等对材料的影响。

3.3对施工管理进行有效优化并做好检验工作

此外还需要对高层建筑玻璃幕墙施工技术进行优化，提高施工质量，保障施工过程的安全。进行施工前做好全面的分析与规划工作。其次制定幕墙的施工方案时，应该根据实际的高层建筑玻璃幕墙技术的特点与工程需要，开展必要的人员培训，提高施工人员与管理人员的业务技能，提高施工人员的安全意识与工作责任感。此外施工单位要做好施工人员的安全预防工作，确保施工人员的人身安全。后期做好施工的检验工作，保证幕墙玻璃的施工质量。

4、结束语

综上所述，高层建筑中玻璃幕墙施工技术，对建筑的使用年限与质量至关重要，同时幕墙玻璃能够美化建筑的外观，提高建筑的整体形象与采光性。为此进行施工幕墙的施工过程中，要严格按照设计图示进行施工，加强对施工人员的安全教育培训，重视提高施工人员的技术水平。此外做好幕墙工程设计审核、材料质量管控、施工监管等工作，真正改善、优化、提高玻璃幕墙的施工技术，保障施工过程的安全性，提高国内高层建筑玻璃幕墙的施工水平。

参考文献:

[1]浅谈高层建筑玻璃幕墙施工技术[J].胡舜文.绿色环保建材.2019(04):195-195.

[2]现代高层建筑幕墙施工技术探讨[J].吴连元.建材与装饰.2018(11):11-12.

[3]浅谈高层建筑玻璃幕墙施工技术[J].陈玺;陈钊绿色环保建材.2019(03):181-181.

[4]现代高层建筑幕墙施工技术探讨[J].唐阳.智能城市.2018(07):70-71.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/35f95a45e609054484396381.html