# 关于大型商业建筑防火设计的思考

身份证号码：36242519870622XXXX330200

摘要：随着社会经济的发展，人们生活水平日益提高，全国各地陆续兴建了许多大型商业建筑。新建的商业建筑正朝着大型化、中庭化、空调化、多功能化发展，集娱乐、观赏、金融、饮食居住于一体。大型商业建筑功能的复合化、规模的大型化、人员的密集化给我们消防工作带来了新的课题，因此，这就要求相关设计人员必须做好大型商业建筑的防火设计工作。

关键词：大型商业建筑；防火设计；设计要点

1.大型商业建筑防火设计的必要性

做好大型商业建筑的防火设计，对整个商业活动的开展来说有着十分重要的意义。首先，对于建筑业来说，通过对防火设计的研究，可以进一步降低建筑发生火灾的可能性，促进了建筑安全的发展；另外，对于整个商业活动来说，通过加强大型商业建筑的防火设计，可以进一步提高商业建筑的安全性，减少商业管理者与经营者的损失，同时也可以为消费者提供一个安全的购物环境。

2.大型商业建筑防火设计的难点问题

2.1建筑空间多元化，不确定性大

大型商业建筑中商铺、小店等很多，空间呈现多元化特点：有的商铺占地面积大，有的只是一个小摊位；有的店面设置比较开放，有的却是封闭式的形式；有的店面为了追求美观，吸引客人，进行了相应的室内外景观设计和布置。这种空间的多元化增加了商业建筑防火设计的不确定性和难度。如某商业建筑一层是化妆品、服饰店，二层是服饰店，三层是餐饮，等等。

2.2空间防火要求与使用功能相矛盾

第一，目前我国大型商业建筑消费功能多且规模大，多数人群难以在建筑内一览无余，经常需要依靠指示牌找路，空间识别性差。第二，大型商业建筑人员疏散区域主要是楼梯间，但一旦发生火灾，人们下意识的是乘坐自动扶梯逃离，易出现混乱场面。且通过楼梯间疏散时虽然有指示，但若没有专人负责，也易出现混乱、拥挤现象，或多或少会造成意外事件。第三，不同商家由于经营业务不同、功能不同、占地面积不同，时常出现与防火设计标准不相符的行为或者占用防火分区面积。若严格按照防火分区标准设计，则会影响商业布局及业务运转。第四，大型商业建筑一般有多层，每层经营产品不同，且人群密度也不同，即商业建筑具有人员不确定性，且国家相关法律中也没有明文规定，这就导致人员疏散存在很大的问题。

2.3大型商业建筑消防设施设计难度大

大型商业建筑消防设施设计难度主要体现在防排烟设施上。对于空间大的建筑来说，若建筑顶棚下有热气层，则烟气会水平弥漫，而很少向上扩散，这就导致火灾探测器在短时间内难以捕捉到烟气，而一旦发现报警时火灾已发展成一定的规模。为此必须把火灾源处的烟气控制在小空间内，便于及时发现并处理。

3.大型商业建筑的防火设计要点

3.1总平面防火设计

大型商业建筑往往位于城市中心繁华地段，交通情况复杂不利于大型消防车靠近扑救的因素较多。大型商业建筑的特点使得其在火灾发生时如果不能得到及时、专业的扑救将会导致严重后果。大型商业建筑一旦发生火警，应有便于消防车能够快速驶入，以最快的速度控制火险和快速施救的条件，因此部分地区消防部门相继出台了有关大型商业建筑的相关防火设计要求。

要保证建筑防火的更加合理，对商业建筑周边消防扑救面、消防车道、扑救场地的设置是必须的。进行商业建筑总平面设计和选址时，要保证其对人员能及时的进行疏散，对城市规划的要求进行符合，保证消防扑救的方便及时。因此在建筑的外围，环形消防车道要被设置，两幢楼之间的间距能够满足规定的防火间距，这样消防负疚才能更加的方便及时。进行消防扑救面的布置时，对建筑室外楼梯间的布置、内部防火分区的划分、建筑周边的消防车道实际情况等要进行具体分析，这样能够保证出现火情能够迅速的抵达火区，展开相关的救援工作。

3.2科学合理设置消防分区

通过在商业建筑内部科学合理的设置消防分区，能够保证在商业建筑内部的某一位置发生火灾的情况下，及时把火势控制在一定的区域之内，从而防止商业建筑内部火势的扩大和蔓延，与此同时，也能够为人群的疏散、消防抢救工作争取更多的时间，使商业建筑内部发生火灾所导致的损失得到最有效的减少和控制。相对于其它功能的建筑而言，商业建筑的消防分区的设置是非常复杂的。由于商业建筑内部的物品的特殊性，必须将其内部尽可能的划分为最大空间。与此同时，空间使用上必须做到最大限度的开阔，从而保证商业建筑内部的不同区域能够互相联通。

3.3安全出口、疏散走道及楼梯的设置

疏散楼梯是发生火灾时用于人员疏散的唯一通道，它必须是安全可靠的。楼梯数量要根据建筑物实际需要的疏散宽度来设置，其宽度要根据建筑物的使用用途来确定，其间距要根据疏散距离来设计，甚至还有特殊要求，如设置排烟要求等。另外，对于电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的孔洞，应安装防火门或防火卷帘进行分隔，对于管道井、电缆井等，其每层检查口应安装丙级防火门，且每隔2~3层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。因为这些都是商业建筑火灾垂直方向蔓延的重要途径，易形成“烟囱效应”。

3.4防火隔间和下沉广场设计

3.4.1防火隔间

防火隔间主要起防火分隔的作用，不具备安全疏散的功能。相邻区域的防火隔间由可以自行关闭的常开式甲级防火门和防火墙组成。防火隔间一般在狭小的通道连接部位才能发挥较为有效的功能。

3.4.2下沉广场

①下沉广场对短边尺寸进行必要的规定，考虑到不规则的下沉广场如圆形、月牙形，要对短边尺寸进行准确掌握具有一定难度，所以，可以把圆直径或者短轴作为短边测量。严格规定广场中疏散区的最小面积，使其净面积严格按5人/m2的比例进行计算，确保下沉广场有充足的空间对人员进行疏散。

②下沉广场的疏散区域净面积必须大于顶部开口面积。在靠近广场顶部开口设置开向下沉广场的商铺疏散门或下沉式广场安全出口，如果这一要求在实施过程中难度较大，要以4层以下建筑室外出口距离楼梯间的最小距离为依据，那么最低要求是确保直线距离不大于15m。

③严格规定下沉式广场与防火分区的最小边缘距离，要能对火灾的蔓延进行遏制和有利于人流的疏散。

3.5中庭、扶梯等上下连通空间的处理

贯通中庭的各层应按一个防火分区计算，面积大于一个防火分区的限值时应采取相应的防火分隔措施。由于现代商业中庭要求视觉上尽量通透，因此不利于使用传统的防火墙分隔。现在常用的分隔方法以防火卷帘作为防火分隔用防火卷帘代替防火墙时，如设置通体的防火卷帘。在不影响使用功能、疏散的前提下应结合管线布置，留出一定长度的实体防火墙以备设备管线穿越防火分区、利于防火封堵。而利用防火卷帘对中庭及扶梯等上下连通空间进行防火分隔时往往忽视了被防火卷帘分隔在外的走廊等部分使用空间内人员的疏散问题，当防火卷帘降至地面时靠近中庭空间的走廊及扶梯上的人员完全被封闭在防火卷帘以外。设计中应设置部分供该部分人员疏散的甲级防火门保证该位置的人能自由无障碍地进行疏散。

结束语：综上所述，目前的商业建筑防火设计工作存在着不少的难点问题，这对商业建筑的防火施工有着不利的影响。因此，我们必须要重视防火设计的工作，并以此为基础，有效的指导商业建筑防火工程施工，从而保障相关方面的工程施工质量。

参考文献：

[1]孙灵.浅谈大型建筑设计中的防火疏散设计[J].科技传播.2010.

[2]姜兰兰、谢飞.某大型商场建筑防火设计评析[J].科技风.2013.

[3]马千里.大型商业建筑综合防火设计方法研究[D].西安建筑科技大学.2011.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/363701e6e03295dd2e447f21.html