# 论路桥工程施工技术管理与安全保证措施

关键词：路桥工程施工技术管理方法安全措施

引言

随着我国建筑行业的进一步发展和繁荣，我国建筑行业涉及到的领域越来越广，在进行路桥工程的施工过程中，施工管理人员不仅要对建设施工人员的自身技术水平进行筛选和培训，从而使每一位施工人员的技术水平都能够达到规定的标准，促进建筑工程的质量的保障和提升，另外，更加重要的是建筑行业是一项具有很高的危险性的职业，在进行施工的过程中，建筑施工管理人员要加强对施工环境以及施工器具的监管和安排，也要严格培训施工技术人员，使其具备足够的自我安全意识，尽量避免施工事故的发生，从而达到保证工程质量和安全施工的目的，促进建筑行业更好地发展。

一、路基施工技术措施

路基在填筑之前就应对软基使用铺设土工格栅、土工布以及振冲碎石桩等方法进行适当的处理，根据实际需要进行分段施工、重点逐个突破，拉通主线的方法来组织施工。在进行路堑施工前应该先做好堑顶截、排水设施，并且保证做好及时的检查。路堑石方采用梯级、浅孔，光面爆破或爆破至设计位置，根据现场地形进行测量、地质调查以及施工段的长度，从而做好爆破设计工作，确定其中有关的参数，形成具体的施工方案。在进行填筑的过程中主要是使用挖掘机进行装车，在需要辅助的时候使用装载机，用自卸车进行运输，粗平的时候使用推土机，清平的时候使用平地机然后通过使用压路机将其压实，最后进行填筑。在进行填筑的过程中一般采用纵向分段、水平分层的方式。然而在进行膨胀土的施工的时候就得按照当地的自然环境，合理的选择使用施工机械设备，在进行膨胀土段落内的路堑边坡施工时应该采用边开挖边防护的方式进行施工，从而保证能够进行有效的分段流水作业。

二、公路跨线桥、涵洞

在进行公路跨前桥的施工设计时，应该先将该段路基挖到路肩设计高度，然后准确测量出桥台的位置，然后采用挖掘机与人工相配合的方式进行挖基，支立钢模板浇注桥墩台混凝土，在预制场集中预制钢筋空心板梁，人工配合汽车吊装架设，空心板梁吊装架设完成后，进行桥面及桥台后回填土压实。另外在进行施工的过程中对于混凝土的选择和使用也要格外的谨慎，严格按照相关的标准采用高性能、密度等级较高级别的混凝土，从而保证混凝土在后期施工的过程中能够发挥自身的耐久力和力学强度方面的抗压力、抗剪力等，并且选择轻质材料的混凝土还能够降低路桥自身的负重。

在进行涵洞施工建设的过程中也要采用挖掘机与人工相配合的方式开挖，在全图范围内的涵基采用浆砌片石、旋喷柱等进行加固，然后再进行对涵洞主体的施工。盖板箱涵在开工之前就应该准确测量出放箱涵的位置，然后核对图纸上的箱涵的位置、长度、方向等参数，以便于在发现问题之后能够及时的解决问题并对其加以纠正，在盖板箱涵的主体部位完工之后，应该及时的清理器表面附着的杂物灰尘等，然后按照设计要求铺设沥青浸制的麻布防水层，并且按照相应的搭接缝隙的宽度进行接连。

二、对施工质量进行控制的措施

（一）、对施工技术人员进行正式的岗位培训。

若想提升建筑工程的施工质量，对于施工团队的技术培训是非常重要的，首先只有专业的施工技术才能建设出合格的工程，在施工技术人员进入岗位开始工作之前先对其进行系统的、专业化的技术培训，将技术核心理念与技术操作技能进行统一培训，使施工技术人员能够牢固掌握施工技能。在培训完毕之后对其进行技能测试，以此来判定施工技术人员是否真正的掌握了施工的核心技能，只有专业的施工技术才能保证建筑工程的施工质量，为建筑工程提供扎实的技术保障，促使建筑工程的施工质量能够越来越高。

（二）、制定严格的责任制度。

在建筑工程施工的过程中会涉及到各种不同的工作分类，为了控制施工质量，需要对每一项工作都设定专门的管理人员，为其制定责任制度，在施工过程中若是哪一项工作出现了问题，就直接找相应工作的管理人员。这样就避免了在工程中出现问题却没有人负责的问题，将建筑工程中的每一项工作环环相扣，从领导层到项目负责人再到施工团队，每一层设定相应的负责人，只有将工作进行严格标准的责任划分才能够将建筑工程的施工质量进行有效的控制，使每一项工作都能够严格按照工程标准进行施工，提升建筑工程的施工质量并对其进行有效的质量控制，增强建筑工程的安全与保障。

（三）、为施工工程制定严格的施工工序。

建筑工程是一项比较繁杂的工程项目，其中包含着较多的工作，为了避免施工过程能够顺利进行，这就需要在建筑工程施工的过程中为其制定严格的施工工序并按照这个工序进行工作的执行，只有将每一项工作都做好工作之间的衔接，提前安排好工作的顺序，才能保证工作能够有条不紊的进行从而提升建筑工程的施工质量，每一道施工工序都应该进行严格的施工标准检查，将施工过程中的材料进行筛选与检测，对施工过程进行严格的监督，对施工完成之后的成品进行专业的检查看是否符合专业的标准，以这种方式来控制施工质量，保障建筑工程能够顺利的进行。

三、施工安全保障措施

（一）、加强对施工技术人员进行安全意识教育。

在进行建筑工程的施工的过程中，最重要的就是安全问题，因此，为了保障施工技术人员的自身安全和财产安全能够得到最大的保障，并且能够在此基础上对路桥工程进行高质量的建造，一定要在工程开工之前对施工技术人员进行全麦呢让系统的安全教育，加强其安全意识，清楚地了解到在施工过程中各个步骤和各个项目的潜在危险，并做好防护措施。企业和管理层都要加强对施工技术人员的安全性的重视，并将安全培训规划到项目管理中去，用不同的方法和行之有效的措施实际落实到安全培训中去，只要有未经安全培训的技术人员一律不允许上岗，争取做到安全行为规范，加强对工作人员的安全保护。

（二）、及时排除施工环境中的危险因素。

在进行施工的过程中，施工管理人员应该加强对施工环境的检测，通过定期、不定期的安全检查，将施工现场中存在的安全隐患一一剔除，在发现问题之后立即整改，不断地完善施工环境和施工条件，为施工技术人员提供一个安全有保障的工作环境，及时消灭安全事故的苗头，并且针对施工过程中用电、机械吊装等，要加强警戒，树立警戒牌或者警戒线来提高人们的防范意识。通过不断的完善施工技术方案，来加强对施工环境的安全净化和对施工技术人员的人身安全的保护。

小结

综上所述，在进行路桥施工的过程中应该对其中涉及到的各种技术进行系统而全面的贯彻，将其有效的应用到施工过程中，从而加强对路桥的质量建设，而且也要加强对施工技术人员的安全保护，通过培训增强施工技术的安全意识，通过整改施工环境，对其进行定期或不定期的环境安全检测，及时排除安全隐患，从而做到在保障施工技术人员的安全的基础上做到提升路桥工程的建设质量。

参考文献

[1]杨广吉.市政路桥施工技术管理与质量控制[J].设备管理与维修,2018(08):7-8.

[2]孙世春.路桥施工质量管理控制的优化途径[J].科技经济导刊,2018,26(09):45-46.

[3]刘灿彬.强化路桥施工管理与技术质量控制助力提升工程质量[J].河南建材,2017(06):77-78.

[4]杨燕.浅谈如何做好路桥工程项目施工管理[J].居舍,2017(25):116.

[5]吕土胜.市政路桥施工特点及技术控制要点分析[J].科技创新与应用,2012(19):160.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/363a100bb172513f2dfd3fa2.html