# Al2O3陶瓷与5A05的钎焊工艺及机理研究

### 论文摘要

为了获得高气密的Al2O3陶瓷与5A05铝合金的封接构件,本文对二者的钎焊连接工艺及连接机理进行了研究。以Al-Si-Mg为钎料,利用自制工艺罩内置Mg粉方法,实现了化学镀镍Al2O3陶瓷与5A05铝合金真空钎焊连接。采用试验研究与理论分析相结合的方法,对接头界面结构及综合性能进行了深入研究。通过对Al2O3化学镀镍工艺优化,获得了光滑致密且无缺陷的镀Ni层,镀层组织为非晶与微晶的混合物。研究了不同粗化时间、镀层厚度、镀层焊前热处理工艺对接头组织及抗剪强度的影响。结果表明,粗化30min、镀层厚度为40μm及热处理温度为300℃,保温1h为最佳金属化工艺。当连接温度570℃,保温15min时,化学镀镍Al2O3陶瓷/Al-Si-Mg/5A05铝合金接头界面结构为:Al2O3/Ni（Ⅰ区） / Al3Ni2 （Ⅱ区）/Al3Ni+Mg2Si（Ⅲ区） /Al（α） + Mg2Si（Ⅳ区）/5A05。随着连接温度的升高,Al3Ni组织弥散分布,小颗粒状的Mg2Si逐渐聚集长大并分布在Ⅲ区与Ⅳ区交界处;随着保温时间的延长,Ⅱ区组织变化不大,而Ⅲ区组织逐渐变宽,当保温时间增加到50min时,Ⅲ区组织完全变成零乱的大小形状不一的块状分布,且靠近5A05侧的Mg2Si相消失。随着连接温度和保温时间的增加,接头抗剪强度先增大后减小,在连接温度为570℃,保温15min30min时接头的抗剪强度达到30MPa以上。接头的断裂形式属于脆性断裂,当钎焊温度较低或保温时间较短时,断裂往往发生在Ⅲ区（Al3Ni）与Ⅳ区（Al（α））的交界处;当镀镍层与基体Al2O3陶瓷结合强度过低时,断裂发生在镀镍层（即镍层脱落）;而钎缝中存在裂纹的区域也成为接头薄弱区。研究了活性元素Mg在铝合金真空钎焊过程中的去膜机制,建立了Mg的去膜机制模型。同时发现,Mg的加入量存在最佳值,加入量过小则去膜作用不明显,加入量过大则易引起溶蚀,在本试验条件下最佳值为250g/m3。在最佳化学镀镍及钎焊工艺条件下,对Al2O3陶瓷管及5A05铝合金的套接结构模拟件进行了焊接,结构件成型效果良好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 陶瓷/金属焊接性分析

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 陶瓷金属直接钎焊

- 1.3.2 陶瓷金属间接钎焊

- 1.3.3 铝合金真空钎焊

- 1.4 课题的研究内容及试验方案

- 第2章 试验材料、设备及方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验设备

- 2.3 钎焊方法

- 2.4 微观组织分析

- 2O3 陶瓷表面金属化工艺研究'>第3章 焊前Al2O3陶瓷表面金属化工艺研究

- 3.1 引言

- 2O3 陶瓷化学镀镍工艺'>3.2 Al2O3陶瓷化学镀镍工艺

- 3.3 镀Ni 层外观形貌分析

- 3.4 施镀前的粗化工艺对接头组织及性能的影响

- 3.5 镀层厚度对接头组织及性能的影响

- 3.6 镀层焊前热处理对接头组织及性能的影响

- 3.7 本章小结

- 第4章 Al-Si-Mg 钎料钎焊接头界面及力学性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 钎焊温度对接头组织及性能的影响

- 4.2.1 钎焊温度对接头界面组织的影响

- 4.2.2 钎焊温度对接头力学性能的影响

- 4.3 保温时间对接头组织及性能的影响

- 4.3.1 保温时间对接头界面组织的影响

- 4.3.2 保温时间对接头力学性能的影响

- 4.4 界面产物形成机理研究

- 4.5 接头断裂行为机制研究

- 4.6 模拟件的焊接

- 4.7 本章小结

- 第5章 Mg 元素去膜机制及对接头组织性能的影响

- 5.1 引言

- 5.2 活性元素Mg 的去膜机制

- 5.3 活性元素Mg 对接头组织及性能的影响

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Al_2O_3对电子玻璃高温黏度及析晶性能的影响[J]. 玻璃 2020(02)

- [2].Al_2O_3对高炉渣物化性能和结构影响研究综述[J]. 钢铁 2020(02)

- [3].对重量法测定铝电解质中Al_2O_3浓度条件优化的探讨[J]. 科学技术创新 2020(24)

- [4].Al_2O_3对低介电封接玻璃结构与性能的影响研究[J]. 玻璃搪瓷与眼镜 2020(04)

- [5].等离子喷涂Al_2O_3涂层质量的研究现状[J]. 热加工工艺 2017(12)

- [6].负载Al_2O_3的活性炭纤维电吸附除盐研究[J]. 工业水处理 2017(09)

- [7].Al_2O_3纯化闪烁液过程中的放射性污染[J]. 核化学与放射化学 2016(02)

- [8].活性α-Al_2O_3微粉加入量对红柱石耐火泥浆性能的影响[J]. 耐火材料 2016(03)

- [9].Al_2O_3陶瓷环在锚具退锚中的应用研究[J]. 太原科技大学学报 2015(01)

- [10].纳米η-Al_2O_3粉与不同硅源原位合成莫来石的研究[J]. 陶瓷学报 2019(06)

- [11].Al_2O_3弥散强化铜-锡含油轴承的制备和性能[J]. 中国有色金属学报 2020(04)

- [12].复合烧结助剂中TiO_2对α-Al_2O_3陶瓷支撑体的性能影响[J]. 粉末冶金技术 2016(06)

- [13].Al_2O_3/β-40催化剂同时脱硫脱硝性能[J]. 环境工程学报 2017(03)

- [14].Al_2O_3对硼硅酸盐玻璃结构和性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2017(01)

- [15].Al_2O_3陶瓷与可伐合金钎焊的研究进展[J]. 电焊机 2017(04)

- [16].熔融石英对Ca-Ba-Al-B-Si-O玻璃/Al_2O_3材料烧结性能与介电性能的影响[J]. 中国陶瓷 2017(05)

- [17].奥氏体不锈钢中Al_2O_3夹杂物的控制[J]. 宝钢技术 2016(01)

- [18].熔体拉伸聚丙烯/Al_2O_3掺杂微孔膜的制备与研究[J]. 功能材料 2015(22)

- [19].Al_2O_3对309L不锈钢药芯焊丝工艺性能的影响[J]. 焊接技术 2014(06)

- [20].Al_2O_3背钝化太阳电池量产工艺研究[J]. 太阳能 2014(08)

- [21].γ-Al_2O_3纳米流体导热系数与稳定性影响因素分析[J]. 工程热物理学报 2014(08)

- [22].多级孔TiO_2/γ-Al_2O_3复合载体的制备及表征[J]. 石油学报(石油加工) 2013(05)

- [23].提取高铝粉煤灰中Al_2O_3的实验方法研究[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [24].原位Al_2O_3颗粒增强铜基复合材料的微动磨损特性[J]. 材料热处理学报 2012(S1)

- [25].Al_2O_3颗粒增强铝锰合金复合材料性能研究[J]. 铸造技术 2011(09)

- [26].Al_2O_3对钼合金组织与性能的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [27].利用不同造孔剂制备Al_2O_3多孔陶瓷[J]. 山东陶瓷 2009(04)

- [28].Al_2O_3含量对烧结矿平衡相组成及特性的影响[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [29].Al_2O_3对硼硅酸盐玻璃热膨胀和分相的影响(英文)[J]. 硅酸盐学报 2008(04)

- [30].Ni_2O_3-MnO_2-CeO_2/γ-Al_2O_3非均相催化剂处理甲基橙废水研究[J]. 当代化工 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/366195241fab3261fc5b05e0.html