# 公路工程环境监理监测策略

山东省德州市251200

摘要：近年来，公路工程的整体设计和建设水平不断提升，公路建设的生态性和环境监测越来越受到重视。环境监理是公路工程建设中不可缺少的环节，是实现公路工程节能减排的重要内容。在公路施工中，除了要完成施工任务之外，还必须要确保给的质量，才有科学有效的措施，尽可能降低公路工程建设为环境带来巨大的压力。因此，对公路工程进行环境监理监测是十分有必要的。

关键词：公路工程；环境监理检测；策略

引言

目前，我国在公路工程建设中，十分重视公路建设的生态性以及建设过程中对周围环境影响，十分重视前期影响评价和后期验收工作，这对于公路工程建设质量的提升有着十分重要的帮助。在开展公路工程环境监测的过程中，主要对声环境、水环境和空气环境进行监测。为了确保监测质量和整体建设质量的提升，公路工程的施工期监测就显得十分重要，能够最大程度减少生态破坏和环境污染影响。

1公路工程环境监理监测及其必要性

1.1监测的目的不同

工程环境监理监测是对施工单位在施工过程中对环境产生的影响进行检测，这是环境监理工程师判定施工单位在环保方面是否合格的依据，该工作属于工程环境监理的范畴。而施工期环境监测则是为了帮助环境管理和监督部门对施工单位在工程建设中对环境的污染程度进行有效的监控，以此为依据制定相关的管理措施以降低施工期中的环境污染情况，所以其属于环保监督监测的范畴。由此可知，工程环境监理监测与施工期环境监测在工作目的上是有所不同的。

1.2实施监测的主体与内容不同

工程环境监理监测的实施主体为环境监理工程师，由其按照相应的监理方案和规定进行工程环境的监测，而施工期环境监测的实施主体是具备相应资质的监测单位，由其根据环评报告所写的监测计划进行监管。除此以外，这两种监测的频次、方式以及监测结果的用途都是有所差异的。它体现了公路工程环境监测的意义和作用。在具体的公路工程环境监理工作中。环境监理工程师需要对水环境、环境空气以及水土保持等进行有效的监测。通过调查分析可以发现，现阶段的公路工程环境监理工包括环保达标监理和环保工程监理两个部分。

2公路工程环境监理监测的意义

2.1有利于降低资源能源消耗

加强公路工程环境监理监测工作，能降低资源能源消耗，推动绿色节能技术的应用。同时，公路工程施工通过公路工程环境监理监测技术的应用，有利于掌握施工能耗情况，并采取措施节约资源能源，对整个社会发展具有重要意义。

2.2有利于提高工程建设效益

公路项目施工建设中，通过公路工程环境监理监测对策的应用，可以改进传统施工工艺，促进公路工程项目管理水平提升。及时预防和处理存在的质量缺陷，延长公路工程使用寿命，推动项目建设发展，带动整个社会节能环保意识增强。因而越来越受到施工单位重视，其应用也变得更加广泛。

3公路工程环境监理监测的策略

3.1水污染监理监测的策略

在公路施工监理工作中必须重视对水污染的管理，不断提高工程的质量，提高监管的力度，确保水资源不受污染和影响。公路水环境监测应当遵循监测过程中的监测细则，文章主要对水环境的监测项目和具体的监测措施进行研究和分析。

公路施工中的水污染主要是因为生活和施工中产生的污水和废水造成的，污水会污染整个施工现场的环境，并且还会破坏水源，给人们的健康产生隐患。因此必须增强工程环境监理监测的力度，有效控制施工中的污水排放工作，施工单位需要设有污水处理厂和沉淀池，并且还要对处理后的污水进行检测，只有合格后才允许排放。公路施工现场的路面需要铺设混凝并且还需要覆盖防油毡，以免污水渗入地下，对地下水和土壤产生污染。厕所和食堂产生的污水必须经过有效的处理后，才能排入自然之中，同时还需要定期对油污进行清理，以免其对周边的环境造成污染。实施监测地表水和地下水质的情况，并制定好合理科学的预防措施，确保水资源的安全和无污染。

3.2公路工程声环境的监测策略

在开展公路工程声环境监测的过程中，应当遵循监测细则，这样才能够获得更好的监测效果。施工机械设备运转的每个敏感点每周都需要监测1次，每次检测时长为1天，白天和晚上各1次，在监测的过程中应当对监测点位连续检测10min以上，这样才能够获得更加准确的监测数据。在声环境的敏感保护目标环境质量监测项目中，每周监测1次检测的敏感点，每次检测时长为2天，白天监测1次、晚上监测2次。

3.3固体废弃物污染监理监测的策略

做好公路施工的现场管理，落实好相关的监理监测制度，按照规定有效处理施工现场的固体废弃物。将施工垃圾运往垃圾处理中心集中处理，对于施工中遗留下来的废料、水泥袋等废弃物要及时处理，以免污染环境和破坏施工现场的秩序性。施工中所产生的弃土，需要严格按照既定的要求进行处理和堆放。严格按照施工计划，将路堑和隧道挖出的岩石用于路基和挡墙的修筑，降低工程的成本，提高资源的利用率。为了避免弃渣场在雨水冲刷下，出现水土流失的情况，需要为其配置挡板，确保弃渣的稳定，促进施工效果和工程质量的提高。

3.4大气污染监理监测的策略

在公路工程施工期间，会有各种灰尘的产生，对大气污染有着直接的影响。监理人员应该提高自身的综合意识，采取有效的监理措施来对公路工程施工现场出现的扬尘污染进行管控，对施工单位进行严格要求，保护好施工现场的环境，采取有效的措施降低施工环境中的扬尘。同时，监理人员应该全面了解施工现场的情况，采取有效的方案和设备对施工工地的环境进行监测，当砂石或者水泥等材料运输到现场后，应该采取有效的措施对其进行覆盖，避免对周边的环境造成影响。而且应该安排专门的人员对道路进行洒水，降低路面的扬尘，特别是离居民区比较紧的施工场地，更应该多洒水。同时，还应该采取作用性能比较良好的设备对其进行施工作用，减少废气的排放量，有利于大气保护。

4公路环境监测的发展思路

4.1采用具有独立性的环境监测手段

在开展公路工程环境监测的过程中，应当采用具有独立性的环境监测方法和手段。采用这种监测方法，能够获得更好的效果。要采用这种方法进行监测，就应当在开展建设之前配备相应的检测仪器和监测人员，将这些内容都纳入到公路工程的整体建设成本之中。通过工程环境监理工作的不断深入，相应的监测单位应当不断完善相应的环境监测仪器，配备专业的监测人员，这样能够更加独立和高效地进行监测，减少建设单位对监测过程中的影响，让监测的结果更加具有客观性，满足公路工程建设环保性。

4.2加强公路环境监测人员的培训

在开展公路工程环境监测的过程中，需要专门的监测人员开展监测工作。因此在开展建设的过程中应当注重对监测人员的培训，不断提升其专业素质，对监测人员进行岗前培训，确保其合格之后再上岗开展工作。同时需要调动监测人员的积极性，保证监测数据的客观性、在监测的过程中获得更加准确的效果、为建筑工程建设环保性的提升提供更加准确有效的信息。

结语

作为工程监理单位，应该充分认识到环境监测的重要性，采取有效的措施，避免施工对周围环境的破坏，同时，在研究的过程中对于如何提升公路工程环境的监测质量进行分析，主要有以下几种方法：充分发展施工期环境监测、采用具有独立性的环境监测手段、加强公路环境监测人员的培训，采用这些方法能够很好地提升监测质量，为公路建设生态效益的提升提供借鉴和帮助。

参考文献

[1]曹京国.公路工程环境监理监测策略[J].交通世界,2016,15:142-143.

[2]谢一鸣,胡佳炜,陶少波.公路工程环境监理监测策略[J].资源节约与环保,2017,03:61+63.

[3]谢一鸣,胡佳炜,陶少波.公路工程环境监理监测策略[J].智能城市,2017,04:108.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3663ada289945fe1d98262ff.html