# 基于CORBA技术的电信网管系统的设计与实现

### 论文摘要

随着电信管理网(Telecommunication Management Network,TMN)越来越复杂,网络功能不断增加,基于传统的TMN标准的各种管理应用开始出现一定的局限性。而CORBA(Common Object Request Broker Architecture)目前已经是一项比较成熟的用来定义分布式对象系统的标准,通过CORBA技术可以解决实现TMN技术遇到的难题,是当前解决TMN中Q3接口不足的有效手段。按照TMN的层次模型,网元管理层EML(Element Management Layer)需要向网络管理层NML(Network Management Layer)提供管理接口。按照中国联通制定的基于CORBA技术的CDMA95/1X网络管理移动综合网管中心(即NetworkManagement Center,NMC)与厂商操作维护中心(即Operation and MaintenanceCenter,OMC)间的网络管理接口(即北向接口)规范,本论文阐述实现该接口向上级管理网提供本厂商的网元管理信息的原理。按照TMN的规范,北向接口需要实现配置管理功能、性能管理功能和故障管理功能等。除此之外还需要解决北向接口热部署难题,以实现在OMC系统不用重启的前提下,实现北向接口的部署和升级。同时由于网管系统前后台数据的不同步,导致北向接口性能数据采集,出现诸多问题。这一直是阻碍网管系统完善性的主要难题。CORBA当前并没有十分成熟的负载平衡方案,而网管系统随着业务和访问量的增多,急需一套基于自身特点的负载平衡方案。本文论述了CORBA技术应用于网管系统的优越性,并通过CORBA设计实现了网管系统的北向接口。并以北向接口配置模块为例,阐述了该接口的设计与实现的原理。同时本文结合电信网管系统的特点提出了一种基于消息派发的CORBA接口性能模块数据采集算法,设计并实现了一种基于选择器模型的CORBA接口动态负载平衡算法并解决了CORBA接口在热部署需求上的难题。通过实现基于CORBA技术的北向接口,能够让其他的专业子网平滑接入,有助于最终实现真正意义上的综合网管系统。本论文的研究成果已经在网络管理ZXCOMC 1X和ZXCOMC 3G以及WiMAX系统中得到良好的应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要内容及论文章节安排

- 1.4 本章小结

- 第二章 CORBA技术及在TMN中的应用概述

- 2.1 CORBA技术理论研究

- 2.1.1 CORBA技术概述

- 2.1.2 CORBA技术的核心

- 2.2 电信管理网（TMN）研究

- 2.2.1 TMN概述

- 2.2.2 TMN的体系结构

- 2.2.3 TMN应用功能划分

- 2.3 CORBA技术应用于TMN中的优缺点及必要性

- 2.4 本章小结

- 第三章 中国联通NMC-OMC北向接口实现方案

- 3.1 中国联通CDMA95/1X网络结构和管理结构

- 3.1.1 中国联通CDMA95/1X网络结构

- 3.1.2 中国联通CDMA95/1X网分级管理结构

- 3.2 用CORBA实现NMC-OMC接口的方案

- 3.2.1 中国联通NMC-OMC接口环境描述

- 3.2.2 中国联通NMC-OMC接口

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于CORBA技术的OMC北向接口关键技术研究

- 4.1 CORBA接口获取性能数据关键算法

- 4.1.1 CORBA性能数据采集当前难点

- 4.1.2 一种基于消息派发的CORBA性能数据采集算法

- 4.1.3 三采集线程之间的通信

- 4.1.4 基于命令模式的软件设计

- 4.2 CORBA接口热部署技术研究

- 4.2.1 电信网管系统对热部署的需求

- 4.2.2 当前电信网管系统热部署解决方案

- 4.3 CORBA接口负载平衡技术研究

- 4.3.1 负载平衡算法当前研究现状

- 4.3.2 CORBA环境下的负载分配机制

- 4.3.3 CORBA环境下的负载分配模型

- 4.3.4 当前基于拦截器模型算法及分析

- 4.3.5 基于拦截器模型的CORBA动态负载平衡算法

- 4.3.6 负载平衡算法在电信网管系统的实现

- 4.3.7 测试结果与结论分析

- 4.4 CFP适配结构

- 4.5 复用技术

- 4.6 ORB和J2EE环境集成技术

- 4.7 管理对象命名

- 4.8 本章小结

- 第五章 CORBA技术在OMC北向接口中的应用与实现

- 5.1 中国联通NMC-OMC接口实现方案

- 5.1.1 接口的体系结构

- 5.1.2 接口软件设计框架

- 5.1.3 系统启动顺序及版本协商流程

- 5.1.4 接口可靠性设计

- 5.2 中国联通NMC-OMC接口服务端的实现

- 5.2.1 系统需求

- 5.2.2 配置模块设计

- 5.2.3 系统处理流程

- 5.3 中国联通NMC-OMC接口客户端的实现

- 5.3.1 IRP获取流程

- 5.3.2 NMC命令下发流程

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].网管系统虚拟化资源池建设方案[J]. 中国新通信 2020(08)

- [2].基于作战背景的损管系统研究[J]. 舰船科学技术 2016(05)

- [3].空中交管系统行业现状与发展趋势初探[J]. 管理观察 2019(06)

- [4].新形势下运管系统思想政治工作的特点及对策初探[J]. 办公室业务 2016(15)

- [5].舰船智能化损管系统体系结构研究[J]. 数字技术与应用 2012(08)

- [6].存储虚拟化在移动网管系统中的应用[J]. 移动通信 2011(02)

- [7].卫星地球站播出网管系统广播风暴的产生及应对措施[J]. 中国有线电视 2011(06)

- [8].云计算在建设虚拟化网管系统中的一般原则[J]. 科技风 2011(17)

- [9].光网络网管系统瑕疵分析及建议[J]. 广西通信技术 2009(01)

- [10].支管系统在大田中的应用[J]. 河北农业科技 2008(02)

- [11].浅议长途交换网管系统的优化[J]. 中国科技财富 2008(12)

- [12].浅议长途交换网管系统的优化[J]. 今日科苑 2008(20)

- [13].客户网管系统告警短信功能应用浅析[J]. 数字技术与应用 2015(12)

- [14].浅谈某测量船损管系统维护检修[J]. 科技资讯 2016(03)

- [15].通信网管系统云化部署及迁移问题研究[J]. 电信科学 2015(06)

- [16].云网管系统架构方案研究[J]. 软件 2012(02)

- [17].CORBA技术在WCDMA网管系统中的应用[J]. 科技广场 2008(12)

- [18].感温自启动灭火管系统应用于密闭空间的试验研究[J]. 中国安全生产科学技术 2019(11)

- [19].试论网管系统在通信系统中的应用分析[J]. 信息通信 2013(06)

- [20].宝鸡广电网管系统建设现状与思考[J]. 中国有线电视 2012(09)

- [21].无线局域网网管系统的研究与实现[J]. 中国集体经济 2011(22)

- [22].航管系统区域入侵告警预警模块的研究与实现[J]. 现代计算机(专业版) 2016(05)

- [23].基于大客户网管系统实现重要政企客户的全业务监控[J]. 中国新通信 2015(15)

- [24].基于大客户网管系统实现重要政企客户的全业务监控[J]. 信息通信 2012(01)

- [25].基于资源动态分配的WLAN网管系统研究[J]. 信息通信 2016(10)

- [26].虚拟化技术提升网管系统可用率[J]. 通讯世界 2014(19)

- [27].GPRS通信方式下直放站远程升级设计与实现[J]. 现代电子技术 2015(01)

- [28].国外航母常用损管设备及应用分析[J]. 船舶标准化与质量 2014(04)

- [29].天翼网管在大客户网管系统中的应用与实现[J]. 信息通信 2015(09)

- [30].网管系统在安全维护与管理SCADA系统中的应用[J]. 网络安全技术与应用 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/36678c861fa45d7b83e2239b.html