# 基于nRF24E1的无线会议系统的设计与实现

### 论文摘要

现有的无线会议系统大多为红外无线会议系统,不仅信号容易被障碍物阻挡,而且安装、调试很不方便,因此设计一种无需布线、可移动、布置快捷方便而且功能完善的无线会议系统很有必要,具有良好的市场前景。本论文旨在设计一种低成本、低功耗、可移动性好、使用方便而且可扩展性强的无线会议系统。它适用于中小型会议和临时会议,可应用于报告会模式和讨论会模式等多种会议模式,具有电子表决功能,同时兼有同声传译单元,以应用于中小型国际会议。本系统音频数据采用8KHz采样,PCM编码方式,GFSK调制方式。采用全球开放的2.4GHz频段,数字传播方式,极大提高了抗干扰性。系统硬件方面,以NODIC公司生产的集成增强型8051微控制器的射频无线收发芯片nRF24E1为基础,根据会议系统功能要求,扩展了音频输入输出电路、天线、EEPROM、按键输入和LCD显示模块。分别设计了主席机、代表机、译员机和收听机的硬件结构。系统软件方面,采用C语言编程。根据ShockBurstTM收发方式的特点,设计了系统通信协议,实现了主席机对代表机的有效管理。根据实际会议情况,设计了主席垄断发言模式、表决模式、申请指定模式、抢答模式和自由讨论模式五种会议模式,基本能满足各种会议的需求。实践证明,本论文设计的无线会议系统,硬件电路结构合理,有较高的可操作性和升级能力,具有较好的音频传输效果,适用范围广,基本符合设计要求,市场前景广阔。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 0.1 系统设计背景

- 0.2 国内外相关领域发展现状

- 0.3 主要研究内容

- 0.4 文章结构安排

- 1 会议系统简介

- 1.1 会议系统组成

- 1.2 现有会议系统分类

- 1.2.1 手拉手型会议系统

- 1.2.2 无线会议系统

- 1.3 本系统会议模式介绍

- 2 系统技术方案

- 2.1 短距离无线通信技术

- 2.1.1 短距离无线通信技术特点

- 2.1.2 各种短距离无线通信技术比较

- 2.2 音频编码技术

- 2.3 调制技术

- 3 系统硬件设计

- 3.1 系统基本硬件组成

- 3.2 核心芯片NRF24E1

- 3.2.1 nRF24E1 的主要特性

- 3.2.2 nRF24E1 各引脚功能

- 3.3 天线电路设计

- 3.4 麦克风输入预处理电路

- 3.5 PWM 输出滤波放大电路

- 3.6 按键输入设计

- 3.7 显示模块

- 3.8 各单元硬件电路图

- 3.8.1 旁听机硬件电路图

- 3.8.2 主席机发言模块电路图

- 3.8.3 代表机发言模块电路图

- 3.8.4 译员机发言模块电路图

- 4 系统软件设计

- 4.1 通信协议设计

- 4.1.1 nRF24E1 的内部结构和接口设置

- 4.1.2 nRF24E1 的收发方式

- TM 模式工作流程'>4.1.3 ShockBurstTM模式工作流程

- 4.1.4 系统通信协议

- 4.1.5 系统初始化设置

- 4.1.6 重要功能函数

- 4.2 语音收发模块软件设计

- 4.2.1 语音信号的发送接收过程

- 4.2.2 语音信号的发送接收模块程序

- 4.3 主席机发言模块软件设计

- 4.4 代表机发言模块软件设计

- 4.5 主席机发言模式软件设计

- 4.6 表决模式软件设计

- 4.6.1 主席机表决模式程序流程

- 4.6.2 代表机表决模式程序流程

- 4.7 申请指定模式软件设计

- 4.7.1 主席机申请指定模式程序流程

- 4.7.2 代表机申请指定模式程序流程

- 4.8 抢答模式软件设计

- 4.8.1 主席机抢答模式流程

- 4.8.2 代表机抢答模式流程

- 4.9 自由讨论模式软件设计

- 4.9.1 主席机自由讨论模式程序流程

- 4.9.2 代表机自由讨论模式程序流程

- 5 总结与展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 论文展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历以及在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于nRF24E1无线耳麦的设计与实现[J]. 洛阳师范学院学报 2011(05)

- [2].基于nRF24E1温室无线数据采集系统的设计[J]. 常州信息职业技术学院学报 2009(03)

- [3].基于nRF24E1的智能家居组网技术研究[J]. 福建师大福清分校学报 2014(05)

- [4].基于nRF24E1的无线通信协议设计与性能分析[J]. 通信技术 2008(12)

- [5].基于nRF24E1的无线讲解系统的设计[J]. 微计算机信息 2009(14)

- [6].基于nRF24E1与网络、火线的教室照明射频遥控设计[J]. 现代电子技术 2008(15)

- [7].SoC芯片nRF24E1在语音通信中的应用[J]. 信息技术与信息化 2008(01)

- [8].基于SMS和nRF24E1的智能家居远程监控系统设计[J]. 福建工程学院学报 2013(04)

- [9].SoC芯片nRF24E1在微型无线电台的应用[J]. 济南职业学院学报 2009(03)

- [10].基于RF微功率芯片的测温系统设计[J]. 现代电子技术 2010(13)

- [11].物联网智能家居无线传感器网络节点设计[J]. 制造业自动化 2011(03)

- [12].利用NRF24E1实现带语音传输的无线手写板[J]. 电子测量技术 2012(07)

- [13].基于NRF24E1无线奶牛体温数据采集系统设计[J]. 农机化研究 2010(03)

- [14].nRF24E1在光笔式坐标测量机中的应用[J]. 宇航计测技术 2008(03)

- [15].基于nRF24E1的多点无线测温报警系统设计[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [16].基于nRF24E1的无线数据采集系统设计[J]. 数字技术与应用 2012(04)

- [17].基于nRF24E1无线病房呼叫系统的设计[J]. 福建电脑 2012(06)

- [18].基于DM642和nRF24E1的无线视频采集系统[J]. 微计算机信息 2008(25)

- [19].基于nRF24E1无线模块的智能家居无线局域网[J]. 信息技术与信息化 2009(01)

- [20].NRF24E1无线单片机限位测控系统设计[J]. 中国测试技术 2008(05)

- [21].采用nRF24E1芯片的旋转机械振动测量系统设计[J]. 现代制造工程 2015(04)

- [22].基于nRF24E1的无线婴儿监护系统的设计[J]. 电子质量 2012(05)

- [23].基于nRF24E1的无线心电监护系统设计[J]. 软件导刊 2008(12)

- [24].nRF24E1无线组网及其安全技术研究[J]. 浙江万里学院学报 2008(05)

- [25].基于nRF24E1的人体参数采集系统设计[J]. 西安工程大学学报 2009(04)

- [26].基于nRF24E1和DS18B20的无线测温系统[J]. 仪表技术与传感器 2010(11)

- [27].基于nRF24E1的无线数据采集系统的设计[J]. 中国水运(下半月) 2008(04)

- [28].基于NRF24e1的无线通信网络[J]. 仪器仪表用户 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/366e77956adf4818d39cef5c.html