# 叶轮类零件的五轴联动数控加工与仿真

### 论文摘要

·叶轮类零件是机械装备行业重要的典型零件,在能源动力、航空航天、石油化工、冶金等领域应用广泛。叶轮的造型涉及到空气动力学、流体力学等多个学科,叶轮所采用的加工方法、加工精度和加工表面质量对其最终的性能参数有很大影响。随着数控技术、CAM技术的发展,叶轮的加工技术也日新月异。为了提高叶轮类零件的生产水平,本文结合企业的具体生产条件,针对叶轮的五轴联动数控加工技术展开研究。本论文主要以整体叶轮五轴数控加工的后置处理、加工仿真和优化等为核心内容,结合数控加工过程中的外延内容如加工工艺和UG／CAM等技术,对整体叶轮的五轴数控加工进行了较为全面的研究。本文研究了叶轮的加工工艺,分析了叶轮加工的工艺难点和技术要求,提出了叶轮加工的工艺规划,包括工艺阶段的划分、毛坯的选择、刀具的确定、夹具的选择等。文章分析了整体叶轮各个加工部分的特征,在基于UG/CAM平台上,对整体叶轮各个部分采用不同的加工方法,并且进行了编程,得到了刀位轨迹文件。针对实际加工使用的DMU100 monoBLOCK五轴数控机床,本文运用NX/Post Builder后置处理工具为此创建了专用的后置处理,并将刀位轨迹文件转化成为加工用NC代码。本文在VERICUT系统中创建了DMU100 monoBLOCK虚拟机床和刀具库及程序,利用其仿真模块对零件加工过程进行动态仿真演示,并在系统中对零件进行了加工质量检查与刀具轨迹优化,实现了完全的虚拟加工。此外,本文还通过实验对课题的理论研究部分进行了验证,将设计零件在实际机床上进行了加工,并与其在VERICUT系统中的仿真加工结果进行对比。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 论文的研究意义

- 1.2 文献综述

- 1.2.1 整体叶轮加工的发展历程及研究现状

- 1.2.2 数控加工编程和后置处理的发展历史、现状与趋势

- 1.2.3 数控加工仿真技术的国内外研究现况

- 1.3 论文主要研究内容

- 第2章 整体叶轮的结构分析与工艺规划

- 2.1 概述

- 2.2 诱导轮的几何结构特点

- 2.3 叶轮的加工流程

- 2.4 叶轮加工工艺分析

- 2.4.1 叶轮的加工技术要求

- 2.4.2 叶轮的加工难点

- 2.5 叶轮加工工艺规划

- 2.5.1 叶轮加工的阶段划分

- 2.5.2 叶轮毛坯的选择

- 2.5.3 叶轮加工刀具的选择

- 2.5.4 叶轮加工夹具的选择

- 2.5.5 叶轮加工中切削参数和冷却方法的选择

- 2.5.6 叶轮的加工路线

- 2.6 本章小结

- 第3章 基于UG的叶轮五轴联动铣削刀具轨迹设计

- 3.1 概述

- 3.2 基于UG平台的CAM一般过程

- 3.3 叶轮的CAM编程

- 3.3.1 叶轮加工方案的制定

- 3.3.2 创建父节点组

- 3.4 UG环境下CAM实现

- 3.4.1 加工刀具轨迹和刀轨可视化仿真

- 3.4.2 生成刀具轨迹文件

- 3.5 本章小结

- 第4章 五坐标数控机床后置处理算法

- 4.1 概述

- 4.2 五轴数控机床的结构形式

- 4.2.1 双摆头型五轴机床

- 4.2.2 双转台型五轴机床

- 4.2.3 摆头转台型五轴机床

- 4.3 后置处理算法

- 4.3.1 带双回转工作台的五轴数控机床后置处理算法

- 4.3.2 刀具摆动的五轴数控机床后置处理算法

- 4.3.3 刀具摆动与回转工作台的五轴数控机床后置处理算法

- 4.4 本章小结

- 第5章 DMU100 MONOBLOCK数控机床后置处理程序开发

- 5.1 概述

- 5.2 基于UG通用后置处理模块的后置处理开发

- 5.2.1 UG软件的后置处理编辑器—NX/Post Builder简介

- 5.2.2 Tcl语言

- 5.2.3 刀位文件格式分析

- 5.3 DMU100 MONOBLOCK五坐标后处理程序开发应用

- 5.3.1 DMU100 monoBLOCK机床常用代码及数控程序格式

- 5.3.2 DMU100 monoBLOCK五坐标加工中心简介

- 5.3.3 基于NX/PostBuilder的后处理程序编辑

- 5.3.4 利用后处理程序生成NC代码

- 5.4 本章小结

- 第6章 叶轮数控加工的仿真

- 6.1 概述

- 6.2 数控加工仿真系统VERICUT软件简介

- 6.2.1 VERICUT系统简介

- 6.2.2 VERICUT系统主要功能

- 6.2.3 VERICUT机床加工仿真过程

- 6.3 虚拟铣床的建立

- 6.3.1 机床建模的概念

- 6.3.2 虚拟机床构建流程

- 6.3.3 机床刀具库的建立

- 6.4 虚拟机床的仿真加工

- 6.4.1 仿真加工前的准备工作

- 6.4.2 虚拟机床的仿真加工

- 6.5 刀具轨迹的优化

- 6.5.1 优化刀具轨迹的介绍

- 6.5.2 优化刀具轨迹的方法

- 6.6 实验验证

- 6.7 本章小结

- 第7章 总结及展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 DMU100 MONOBLOCK数控机床技术参数

- 附录2 诱导轮加工的部分刀轨文件

- 附录3 诱导轮加工的部分NC代码

- 攻读硕士学位期间发表学术论文及参与项目情况

### 相关论文文献

- [1].基于正交实验的压气叶轮应力优化分析[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [2].焊接式闭式叶轮应力优化分析[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [3].质量不平衡对单叶片叶轮径向受力的影响[J]. 排灌机械工程学报 2020(04)

- [4].涡轮增压器压气叶轮爆裂转速数值分析与试验研究[J]. 工程设计学报 2020(02)

- [5].海流作用下轮机叶轮的屈曲失效分析[J]. 应用力学学报 2020(03)

- [6].微燃机双面复合叶轮压缩特性[J]. 航空动力学报 2020(05)

- [7].循环水槽推进叶轮近场辐射噪声数值模拟[J]. 船舶工程 2020(07)

- [8].2种形式的液力透平叶轮外特性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [9].不锈钢三元叶轮加工效率提升的影响因素分析[J]. 风机技术 2017(01)

- [10].离心泵闭式叶轮流场模拟研究[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [11].不同叶轮形式下离心泵整机非定常流场的标准数值分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(11)

- [12].考虑叶轮耦合作用的悬臂转子动力学特性分析[J]. 风机技术 2020(S1)

- [13].高效二元叶轮模型级参数化优化研究[J]. 风机技术 2020(04)

- [14].叶轮高速开粗加工路径优化设置研究[J]. 机床与液压 2018(02)

- [15].不同叶轮形式对汽车冷却水泵性能的影响[J]. 流体机械 2018(07)

- [16].垂直轴螺旋形风力叶轮组合与干扰的数值研究[J]. 太阳能学报 2018(08)

- [17].直径450mm以下不锈钢三元叶轮加工工艺研究[J]. 科技风 2017(06)

- [18].管道式水力叶轮的设计与性能分析[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [19].一种水下仿生叶轮装置力学性能分析及其产生机理研究[J]. 军械工程学院学报 2015(04)

- [20].贯流泵叶轮的模态分析[J]. 河南科技 2015(24)

- [21].基于三坐标测量机的精密叶轮测量路径规划研究[J]. 机床与液压 2016(07)

- [22].薄壁闭式叶轮加工变形控制技术研究[J]. 科技资讯 2015(08)

- [23].离心泵闭式叶轮反求技术研究[J]. 热能动力工程 2015(03)

- [24].基于ABAQUS的抛送叶轮应力应变研究[J]. 机械设计与制造 2015(10)

- [25].机械加工和电火花加工的组合技术在叶轮制造中的应用[J]. 风机技术 2013(06)

- [26].部分进气燃气涡轮机叶轮流场数值模拟[J]. 鱼雷技术 2010(06)

- [27].浮选机叶轮的参数选择[J]. 西部探矿工程 2008(12)

- [28].粘性条件下含不同导叶数的液力透平水力损失分析[J]. 化工机械 2020(03)

- [29].试析叶轮加工精度影响因素分析及改进策略[J]. 科技创新与应用 2020(30)

- [30].磨料流技术在叶轮加工中的应用及工装研制[J]. 金属加工(冷加工) 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/369b24b7b129812ebae7f647.html