# 基于软PLC的三峡左岸电站通用控制平台的研究与应用

### 论文摘要

三峡水利枢纽作为一个集防洪、航运和发电等多目标开发的综合性水利工程,其中左岸电站共装机组14台。为了能够更好地满足机组运行等要求,需要对三峡左岸电站内涉及的各个系统的PLC控制进行整合,其目的就是为了使得各个PLC系统能够较好的通讯和协同工作,基于此目的,本文提出了进行三峡左岸电站面向PLC通用控制平台的设计研究命题,旨在为通用平台的开发提供思路和必要的设计技术储备。在三峡左岸电站的不同控制系统中,包含了不同的PLC系统,这些PLC之间以及PLC同其它控制设备之间的相互耦合作用很强,但是由于不同控制系统的PLC生产厂家和公司都用自己专用的网络通讯方式,各种机型互不兼容且没有明确一致的标准,在编程元件的种类、数目、编程语言等方面各不相同、互不兼容,这造成了不同PLC之间的通讯困难,不利于进行电站的综合控制,随着三峡发电机组逐步进入正常的运行阶段,这样的问题将越来越突出。针对这些问题,本文研究设计了基于软PLC的三峡左岸电站通用控制平台。该平台采用面向对象编程的设计思想,并用图形方式实现风格一致的编程和调试程序,它不仅可以取代众多的PLC编程调试软件,还能实现控制网络中的不同型号PLC之间进行联网和通讯。该平台基于当今国际上流行的软PLC系统,利用Delphi作为开发工具,对控制平台的功能进行了应用开发。控制平台采用星形的网络结构和串行通讯技术,能够根据主流PLC的通讯协议,自动识别PLC的型号和指令格式,可以实现不同PLC应用程序在功能相同的前提下的相互转换。通过对开发的PLC通用控制平台在三峡左岸电站多PLC控制系统上进行了性能测试,平台满足了实时性、准确性、可靠性和稳定运行的要求,人机交互界面友好,运行方便,能够满足三峡左岸电站各种PLC控制系统要求联网协作控制的实际要求,促进了三峡左岸电站机组运行的稳定性,大大的降低运营成本,综合提高整个电站运行的经济效益和社会效益。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 国内外 PLC的应用现状与发展趋势

- 1.1.1 国内外 PLC的应用

- 1.1.2 PLC的发展趋势

- 1.2 软PLC技术的发展状况及优势

- 1.2.1 软PLC技术的发展背景

- 1.2.2 软PLC技术的发展状况

- 1.2.3 软PLC与传统 PLC的比较

- 1.2.4 基于PC的软PLC控制的优势

- 1.3 课题的研究背景

- 1.4 本论文的主要工作

- 1.5 本章小结

- 2 软 PLC的工作原理与三峡左岸电站通用控制平台结构分析

- 2.1 三峡左岸电站通用控制平台的软件需求分析

- 2.1.1 软件的综合要求

- 2.1.2 软件的逻辑模型

- 2.1.3 软件的开发工具

- 2.2 软 PLC的工作原理与系统结构

- 2.2.1 软PLC的工作原理

- 2.2.2 软PLC系统结构和应用特点

- 2.3 三峡左岸电站通用控制平台的工作原理

- 2.4 三峡左岸电站通用控制平台的结构分析

- 2.4.1 PLC通讯的硬件基础

- 2.4.2 通用控制平台的软件基础

- 2.5 本章小结

- 3 基于软 PLC的三峡左岸电站通用控制平台的开发和实现

- 3.1 三峡左岸电站通用控制平台的硬件构成

- 3.1.1 上位机操作系统

- 3.1.2 通讯卡

- 3.2 三峡左岸电站通用控制平台的网络组态

- 3.2.1 网络结构

- 3.2.2 网络配置

- 3.3 三峡左岸电站通用控制平台的通讯协议及通讯转换

- 3.3.1 PLC网络协议及其分层结构

- 3.3.2 三峡左岸电站通用控制平台的协议转换

- 3.4 基于软件 PLC的数据库开发与建设

- 3.4.1 数据库类型与特点

- 3.4.2 数据库开发

- 3.5 三峡左岸电站通用控制平台主要管理功能的实现

- 3.5.1 图元管理器

- 3.5.2 协议编辑器

- 3.5.3 通讯模块

- 3.6 三峡左岸电站通用控制平台辅助功能的实现

- 3.6.1 图形处理功能

- 3.6.2 工程管理窗口

- 3.6.3 运行监控功能

- 3.7 本章小结

- 4 基于软 PLC的三峡左岸电站通用控制平台的效果测试

- 4.1 基于软PLC的通用控制平台的硬件调试

- 4.2 基于软 PLC的通用控制平台通讯模块的测试

- 4.3 基于软 PLC的通用控制平台功能模块之间的性能测试

- 4.4 基于软 PLC的通用控制平台的综合性能测试

- 4.5 测试结论

- 4.6 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].诊断分析技术在三峡左岸电站排水系统中的应用[J]. 水电厂自动化 2010(02)

- [2].华科同安与三峡水电[J]. 水电厂自动化 2015(03)

- [3].三峡左岸电站压力钢管与蜗壳合拢焊缝焊接应力监测研究[J]. 机电工程技术 2012(09)

- [4].三峡左岸电站初期运行机械故障处理综述[J]. 水电自动化与大坝监测 2008(01)

- [5].简述三峡左岸电站ALSTOM发电机定子绕组安装[J]. 黑龙江科技信息 2010(31)

- [6].三峡左岸电站700MW水轮发电机定子引进技术[J]. 上海电气技术 2012(01)

- [7].三峡左岸电站送出线路路径优化[J]. 电力建设 2010(03)

- [8].光纤测温在三峡左岸电站机组中的应用[J]. 水电自动化与大坝监测 2012(04)

- [9].三峡左岸电站暖通空调系统设计与运行[J]. 暖通空调 2012(09)

- [10].三峡左岸电站水内冷发电机组线棒腐蚀控制[J]. 水电站机电技术 2008(02)

- [11].东方电机成功改造三峡左岸电站~#3号发电机[J]. 东方电机 2009(05)

- [12].负流量对三峡左岸电站ALSTOM机组振动的影响[J]. 大电机技术 2009(06)

- [13].三峡电站700MW水轮发电机组国产化实践[J]. 水力发电 2009(12)

- [14].三峡左岸电站ALSTOM机组大负荷特殊振动归纳分析[J]. 水力发电 2010(01)

- [15].三峡左岸电站发电机定子纯水冷却系统分析及改进[J]. 水电自动化与大坝监测 2011(02)

- [16].长江三峡左岸电站UPS系统运行分析与风险处置[J]. 水电与新能源 2015(01)

- [17].三峡左岸电站机组补气及微正压系统运行情况分析及解决措施[J]. 华中电力 2011(02)

- [18].三峡左岸电站机组状态监测趋势分析系统及应用[J]. 水电自动化与大坝监测 2008(02)

- [19].三峡左岸电站调速系统事故预想和反措对策[J]. 水电厂自动化 2014(04)

- [20].三峡左岸电站ALSTOM发电机刷架技术改造[J]. 水电与新能源 2013(06)

- [21].三峡左岸电站开关失灵保护运行分析及技术改进[J]. 水电站机电技术 2011(03)

- [22].三峡左岸电站调速器机械液压部分分析[J]. 大电机技术 2008(02)

- [23].声音[J]. 装备制造 2013(07)

- [24].三峡左岸电站VGS机组蜗壳二期保压砼浇筑方法简介[J]. 广东水利水电 2010(10)

- [25].三峡左岸ALSTOM机组水导轴承冷却系统的改造[J]. 水利水电技术 2013(09)

- [26].三峡右岸电站监控系统的功能设计与开发[J]. 水电站机电技术 2011(03)

- [27].三峡左岸电站VGS机组推力轴承分析[J]. 大电机技术 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/36a15a428f55437ca6230114.html