# 沼气生物法脱硫填料选择的研究

### 论文摘要

沼气是一种生物质能源,一般含甲烷45%-80%（v）,二氧化碳20%-45%（v）,此外还有少量的氢气、硫化氢、氨等成份。硫化氢是一种刺激性气体,同时也是一种强烈的神经毒物。沼气中的硫化氢不但污染环境,而且还能够腐蚀设备和管道。根据产生沼气原料的不同,硫化氢含量通常为1～11g/m-3。我国环保标准严格规定,利用沼气能源时,沼气中硫化氢含量不得超过0.02g/m-3。所以沼气利用前必须脱除所含的硫化氢。传统的硫化氢处理方法主要有物理法、化学法,但是这两种工艺均大有弊端。生物脱硫具有脱硫效率高,操作成本低,无二次污染等优点。但是生物脱硫的方法应用在沼气脱硫工程的报道很少,所以试验采用了生物脱硫的方法,对沼气脱硫进行了一系列的研究。生物脱硫的过程中脱硫效果的优劣,与所用的填料的特性有密切的关系。不同的填料具有不同的特性,适于不同的场合。若选用填料不合理,则不仅难以达到既定的目标,甚至可使整个生物处理过程失败,导致不必要的经济损失。因此填料的特性、所用处理方法及工艺类型,使用和选择合理的填料,对于快速、高效、稳定地实现微生物的固定化是十分必要的。本研究来自黑龙江省科技厅重点攻关项目,自行设计安装了生物滴滤塔作为试验装置,并且利用这种装置进行了填料的筛选比较试验。试验选择了活性碳颗粒、拉西环、陶粒、沸石、焦炭和组合填料六种材料作为生物滴滤塔的填料。试验比较了六种填料在生物滴滤塔中的性能优劣情况,并得出了以下结论:（1）从填料的物理性能方面进行比较,如比表面积、孔隙率、填料因子等,结果各具有优越性。（2）从填料的挂膜性能方面进行比较,结果表明驯化挂膜周期均较短,效果良好。挂膜效果的排序为活性炭>沸石>焦炭>陶粒>拉西环>组合填料。（3）从填料对硫化氢的净化效果来比较,检测分析得三种填料塔同时完成启动。然后通过进气浓度、进气量、容积负荷、pH值、营养液喷淋量五个方面来进行比较净化的效果,试验的结果为活性炭>沸石>焦炭>陶粒>拉西环>组合填料。（4）进行了沼气生物处理的可行性研究和填料沼气脱硫的效果的比较。六种填料塔的沼气脱硫效果都比较好,当沼气进气量增大的时候,去除效果明显一些。试验的结果为活性炭>沸石>焦炭>陶粒>拉西环>组合填料。在以上试验的基础上,考虑价格的影响因素,得出沸石和陶粒的经济性和去除效果比较好。本文为沼气净化的研究提供了新的思路。同时,为了工业化生产沼气的后处理问题提供了重要的参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 沼气中硫化氢的来源和危害

- 1.1.1 沼气中硫化氢的来源

- 1.1.2 硫化氢的危害

- 1.2 沼气脱硫的方法

- 1.2.1 湿式脱硫

- 1.2.2 干式脱硫

- 1.2.3 生物法脱硫

- 1.3 生物法脱硫的研究进展

- 1.3.1 国外研究进展

- 1.3.2 国内研究进展

- 1.4 生物法脱硫填料的研究进展

- 1.4.1 国内研究进展

- 1.4.2 国内研究进展

- 1.5 课题的研究意义和目的

- 1.6 课题的研究内容

- 2 试验设计和试验方法

- 2.1 试验装置

- 2.2 填料的选择

- 2.2.1 填料选择一般原则

- 2.2.2 常用的填料类型

- 2.2.3 填料材料的选择

- 2.3 试验运行的控制条件

- 2.3.1 温度

- 2S 浓度'>2.3.2 进气H2S 浓度

- 2.3.3 进气量

- 2.3.4 容积负荷

- 2.3.5 循环液喷淋量

- 2.3.6 pH 值

- 2.4 挂膜的方法

- 2.5 试验分析和监测方法

- 2S 浓度的测定'>2.5.1 H2S 浓度的测定

- 2.5.2 其他分析项目

- 2.5.3 试验用设备及药品

- 2.6 小结

- 3 结果与分析

- 3.1 填料物理性能比较

- 3.2 填料挂膜比较

- 3.3 净化效果的比较

- 3.3.1 进气浓度的控制

- 3.3.2 进气量的控制

- 3.3.3 容积负荷的控制

- 3.3.4 循环液喷淋量的控制

- 3.3.5 pH 值的控制

- 3.4 综合分析

- 3.5 小结

- 4 沼气脱硫净化效果的比较

- 4.1 沼气生物脱硫的可行性

- 4.2 填料对沼气脱硫效率的比较研究

- 4.3 小结

- 5 结论及建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].江苏淮安市农村沼气建设效应与合理利用建议[J]. 农业工程技术 2019(29)

- [2].垃圾焚烧炉沼气入炉系统应用[J]. 科技创新与应用 2020(01)

- [3].新农村建设背景下农村沼气建设可持续发展的思考[J]. 世界热带农业信息 2019(10)

- [4].什么是沼气?[J]. 湖南安全与防灾 2019(12)

- [5].推动农村沼气高质量发展的思路与措施[J]. 农家参谋 2020(06)

- [6].新农村沼气应用及发展对策的研究[J]. 农业开发与装备 2020(06)

- [7].瑞士生物沼气直接甲烷化技术进入实用阶段[J]. 世界石油工业 2019(05)

- [8].农村沼气助力乡村振兴——以寿县沼气发展为例[J]. 现代农业科技 2020(16)

- [9].户用沼气的日常管理及安全使用[J]. 河南农业 2017(13)

- [10].漾濞县农村户用沼气发展现状及对策[J]. 现代农业科技 2018(01)

- [11].浅谈农村沼气建设生态环境影响评价体系的初步构建[J]. 农民致富之友 2016(22)

- [12].浅议中国农村沼气供给侧改革[J]. 中国农学通报 2016(35)

- [13].朱鹮自然保护区周边农户沼气使用意愿研究——基于陕西洋县沼气农户数据的实证分析[J]. 中国沼气 2017(01)

- [14].印尼发明沸石过滤器提高沼气质量[J]. 上海节能 2017(02)

- [15].沼气,养猪行业的好伙伴[J]. 兽医导刊 2017(11)

- [16].沼气提纯生产生物甲烷的主要技术及其优缺点[J]. 现代农业 2017(06)

- [17].浅谈农村沼气推广中存在的问题及对策[J]. 云南农业 2017(06)

- [18].农村沼气建设治理畜禽养殖场粪便污染的研究[J]. 乡村科技 2017(05)

- [19].沼气建设对改善农村生态环境的研究[J]. 南方农机 2017(11)

- [20].加快沼气服务体系建设 巩固农村沼气建设成果[J]. 中国农业信息 2017(09)

- [21].新农村沼气生态农业模式初探[J]. 现代农村科技 2017(08)

- [22].从“农户沼气”到“产业沼气”是趋势[J]. 北方牧业 2017(15)

- [23].云南省沼气行业发展的调研报告[J]. 中国沼气 2017(04)

- [24].沼气提纯中变压吸附技术的应用分析[J]. 环境与发展 2017(06)

- [25].沼气输气管道故障探析及排除技术[J]. 农业灾害研究 2017(Z1)

- [26].基于模糊层次法的沼气净化工艺优化的研究[J]. 可再生能源 2017(10)

- [27].清流县户用沼气发展利用现状及对策措施探讨[J]. 安徽农学通报 2017(19)

- [28].农村沼气的净化模式浅谈[J]. 福建农业 2015(08)

- [29].浅谈当前农村沼气使用现状及对策[J]. 安徽农学通报 2016(10)

- [30].浙江省农村沼气后续服务体系建设现状及建议[J]. 浙江农业科学 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/36f670537f9b54d629f6dc52.html