# CTST-F1复合塔板流体力学性能的研究

### 论文摘要

CTST塔板和F1浮阀塔板都是性能较好的塔板,有各自的适用范围。而CTST-F1复合塔板是将两者复合,得到的新型塔板。对其流体力学性能的测定和评价,可以为优化和改进其结构提供经验和理论依据。采用空气-水物系,在直径为570mm的有机玻璃冷模实验塔中,对CTST-F1复合塔板的流体力学性能进行研究。当板上液体自F1浮阀区流向CTST区时,平均清液层高度较高,液层梯度较小。在相同气速和清液层高度下,CTST-F1复合塔板的板压降大于CTST的,小于F1浮阀塔板的。CTST区的开孔面积越大,CTST-F1复合塔板的板压降越小,浮阀打开时的临界气速就越大。CTST-F1复合塔板的气相负荷上限高于F1浮阀塔板;漏液线比CTST塔板和F1浮阀塔板都低;操作弹性较大,与CTST塔板的相接近。对CTST-F1复合塔板的板压降进行了理论分析,建立了计算板压降的半经验半理论公式,计算结果与实验数据吻合较好,推导出估算相对雾沫夹带量的数学方法,可以用来估算气相负荷上限。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- §1-1 塔板技术发展概况

- §1-2 浮阀塔板的研究现状

- 1-2-1 浮阀塔板的发展简介

- 1-2-2 浮阀塔板的流体力学性能研究

- §1-3 立体传质塔板的研究现状

- 1-3-1 立体传质塔板CTST 简介

- 1-3-2 流体力学性能研究

- §1-4 复合塔板的研究现状

- §1-5 本文工作

- 第二章 实验装置与实验方法

- §2-1 实验装置及实验流程

- 2-1-1 实验装置

- 2-1-2 实验流程

- 2-1-3 实验设备参数

- §2-2 测试方法

- 2-2-1 气速的测量

- 2-2-2 板上清液层高度的测量

- 2-2-3 板压降的测量

- 2-2-4 雾沫夹带的测量

- 2-2-5 漏液的测量

- 第三章 板上清液层高度的研究

- §3-1 结果分析与讨论

- 3-1-1 液流量对板上清液层高度的影响

- 3-1-2 气速对板上清液层高度的影响

- 3-1-3 塔板的安装方向对板上清液层高度的影响

- 3-1-4 面积比对板上清液层高度的影响

- §3-2 本章小结

- 第四章 板压降的研究

- §4-1 干板压降的研究

- 4-1-1 气速对干板压降的影响

- 4-1-2 面积比对干板压降的影响

- 4-1-3 CTST－F1 复合塔板的临界气速

- 4-1-4 干板压降的数学关联结果和理论研究

- §4-2 湿板压降的研究

- 4-2-1 气速对湿板压降的影响

- 4-2-2 清液层高度对湿板压降的影响

- 4-2-3 安装方向对湿板压降的影响

- 4-2-4 不同面积比对湿板压降的影响

- 4-2-5 对CTST－F1 复合塔板湿板压降的理论研究

- §4-3 本章小结

- 第五章 雾沫夹带量和漏液量的研究

- §5-1 雾沫夹带量的研究

- 5-1-1 空塔动能因子对相对雾沫夹带量的影响

- 5-1-2 板上清液层高度对相对雾沫夹带量的影响

- 5-1-3 塔板安装方向对相对雾沫夹带量的影响

- 5-1-4 面积比对相对雾沫夹带量的影响

- 5-1-5 气相负荷上限曲线的研究

- 5-1-6 对雾沫夹带量的理论研究

- §5-2 漏液量的研究

- 5-2-1 气速对相对漏液量的影响

- 5-2-2 板上清液层高度对相对漏液量的影响

- 5-2-3 塔板安装方向对塔板漏液量的影响

- 5-2-4 面积比对相对漏液量的影响

- 5-2-5 气相负荷下限的研究

- §5-3 操作弹性的研究

- §5-4 本章小结

- 第六章 结论及展望

- §6-1 结论

- §6-2 本文创新点

- §6-3 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].CTST-F1复合塔板的实验研究[J]. 化学工程 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/37122d38158537a17c01f84a.html