# 高层建筑风致振动的风洞试验与原型实测研究

### 论文摘要

随着我国城市化进程的推进,城市人口高度集中,高层建筑进入了一个快速发展的时期。高层建筑具有质量轻、柔性大、阻尼小、自振频率低等特点,风荷载往往是结构设计的控制荷载。风洞试验与原型实测是风工程研究的主要方法,本文以广州利通广场为例对此展开研究,主要内容包括：1.在刚性模型测压风洞试验与高频底座天平试验的基础上,计算了结构的基底倾覆弯矩、顶部峰值加速度以及等效静风荷载,对比分析了测压试验结果与天平试验结果,验证了试验数据的可信度,从而为高层建筑的结构抗风设计提供参考依据。2.台风登陆时,在高层建筑顶部进行长时间连续风场监测,利用获得的实测数据,系统地研究了台风的脉动风概率分布、功率谱和湍流积分尺度等台风相关特征,以及湍流强度、阵风因子的自身特征及其与平均风速之间的相互关系,将为我国在台风作用下风环境、风场模拟、设计风荷载等方面的研究提供有价值的成果。3.在台风影响下,同步测试结构顶部风速和风振响应,利用风振响应数据研究了台风作用下被测结构的自振频率、加速度均方根和阻尼特征等,并分析结构振动响应长期观测数据,总结结构在施工过程中自振频率的变化特征,从而为高层建筑自振频率的识别提供参考标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- Content

- 第1章 绪论

- 1.1 高层建筑的发展现状

- 1.2 高层建筑结构风工程研究概况

- 1.2.1 风对高层建筑的作用

- 1.2.2 高层建筑结构风工程研究方法

- 1.3 风洞试验

- 1.4 原型实测

- 1.5 本文研究内容

- 第2章 利通广场风洞试验研究

- 2.1 工程概况

- 2.2 风洞试验简介

- 2.2.1 测压试验

- 2.2.2 高频底座天平试验

- 2.3 风致响应计算原理

- 2.3.1 CQC方法求解结构响应

- 2.3.2 高层建筑位移简化算法

- 2.4 风洞试验计算结果

- 2.4.1 基础等效静风荷载

- 2.4.2 建筑顶部峰值加速度

- 2.5 测压试验与天平试验结果比较

- 2.5.1 基础等效静风荷载比较

- 2.5.2 峰值加速度比较

- 2.5.3 推荐的等效静风荷载比较

- 2.6 小结

- 第3章 利通广场台风风场实测研究

- 3.1 利通广场台风监测简介

- 3.1.1 台风介绍

- 3.1.2 测试方案

- 3.1.3 监测设备

- 3.2 数据采集及预处理

- 3.2.1 参数设置

- 3.2.2 数据预处理

- 3.3 实测风场特性分析

- 3.3.1 风速时程、平均风速和风向

- 3.3.2 脉动风速

- 3.3.3 脉动风速概率分布

- 3.3.4 脉动风速谱

- 3.3.5 湍流强度与阵风因子

- 3.3.6 湍流积分尺度

- 3.4 小结

- 第4章 结构风致振动的动力特性与振动响应实测研究

- 4.1 现场测试概况

- 4.1.1 台风环境介绍

- 4.1.2 传感器布置与配套设备安装

- 4.1.3 数据采集参数设置

- 4.2 风速时程与结构加速度响应同步监测结果

- 4.2.1 风速与风向

- 4.2.2 结构加速度响应

- 4.3 加速度响应频谱分析及自振频率识别

- 4.3.1 psd函数谱分析

- 4.3.2 结构自振频率识别与验证

- 4.3.3 超高层建筑自振频率研究

- 4.4 风致振动分析

- 4.4.1 实测加速度与平均风速关系

- 4.4.2 实测加速度与风洞试验结果比较

- 4.5 阻尼分析

- 4.5.1 计算方法

- 4.5.2 实测数据分析

- 4.6 小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 未来研究工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研服务项目

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析高层建筑结构施工特点和施工技术[J]. 居舍 2020(09)

- [2].谈高层建筑的火灾特点及预防对策[J]. 山西建筑 2017(35)

- [3].论述高层建筑设计与施工[J]. 建材与装饰 2018(01)

- [4].上海高层建筑百年发展探讨[J]. 福建建筑 2018(01)

- [5].浅谈高层建筑结构发展的特点[J]. 科学技术创新 2018(08)

- [6].浅谈我国高层建筑结构的现状及发展[J]. 建材与装饰 2018(45)

- [7].高层建筑结构施工特点和施工技术研究[J]. 住宅与房地产 2016(36)

- [8].高层建筑转换层施工技术研究[J]. 河南建材 2016(06)

- [9].高层建筑结构地震损伤与倒塌分析[J]. 门窗 2017(02)

- [10].高层建筑结构施工特点和施工技术研究[J]. 门窗 2017(03)

- [11].民用高层建筑电气设计要点[J]. 科技经济市场 2015(01)

- [12].浅谈高层建筑的普遍性安全问题及防范措施[J]. 地球 2017(10)

- [13].对我国高层建筑结构发展与展望的研究[J]. 考试周刊 2016(98)

- [14].高层建筑暖通空调设计要点分析[J]. 同行 2016(08)

- [15].浅谈云梯消防车的操作维护保养与使用技巧[J]. 现代职业教育 2016(24)

- [16].高层建筑着火逃生知识[J]. 幸福家庭 2017(01)

- [17].高层建筑的施工要点[J]. 赤子(下旬) 2016(06)

- [18].脱落自刹气压弹簧缓冲电梯[J]. 第二课堂(B) 2017(01)

- [19].高层建筑:高海拔的魅力[J]. 课堂内外(科学Fans) 2017(05)

- [20].我国高层建筑防火设计现状概述[J]. 地球 2017(05)

- [21].电梯检验中较易被忽视问题的研究[J]. 科学中国人 2017(17)

- [22].对高层建筑钢筋混凝土结构设计问题的探析[J]. 科学中国人 2017(15)

- [23].高层建筑防火设计问题及解决措施[J]. 地球 2017(08)

- [24].高层建筑的安全防火与疏散措施研究[J]. 考试周刊 2017(54)

- [25].高层建筑梁式转换层结构设计与施工例谈[J]. 明日风尚 2017(05)

- [26].高层建筑斜屋盖结构施工技术探析[J]. 科学中国人 2017(24)

- [27].当代西方摩天大楼的发展方向对中国的启示[J]. 城市地理 2017(16)

- [28].民用高层建筑电气设计要点[J]. 科学中国人 2015(08)

- [29].高层建筑结构施工中预应力技术的应用分析[J]. 建筑技术开发 2019(20)

- [30].高层建筑转换层施工技术研究[J]. 住宅与房地产 2018(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3713af5aaddfdf04d6061de4.html