# 金属离子掺杂Zn2SiO4：Mn2+的合成及其发光性能研究

### 论文摘要

Zn2SiO4:Mn2+（ZSM）以其亮度高、色纯度好而成为良好的商用绿色材料,并成功应用在等离子显示器（plasma display panel, PDP）、无汞荧光灯等显示照明设备上。然而该发光材料由于其余辉时间过长、发光效率低等缺点,还不能完全满足PDP显示器件的需要。针对目前存在的上述问题及PDP、无汞荧光灯等显示照明器件的发展需要,为了进一步缩短Zn2SiO4:Mn2+的余辉时间和改善其发光性能,本论文主要采用了高温固相法和溶胶凝胶法（Sol-gel method, SG）制备了该商用真空紫外发光材料,探讨了合成方法、离子掺杂、热处理工艺对该发光材料发光性能的影响。该研究成果对于提高Zn2SiO4:Mn2+绿色材料发光性能具有重要的现实意义。本论文主要内容有：第一,Zn2SiO4:Mn2+绿色荧光粉的性能与其制备方法有关。分别采用高温固相法和溶胶凝胶法制备了Zn2SiO4:Mn2+绿色发光材料,讨论了合成方法对该材料合成温度,晶体结构和发光性能的影响。研究表明采用溶胶凝胶法,相比传统的高温固相法,合成温度降低了至少100℃,颗粒形貌优于高温固相法,发光强度也得到了提高。第二,热处理工艺对Zn2SiO4:Mn2+绿色荧光粉的发光性能的研究。结果表明,热处理气氛显著影响荧光粉的发光强度,前驱体先在N2保护气氛下高温煅烧,随后于N2（95%）+H2（5%）的混合气氛下进行低温还原热处理,得到的系列荧光粉发光强度明显提高,余辉时间较商用粉有所缩短。由于在荧光粉制备过程中,发光中心Mn2+容易被氧化成Mn4+等高价态,使用N2保护可部分防止Mn2+的氧化,使用还原气氛可使Mn4+还原为Mn2+,成为有效的绿色发光中心。第三,在真空紫外光（147nm）激发下,通过调节Mn2+浓度,研究其对发光性能的影响。Mn2+摩尔浓度在0.04左右时发射强度达到最大值,但余辉时间较长。随着Mn2+摩尔浓度的增加,发射强度下降,余辉时间减短。为了获得相对较短的余辉,需要牺牲部分亮度。Mn2+离子摩尔浓度一般选取0.08mol。第四,研究了Mg2+、Ba2+、Ca2+、Ge4+、Y3+、Gd3+、Li+等离子对Zn2SiO4:Mn2+发光强度、余辉时间、色纯度等发光特性的影响。研究表明Mg2+、Ba2+、Ca2+、Y3+、Gd3+、Li+等离子取代Zn2+离子格位,Ge4+取代了Si4+离子格位,其中Mg2+、Ba2+、Y3+、Gd3+离子对提高荧光粉的发光性能有较明显的作用,在提高发光强度的基础上,亦可缩短余辉时间。第五,分别选取金属离子掺杂的最佳结果Mg2+和Y3+／Li+,进行了中试放大合成工艺探索。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 PDP用荧光粉

- 1.2.1 光致发光材料简介

- 1.2.2 常用的PDP用三基色荧光粉

- 1.3 VUV用绿光材料的研究进展

- 1.3.1 铝酸盐绿光材料研究进展

- 1.3.2 硅酸盐绿光材料研究进展

- 1.3.3 硼酸盐绿光材料研究进展

- 1.3.4 磷酸盐绿光材料研究进展

- 1.3.5 其它绿光材料研究进展

- 2SiO4:Mn2+的研究进展'>1.4 Zn2SiO4:Mn2+的研究进展

- 2SiO4:Mn2+的结构及发光机制'>1.4.1 Zn2SiO4:Mn2+的结构及发光机制

- 2SiO4:Mn2+的制备方法'>1.4.2 Zn2SiO4:Mn2+的制备方法

- 2SiO4:Mn2+绿粉的研究进展'>1.4.3 Zn2SiO4:Mn2+绿粉的研究进展

- 1.5 课题设计及意义

- 参考文献

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验设备及所用试剂

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验设备

- 2.2 样品的制备

- 2.2.1 高温固相法

- 2.2.2 溶胶-凝胶法

- 2.3 样品的测试及表征

- 2.3.1 X射线衍射测试（XRD）

- 2.3.2 扫描电镜测试（SEM）

- 2.3.3 真空紫外—紫外（VUV-UV）荧光性能测试

- 参考文献

- 2SiO4:Mn2+的合成及其发光性能研究'>第三章 Zn2SiO4:Mn2+的合成及其发光性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 样品的制备

- 3.3 结果与讨论

- 2SiO4:Mn2+结构、形貌和发光性能的影响'>3.3.1 合成方法对Zn2SiO4:Mn2+结构、形貌和发光性能的影响

- 3.3.1.1 物相分析

- 3.3.1.2 SEM分析

- 3.3.1.3 真空紫外发光性能研究

- 2+浓度对Zn2SiO4:Mn2+结构和发光性能的影响'>3.3.2 Mn2+浓度对Zn2SiO4:Mn2+结构和发光性能的影响

- 3.3.2.1 XRD分析

- 2-xSiO4:xMn2+在真空紫外区的发光特性'>3.3.2.2 Zn2-xSiO4:xMn2+在真空紫外区的发光特性

- 3.3.2.3 衰减过程

- 3.4 小结

- 参考文献

- 2SiO4:Mn2+的制备及其真空紫外发光特性研究'>第四章 单离子掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及其真空紫外发光特性研究

- 4.1 引言

- 4.2 样品的制备

- 4.3 结果与讨论

- 2+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究'>4.3.1 还原气氛下Mg2+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究

- 4.3.1.1 物相分析

- 4.3.1.2 真空紫外发光性能分析

- 4.3.1.3 衰减曲线分析

- 2+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究'>4.3.2 还原气氛下Ba2+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究

- 4.3.2.1 XRD分析

- 4.3.2.2 真空紫外发光性能分析

- 4.3.2.3 衰减曲线分析

- 2+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究'>4.3.3 还原气氛下Ca2+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究

- 4.3.3.1 XRD分析

- 4.3.3.2 真空紫外发光性能分析

- 4.3.3.3 衰减时间分析

- 4+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究'>4.3.4 还原气氛下Ge4+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究

- 4+掺杂样品的XRD图'>4.3.4.1 Ge4+掺杂样品的XRD图

- 4.3.4.2 真空紫外发光性能分析

- 4.4 小结

- 参考文献

- 2SiO4:Mn2+荧光粉的制备及其真空紫外发光特性研究'>第五章 多离子掺杂Zn2SiO4:Mn2+荧光粉的制备及其真空紫外发光特性研究

- 5.1 引言

- 5.2 样品的合成

- 5.3 结果与讨论

- 3+/Li+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的结构及发光特性研究'>5.3.1 Y3+/Li+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的结构及发光特性研究

- 5.3.1.1 XRD分析

- 5.3.1.2 真空紫外发光性能分析

- 5.3.1.3 衰减曲线分析

- 3+/Li+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究'>5.3.2 Gd3+/Li+掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究

- 5.3.2.1 XRD分析

- 5.3.2.2 真空紫外发光性能分析

- 5.3.2.3 衰减时间分析

- 2+、Y3+/Li+共掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究'>5.3.3 Mg2+、Y3+/Li+共掺杂Zn2SiO4:Mn2+的制备及发光特性研究

- 2+、Y3+/Li+共掺所得系列样品的XRD图'>5.3.3.1 Mg2+、Y3+/Li+共掺所得系列样品的XRD图

- 2+、Y3+/Li+共掺杂样品的VUV发光性能'>5.3.3.2 Mg2+、Y3+/Li+共掺杂样品的VUV发光性能

- 2SiO4:Mn2+的中试放大工艺探索'>5.4 Zn2SiO4:Mn2+的中试放大工艺探索

- 5.4.1 实验

- 5.4.2 结果与讨论

- 5.4.2.1 放大实验所得样品的XRD图

- 5.4.2.2 放大实验所得样品VUV发光性能分析

- 5.5 小结

- 参考文献

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 硕士在读期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].不定方程?(mn)=6?(m)+17?(n)的正整数解[J]. 德州学院学报 2019(06)

- [2].31.5 MN油压机液压原理分析与故障诊断[J]. 冶金动力 2020(04)

- [3].含完全数的非线性方程φ(mn)=4φ(m)+7φ(n)+28的解[J]. 高师理科学刊 2020(05)

- [4].60 MN拉伸机技术升级[J]. 中国重型装备 2020(03)

- [5].Mn~(4+)激活氧氟化物红光荧光粉的研究进展[J]. 无机材料学报 2020(08)

- [6].一例Mn(Ⅱ)超分子配合物的合成与晶体结构[J]. 广东第二师范学院学报 2020(05)

- [7].关于欧拉方程φ(mn)=2×3(φ(m)+φ(n))的正整数解[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [8].提高Mn系低温脱硝催化剂抗硫抗水性能的国内外研究概述[J]. 水泥技术 2020(02)

- [9].关于欧拉方程φ(mn)=3~k(φ(m)+φ(n))的正整数解[J]. 江西科学 2016(02)

- [10].核壳结构掺Mn纳米晶体中的应力[J]. 淮海工学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [11].Mn~(2+)对铜绿微囊藻生长和养分吸收的影响[J]. 水生态学杂志 2009(01)

- [12].比利时杜鹃所需Mn元素临界值的界定[J]. 内江师范学院学报 2008(S1)

- [13].外电解生成Mn(Ⅲ)流动注射化学发光法测定盐酸氯丙嗪[J]. 长治学院学报 2008(05)

- [14].Mn~(2+)浓度对不同水稻品种生长和养分吸收的影响[J]. 中国稻米 2020(04)

- [15].河源地区孕妇不规则抗体筛查及MN血型不合引起新生儿溶血病的临床观察[J]. 实用中西医结合临床 2017(07)

- [16].Mn对镁合金电阻点焊微观结构和力学性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2016(03)

- [17].锰(Mn)胁迫对紫萍的氧化损伤[J]. 北方园艺 2016(19)

- [18].Mn污染对木荷叶片抗氧化酶系统的影响[J]. 农业环境科学学报 2014(04)

- [19].复合纳米材料对水中低浓度Mn~(2+)的去除[J]. 东北电力大学学报 2012(01)

- [20].外源Mn(Ⅱ)对菹草(Potamogeton crispus L.)生长及其铁锰含量的影响[J]. 环境科学研究 2010(06)

- [21].凹凸棒石对水中Mn~(2+)的吸附特性研究[J]. 广东化工 2010(12)

- [22].汽油Mn杂质对氧传感器特性的影响[J]. 传感器与微系统 2009(11)

- [23].Mn基钙钛矿型催化剂的制备及其在柴油机尾气净化中的应用[J]. 石油化工 2008(08)

- [24].含欧拉函数方程φ(mn)=20[φ(m)+φ(n)]的正整数解[J]. 上饶师范学院学报 2019(06)

- [25].Mn~(2+)掺杂水溶性NaBiF_4:Yb/Er上转换微米晶的制备及其上转换发光性能[J]. 发光学报 2020(09)

- [26].红景天黄酮与Mn~(2+)配位反应的动力学研究[J]. 吉林医药学院学报 2020(06)

- [27].灌溉水中NaCl和Mn对棉花生长及产量的拮抗效应[J]. 中国生态农业学报 2014(05)

- [28].Mn含量对潜孔钻头用钢22SiMnCrNi2Mo组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(18)

- [29].乳化液膜体系去除电解锰废水中的Mn~(2+)[J]. 环境工程学报 2012(03)

- [30].利用皂土吸附和介电泳方法间接去除水中的Mn~(2+)[J]. 环境科学学报 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/37195a3d2824950af2545a45.html