# 基于图像的模拟相机标定方法的研究

### 论文摘要

相机标定是计算机视觉中第一步,目前己经成为计算机视觉研究中的热点。如果要将二维图像精确地进行三维重建,或是进行精密测量以及空间运动分析,就必须准确标定相机。本论文详细论述了相机标定的基本理论,包括相机的理想数学模型和实际数学模型,分析了成像过程中的畸变因素,。并介绍了几种常用的相机标定方法,包括直接线性标定方法、二步标定法和基于相机纯旋转的自标定方法,讨论了它们的优缺点和适用范围。为了提高测试精度,本文使用了亚像素细分算法。在亚像素细分算法部分,对比了几种常见的亚像素细分算法之后,本文采用了一种最为有效的细分算法,试验表明亚像素级数据比像素级数据精度大大提高。最后,介绍了本文使用的相机标定方法,根据光学中心处的像素畸变为零以及相机成像的原理,通过引入全数字经纬仪,无需相机作任何运动即可实现相机内参数的标定,从而解决了CCD摄像系统的畸变校正问题。实验结果表明,本文相机标定方法应用范围广泛,是一种简单、有效、实用的标定方法。本文在VC++6.0软件平台下用数字图像处理方法编程实现,数字图像处理方法补偿了光学系统的几何畸变问题,这使得低精度光学测量系统能够满足高精度测量要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 相机标定过程

- 1.4 研究的主要内容

- 第二章 相机的数学模型

- 2.1 引言

- 2.2 相机标定的理想数学模型（针孔线性模型）

- 2.3 相机标定的实际数学模型

- 2.4 需要标定的参数

- 2.5 本章小结

- 第三章 相机标定原理与方法

- 3.1 相机标定方法的分类

- 3.2 相机标定方法

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于亚像素细分的相机标定方法

- 4.1 亚像素细分算法研究现状

- 4.2 亚像素细分原理

- 4.3 亚像素细分算法研究

- 4.4 本文使用的亚像素细分算法

- 4.5 本章小结

- 第五章 相机标定试验

- 5.1 测试系统的组成

- 5.2 图像数据处理软件系统

- 5.3 相机标定试验

- 5.4 结论

- 总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].一种基于棋盘格的高精度分区域相机标定方法（英文）[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2016(04)

- [2].基于混合蛙跳优化的采摘机器人相机标定方法[J]. 农业机械学报 2019(01)

- [3].机器视觉中相机标定方法的研究[J]. 机械管理开发 2019(05)

- [4].基于非参数相机标定的位移在线检测系统[J]. 计算机工程 2015(06)

- [5].用于相机标定的两种优化策略[J]. 现代计算机(专业版) 2019(04)

- [6].面向视觉测量的相机标定误差分析[J]. 实验科学与技术 2016(06)

- [7].传统方法在水下相机标定应用中的研究[J]. 舰船电子工程 2012(02)

- [8].相机标定对玉米自动化观测评估结果的影响[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2019(04)

- [9].基于改进遗传优化算法的线阵相机标定方法[J]. 北京理工大学学报 2020(08)

- [10].基于神经网络的虚拟靶标大视场双目相机标定技术[J]. 光学技术 2017(04)

- [11].一种基于虚拟立体靶标的线阵相机标定方法[J]. 光电子.激光 2013(05)

- [12].三目立体摄影测量系统中相机标定技术研究[J]. 计量学报 2015(02)

- [13].机械臂视觉相机标定的研究与仿真[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(04)

- [14].基于虚拟立体靶标的线阵相机标定与分析[J]. 红外与激光工程 2014(03)

- [15].基于改进遗传模拟退火的相机标定方法[J]. 计算机工程与设计 2017(03)

- [16].非模型化相机标定方法及测角误差研究[J]. 传感技术学报 2012(10)

- [17].一种利用非共面圆的相机标定和测量研究[J]. 机械设计与制造 2020(11)

- [18].交通场景中的相机标定方法研究[J]. 科技风 2018(11)

- [19].一种基于平面追踪的多相机标定法[J]. 电子设计工程 2018(23)

- [20].基于相位标靶的相机标定[J]. 激光与光电子学进展 2018(11)

- [21].锂电池涂布在线测量中的线阵相机标定方法[J]. 激光与光电子学进展 2019(11)

- [22].室内大型多功能数码相机标定场的设计[J]. 工程勘察 2015(10)

- [23].基于投影变换的线阵旋转扫描相机标定方法[J]. 测绘通报 2019(04)

- [24].基于抗差岭估计的相机标定方法[J]. 测绘工程 2018(09)

- [25].基于平行直线的相机标定和相对定向[J]. 工具技术 2018(07)

- [26].线阵相机标定方法综述[J]. 光学学报 2020(01)

- [27].ROS系统下的相机标定研究[J]. 电脑与电信 2018(11)

- [28].基于圆形阵列标定板的张氏相机标定法[J]. 北京理工大学学报 2019(08)

- [29].线扫描相机标定及畸变矫正方法[J]. 航天返回与遥感 2017(06)

- [30].一种相机标定辅助的单目视觉室内定位方法[J]. 测绘通报 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/371d466c2b42c3813808cd09.html