# 沥青搅拌设备烘干筒骨料运动学分析

### 论文摘要

搅拌设备烘干筒是沥青搅拌设备的关键组成，它的性能好坏直接影响搅拌设备的作业性能和节能环保指标。因此，对骨料在烘干筒内的运动规律进行研究，对烘干筒的设计有着重要的意义。本文以某厂家的3000型烘干筒为例，根据颗粒物料在滚筒内部及其提料叶片的实际受力情况和运动规律，计算了颗粒物料的起始和终止抛撒角，建立了颗粒物料在干燥滚筒内运动的数学模型，对颗粒物料之间的摩擦系数做了测试，针对不同的物料粒径和含水量分别研究了摩擦系数与抛撒角的关系，计算了颗粒物料被叶片抄起和抛下一次滚筒所转过的角度和滚筒每转一圈颗粒物料被抄起和抛下的次数；叶片是烘干筒内的重要部件，介绍烘干筒内各个区段提料叶片的不同形状和分布方式，计算了料幕密度和叶片的持料量；建立了物料在预热区、烘干区和加热区三个区内滞留时间的模型，对不同型号的烘干筒内物料滞留时间分别进行了计算，同时分析了不同因素对物料在滚筒内滞留时间的影响。此外，将滚筒转速、倾角、烟气流速、叶片间的相位角等影响形成均匀料幕的各个因素进行了分析，并用MATLAB编写程序，模拟了各个因素对物料在滚筒内滞留时间的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.3 研究的内容和方法

- 1.4 本章小结

- 第二章 颗粒物料在滚筒内的运动分析

- 2.1 不同型号沥青搅拌设备烘干筒的参数汇总

- 2.2 颗粒物料在烘干筒内抛撒角度

- 2.2.1 起始抛撒角

- 2.2.2 终止抛撒角

- 2.3 物料颗粒运动分析

- 2.4 各个因素对烘干筒料幕影响的分析

- 2.4.1 烘干筒转速的影响

- 2.4.2 烘干筒倾角的影响

- 2.4.3 叶片数量的影响

- 2.4.4 颗粒物料大小的影响

- 2.4.5 烟气流速的影响

- 2.5 物料被抄起和抛下一次滚筒所转过的角度

- 2.6 滚筒每转一圈物料被抄起和抛下的次数

- 2.7 本章小结

- 第三章 叶片的结构

- 3.1 叶片的分布

- 3.2 颗粒物料在单位截面积上的料幕密度

- 3.2.1 30°安装角下抛撒的料幕密度

- 3.2.2 60°安装角下抛撒的料幕密度

- 3.2.3 90°安装角下抛撒的料幕密度

- 3.3 各个因素对形成料幕的影响

- 3.3.1 叶片间的相位角对料幕的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 颗粒物料在滚筒内的滞留时间

- 4.1 颗粒物料在滚筒内滞留时间长短的分析

- 4.2 颗粒物料在滚筒内滞留时间的计算

- 4.2.1 物料在预热区和烘干区滞留时间的计算

- 4.2.2 物料在加热区滞留时间的计算

- 4.3 各个因素对滞留时间的影响

- 4.3.1 滚筒转速对滞留时间的影响

- 4.3.2 滚筒倾角对滞留时间的影响

- 4.3.3 长径比对滞留时间的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 基于 MatLab 的烘干筒的计算机模拟

- 5.1 基于 MatLab 的模拟方法简述

- 5.1.1 MatLab 优化工具箱简介

- 5.2 颗粒物料在滚筒内滞留时间的模拟

- 5.2.1 MatLab 优化设计流程图

- 5.2.2 程序编写

- 5.2.3 运行结果

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

- 附录 A

### 相关论文文献

- [1].沥青搅拌设备除尘系统设计[J]. 建设机械技术与管理 2017(03)

- [2].沥青搅拌设备燃气燃烧器调试及燃气消耗量计算方法[J]. 工程机械与维修 2017(06)

- [3].德基机械沥青搅拌设备激战卡·拉公路Ⅲ标项目[J]. 交通世界 2017(22)

- [4].雪域高原上盛开的格桑花——西筑沥青搅拌设备为西藏公路建设做贡献[J]. 交通世界 2016(28)

- [5].沥青搅拌设备与技术创新摭拾[J]. 筑路机械与施工机械化 2019(02)

- [6].一种全行程编码调整称量装置在间歇式沥青搅拌设备上的应用[J]. 建筑机械 2019(11)

- [7].国内外环保沥青搅拌设备及政策研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2018(04)

- [8].沥青搅拌设备中无极调整二次称量的应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2017(01)

- [9].间歇式沥青搅拌设备中骨料烘干加热系统的匹配实验研究[J]. 建筑机械 2017(06)

- [10].西筑发力 连续式沥青搅拌设备望迎春天[J]. 建筑机械 2010(19)

- [11].沥青搅拌设备的移动解决方案[J]. 筑路机械与施工机械化 2008(11)

- [12].陆德博纳地 沥青搅拌设备市场的新军[J]. 工程机械与维修 2008(04)

- [13].陆德博纳地4000型沥青搅拌设备面市[J]. 筑路机械与施工机械化 2008(04)

- [14].沥青搅拌设备除尘系统设计[J]. 建筑机械 2018(05)

- [15].大型沥青搅拌设备的选型与使用[J]. 中国公路 2012(01)

- [16].沥青搅拌设备振动筛在受热状态下的应力计算[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [17].构筑交流平台 促进行业发展 首届沥青搅拌设备行业高峰会议在郑州召开[J]. 工程机械 2010(01)

- [18].首届沥青搅拌设备行业高峰会议举行[J]. 工程机械与维修 2010(01)

- [19].构筑交流平台促进行业发展——陆德公司发起并承办首届沥青搅拌设备行业高峰会议[J]. 交通世界(建养.机械) 2009(12)

- [20].国内外沥青搅拌设备立式烘干加热装置综述[J]. 建筑机械 2019(08)

- [21].强制间歇式沥青搅拌设备环保解决方案探究[J]. 建筑机械 2018(06)

- [22].沥青搅拌设备中旋风除尘器设计分析[J]. 中国科技信息 2008(03)

- [23].连续式与间歇式沥青搅拌设备性能对比[J]. 黑龙江交通科技 2018(01)

- [24].如何选购沥青搅拌设备[J]. 工程机械与维修 2011(03)

- [25].2013沥青搅拌设备行业高峰会议在泉州召开[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(12)

- [26].西筑牵头编制沥青搅拌设备国家标准 引领行业创新发展[J]. 建筑机械 2020(10)

- [27].中交西筑5套环保智能型沥青搅拌设备新疆喀什投产[J]. 工程机械与维修 2018(03)

- [28].沥青混合料搅拌设备故障分析及处理[J]. 科技创业家 2014(02)

- [29].煤转气技术在沥青搅拌设备上的应用[J]. 中国重型装备 2014(03)

- [30].沥青搅拌设备热料仓的设计与思考[J]. 筑路机械与施工机械化 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/37499923f45c4781beb4ffe7.html